东台市融媒体中心P2.5LED大屏采购项目

竞争性谈判文件

编号：DTCG-2019-TP037

采购人： 东台市广播电视台                      (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

二〇一九 年 十一 月 二十二 日

关于东台市融媒体中心P2.5LED大屏采购项目

竞 争 性 谈 判 公 告

东台市融媒体中心P2.5LED大屏采购项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、竞争性谈判项目名称及编号：东台市融媒体中心P2.5LED大屏采购项目；编号：DTCG-2019-TP037

二、项目最高限价：80万元

三、竞争性谈判项目简要说明：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5LED大屏 | 详见附件 | 套 | 1 |

四、投标人资格条件：

（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（属于近三年内的）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

（1）投标人授权委托人须为本单位正式职工，参加投标时须携带本人身份证原件，供第二轮报价前核验。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、竞争性谈判文件发售信息：

请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载竞争性谈判文件。

六、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2019年 11月 29 日 8 时 30 分

投标文件接收截止时间：2019 年 11 月 29 日 9 时 00 分

投标文件接收地点：东台市公共资源交易中心（东台市北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

投标文件接收人：采购人

七、开标有关信息：

开标时间：2019 年 11 月 29 日 9 时 00分

开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

八、本次竞争性谈判联系事项：

联系人：崔爱华

联系电话：13851306212、18105111998

传真电话：

联系地址：东台市金海中路35号

邮政编码：224200

九、其他应说明事项：

东台市广播电视台

2019年 11 月 22 日

# 第一章 投标须知

东台市融媒体中心P2.5LED大屏采购项目已经东台市财政局《政府采购计划通知书》（东财购通[2019] 131 号）批准，拟采用竞争性谈判方式确定成交供应商，欢迎符合本竞争性谈判文件规定的投标人参加投标。

## （一）总    则

### 投标人资格条件：

（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（属于近三年内的）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

（1）投标人授权委托人须为本单位正式职工，参加投标时须携带本人身份证原件，供第二轮报价前核验。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目不接受进口产品投标。

### 2.资格审查方法：

本次采购采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 3.竞争性谈判文件的组成：

竞争性谈判文件包括投标须知、投标文件各类表格及格式文本、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对竞争性谈判文件的澄清、修改或补充内容，均为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

### 4.竞争性谈判文件的获取时间和方式：

（1）获取时间和方式：竞争性谈判文件发出后网上免费获取；

投标人可登陆东台市公共资源交易网（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）下载竞争性谈判文件。

（2）采购单位联系人和联系电话

联系人：崔爱华

联系电话：13851306212、18105111998

（3）投标人获取竞争性谈判文件后，应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，若投标人的投标文件未按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或投标文件未对竞争性谈判文件作出实质性响应，其责任由投标人自行承担。

### 5.竞争性谈判文件的澄清、修改或补充:

本竞争性谈判文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，投标人若对竞争性谈判文件有疑问，应在2019年 11 月 27 日11时前以书面形式向采购人提出，无论是采购人根据需要主动对竞争性谈判文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对竞争性谈判文件做出澄清，采购人都将于2019年 11 月 27 日18时前通过东台市政府门户网站群——东台市公共资源交易网予以澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。竞争性谈判文件以外内容，不予答复。

## （二）竞争性谈判内容及要求

### 1.竞争性谈判内容：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间距全彩LED显示屏(主屏+侧屏) | （一）主屏尺寸:宽8:高4.5:净显示面积36平米 （二）侧屏一尺寸:宽3:高4.5:净显示面积13.5平米 （三）侧屏二尺寸:宽3:高4.5:净显示面积13.5平米 (按固定63 ㎡报价，且净显示面积不得小于63 ㎡) 维护方式：支持现场修灯、模组热插拔，支持模组前维护；全密封无散热孔模组（IP5X）、内置智能调节模块，无风扇静音设计，内部360°全方位散热设计，散热无死角；箱体为全压铸铝箱体(尺寸：480*480mm)，采用压铸箱体一体成型，内部固定加强筋板，抗拉防震，抗拉强度不小于200mpa，屈服强度不小于150mpa，硬度不小于70HBS，使用寿命长。箱体安装屏体背面除信号线、电源供电线外，无其它设备器件出现。箱体连接采用硬接口连接，方便快速安装和拆卸；无风扇，无孔，防尘、静音设计，拥有优良的散热性能。 像素间距：≤2.5mm; 像素密度：≥160000 点/m2； LED发光二极管：表贴三合一LED；SMD黑灯封装，灯驱合一，恒流驱动；多层电路板设计，具备消隐、节能功能； 管芯:SMD2121;采用亿光、国星、雷曼、东山精密、晶台等品牌产品封装（签订合同前提供相关证书）； 低亮高灰，灰度等级：红、绿、蓝各256级，8 bit -14bit任意设置； LED整屏显示时的刷新频率≥1920HZ（1920HZ -3840HZ可调）, 可视角度：水平≥160°，垂直≥120°； 整屏平整度≤0.1mm/m² ； 箱体间缝隙（mm）≤0.2； 对比度：≥8000：1； 屏幕亮度≥800 cd/m2，且0-100％无极可调。 色度均匀性≥97%：整屏色彩均匀性在±0.002Cx,Cy之内；校正支持单点亮度/颜色校正； 色温支持软件调节1000K-9300K； 发光点中心距偏差：≤2%； LED像素失控率＜1/1000000。 合同签署前提供显示屏的第三方权威技术参数检测报告复印件加盖供应商公章。 具有电源过压、过流、断电保护措施。LED显示屏噪声≤12dB。 支持亮度控制驱动方式为恒流驱动画面清晰完整，色彩角度完美显示支持7*24小时无间断工作 显示屏生产厂家需具有LED显示屏播控管理软件； ★大屏控制软件企业认证证书须达到CMMI成熟度5级，并提供认证证明。 显示屏生产厂家提供该显示屏节能证书（签订合同前提供相关证书） | ㎡ | 63 |
| 2 | 发送控制 | 发送盒控制器 1、必须与LED屏体为同一厂家配套设备。 2、单台控制器支持视频接口支持DVI、HDMI等信号输入。需支持不低于两个全高清单链路DVI/HDMI等接口输入。 3、一路音频输入 4、四个网口输出或四路光纤输出； 5、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 6、最大带载分辨率2048×1152或1920×1200像素的点对点输出处理能力。 | 台 | 按需配置不少于8台 |
| 3 | LED大屏处理拼接控制器 | 1、必须与LED屏体为同一厂家配套设备。 支持以多种不同LED矩形显示单元任意不规则拼接，支持每块LED显示单元自定义有效显示区,对输出宽高比可进行定义，快速的调整视频输出的比例。多画面拼接功能，可播放一个画面，主屏和侧屏能形成完整的一个画面，也可以各自单独播放节目。 2、拼接器要求至少4路HDMI解码输入、4路SDI输入、4路DVI输入以及8路HDMI输出，20路DVI输出并有富余接口。16路1080P解码。 3、不大于4U高度设备机箱、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，支持80个拼接屏拼接； 4、内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 5、单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz，最大单机背板带宽不小于900Gbps，单路信号带宽不少于20Gbps。设备支持SDI、HDMI、VGA、IP、DVI、HDBaseT、光纤等信号混合输入，同时支持Dual-LinkDVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率信号采集，支持网络抓屏采集。有支持各信号的控制连接端口等。 6、设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频达到40路及以上。实时监控所有视频信号输入、输出画面，对视频信号实时预览监看、操作，拼接布局实时预览。 7、支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙可支持30个预案场景保存、轮巡。 8、设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 9、支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。 10、支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，支持19200x8640分辨率并向下兼容。 11、设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 12、支持超低延时，信号源从采集到输出延时在50ms以内； 13、投标产品须具备自主知识产权，具备视频图像清晰度和移动幅度检测相关证书（提供相应的证书复印件加盖供应商公章） 14、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求； 15、控制器要求支持对小间距LED显示屏的远程开关，同时能远程控制配电柜。 16、支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 17、设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 18、单台设备可实现同时控制多组不同分辨率不同类型的大屏幕显示单元。单台拼接器分辨率最大支持7680*1200，最大带高3840*2400。有多组多个输出口，单个输出口最大支持1920*1200。 支持板卡热插拔：输入、输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复，输入板卡热插拔恢复时间<3S,输出板卡热插拔恢复时间小于9S。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频综合管理软件 | 1、必须与LED屏体为同一厂家配套设备。 支持C/S、B/S架构及移动客户端。用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 2、通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示； 3、云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作； 4、具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 5、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡； 6、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 7、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； 8、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 9、可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； 10、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改；界面设计人性化、直观化、图形化，操作简单，通俗易懂，并终身免费升级更新，提供软矩阵或者矩阵级信号输入切换能力。 正版显示屏控制播放软件，通过视频控制设备实现对屏幕播放动态背景、内容、画面等操作处理。 | 套 | 1 |
| 5 | 控制电脑 | 控制电脑不低于CPU i5 8500处理器，8G内存，21寸1080P显示器，独立显卡不低于 GTX1050，双1000Mbps以太网卡，有HD-SDI输入/输出接口，监听音箱1对，带鼠标、键盘，品牌电源 功率余量大 | 台 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 1、配电柜要求：智能配电箱 60kw； 3相5线制，50/60Hz；配电柜内采用知名品牌电器器件配置，采用演播室软件以及多功能卡自动控制方式； 配电柜要有具有电压、电流监看功能，装有电流表、电压表、旋钮开关和指示灯等，表头精度优于10%。输入输出接口可兼容台内现有配电箱。公插座每触点可承受不小于80A，母插座每个触点允许承受16A额定电流。 应装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器等设备，带PLC功能，内部电气连接要安全可靠、绝缘可靠和安全接地可靠。配电箱具有防雷、过载等保护功能。 2、需根据现场条件提供详细的结构施工图纸； 3、线缆附件要求提供配套的输入输出信号线缆、控制线缆、插座（知名品牌）、扎线带及链接杆件等。所用电缆均必须为国标阻燃正牌产品，且考虑容余。 | 套 | 1 |
| 7 | 结构及综合附件 | 根据现场定制钢结构，包边不锈钢拉丝;主供电线缆及配电箱、主通讯线缆敷设到大屏安装位置（含线缆、网线、DVI等清单设备出厂线缆） 显示屏安装支架坚固稳定并要安装灵活简单，配齐其它相关安装、紧固件。屏包边采用品牌国标304不锈钢（厚度≥2mm）。屏下边距地面之间采用环保装饰材料封档，，具体按实际要求制作。材料必须经防腐防锈处理，满足国标要求。 | 项 | 1 |
| 8 | 运输安装售后 | 原厂包装运输箱，提供原厂工程师现场技术支持调试培训，叁年原厂上门售后服务。制定切实有效的培训方案。 培训内容：LED显示屏基本知识培训,LED显示屏日常操作培训,LED显示屏日常检查与维护故障分析与器件更换培训,现场注意事项（项目经理编写）系统及显示屏的操作，计算机及辅助系统的操作；软件及相关的应用软件的安装、维护、日常操作；LED电子显示屏日常管理、常见故障诊断及维修方法；培训周期：1-2天整个技术培训最终目的：能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障，保证LED显示屏系统安全、正常地运行。 售后服务及质保 工程验收合格后进入系统保修阶段，系统保修期为叁年，投标时提供厂家的盖章质保函原件。在此期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，使用方应向制造商司出具详细的书面报告，说明问题的细节情况。制造商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。 系统保修结束后，制造商将对该系统实施终身维护计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，制造商可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于客户日后提出的系统扩展等需求，制造商提供软件免费升级支持及提供最先进的技术解决方案。每周7天，每天24小时的电话支持、Email支持。对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。 | 项 | 1 |

注：1、★考虑系统兼容稳定性，要求室内小间距全彩显示屏、拼接控制器、电源、大屏控制软件采用同一厂家配套设备；“显示屏”须具有CCC认证证书；“大屏控制软件”须具有软件著作权证书。

2、★“LED显示屏”须具有生产厂商（或制造商）的ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系证书。

3、大屏幕显示系统要求支持7×24小时连续运行；系统应采用标准的、开放式的硬件结构，具有先进性、稳定性和可扩容性；系统应采用B/S构架，Web控制方式控制软件，能系统管理LED小间距显示屏、矩阵设备、拼接控制器等全套设备。

4、大屏幕显示系统应具有较高亮度，对比度调节范围宽，色彩还原真实，屏幕图像失真小，显示色彩均匀度高，显示清晰，单屏周边无眩光。

5、大屏幕显示系统应支持全屏、画面分割、漫游显示。输入信号均要求实时显示，画面无延时抖动。

### 2.产品质量要求：

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

### 3.供货期限要求：

竞争性谈判内容须在合同签订后 30 日内送达东台市广播电视台且安装调试完毕。

### 4.售后服务要求：

（1）投标产品的质量保证期不低于 3 年；

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

## （三）  投标文件的编制

### 1.投标文件的组成

### 投标文件主要包括以下内容：

（1）资格审查资料：

①投标人营业执照复印件；

②上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）复印件；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（属于近三年内的）复印件；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（正本中提供原件，副本中可放复印件）（另附法定代表人和授权委托人的身份证正反面复印件）；

⑦投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨提供“显示屏”CCC认证证书复印件；

⑩提供“大屏控制软件”软件著作权证书复印件

⑪提供“LED显示屏”生产厂商（或制造商）的ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系证书复印件。

- 报价表；

（3）投标函；

（4）投标人的服务承诺。

### 2.投标报价

投标报价除标的物的价款外还应包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。投标人在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。若总价与单价汇总后得出的价格不一致的，按单价修正总价（单价小数点有明显错位的除外）。报价时小数点后保留二位，第三位四舍五入。

### 3.投标保证金

（1）投标人应在提交投标文件的同时交纳投标保证金8000元，并作为其投标文件的一部分，否则采购人将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。投标保证金的缴纳方式推荐使用银行汇票（如为非华东三省一市的银行汇票，则投标时应提供两联方为有效），不得使用现金方式，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致，否则拒收投标文件。成交供应商的投标保证金须在合同签订并网上备案后退还，未成交的投标保证金在竞争性谈判结束后退还给投标单位。

收款单位：东台市财政局

账    号：32001737748059055551-211001

开 户 行：建行东台支行

（2）下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；

② 提供虚假材料谋取中标、成交的；

③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。

### 4.投标有效期

（1）投标有效期为开标之日起60天，投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（2）在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购单位这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，上述有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.投标文件签署

投标文件正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本应保持一致，局部如有不一致，以正本为准。

书面声明、法定代表人身份证明书、报价表、投标函、服务承诺、投标人营业执照复印件、授权委托人社会养老保险证明复印件均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章，投标文件正本中放入原件。

投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标单位公章。

## （四）  投标文件的提交

### 1.投标文件的装订、密封和标记

（1）投标文件的装订

投标文件按“（三）投标文件的编制”的内容和顺序编制并装订成册，须提供正本一份，副本三份，在投标文件封面的右上角标明“正本”和“副本”字样。

（2）投标文件的密封与标记

将投标文件进行密封，并在密封袋上注明项目名称、投标人名称、投标时间，须在封口处加盖单位公章。

### 2.投标文件的提交的截止时间、开标时间及提交地点

（1）投标截止时间： 2019 年 11 月 29 日 9 时 00分；

（2）开标时间：2019 年 11 月 29 日 9 时 00分；

（3）投标文件的提交地点、开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进入）。

投标人应在规定的地点、于截止时间前提交投标文件。

### 3.投标文件有下列情形之一的，将被拒绝并退回给投标人

（1）投标文件未按规定要求密封盖章的；

（2）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（3）逾期送达或者未送达指定地点的。

### 4.投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向采购人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定密封、标记和提交，并在封袋上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

### 5.在竞争性谈判中，出现下列情形之一，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）谈判小组认定竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有投标人。

## （五）开标及资格审查

1.采购人按照竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开标，并邀请所有投标人和有关方面代表参加。

2.按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

3.开标及资格审查：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布采购人、招标代理机构、监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前有效投标的投标人名称；

（4）由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，由投标人代表签字确认。

（5）由谈判小组依法对投标人进行资格审查。在进行资格审查时，将在“信用中国”网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

（6）宣布资格审查结果。

（7）合格投标人不足3家的，不得评标。

4.在开标过程和资格审查中，有下列情形之一的，其投标文件无效，不进入评标程序：

（1）投标人未按竞争性谈判文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

（3）投标人超出营业范围投标的；

（4）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（5）投标文件未按竞争性谈判文件规定要求封装而错装、混装的；

（6）投标报价超出最高限价的（本项目最高限价： 80 万元）；

（7）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明原件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

## （六）评  标

### 1.谈判小组的组建

谈判小组由采购人依法组建，负责资格审查、评标活动。

对技术复杂、专业性强的采购项目，在政府采购专家库中通过随机抽取方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家，并报同级财政部门备案。

### 2.评标过程的保密

开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交供应商的确定或成交候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 3.评标程序

（1）符合性检查。由谈判小组依据竞争性谈判文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

（2）投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求投标人采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出竞争性谈判文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。

（3）投标文件报价的修正。

① 投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）比较与评价。

① 由谈判小组在第二轮报价前核查各有效投标人授权委托人身份证原件。

### ② 由谈判小组与各投标人进行谈判，对原竞争性谈判文件中难以具体确定详细规格及相关具体要求的或原竞争性谈判文件已确定但谈判中发现该确定内容与谈判项目的实质性要求不相符的，均通过谈判进一步明确。

### ③ 采取多轮谈判，每轮谈判后进行报价，其中投标文件中的报价作为第一轮报价。当符合要求的投标单位多于五家时，取报价较低的五家进入第二轮报价，少于或等于五家时，报价最高者不进入第二轮报价。每轮报价最高者不进入下一轮报价，下一轮报价不得高于上一轮投标人自身报价。如只剩两家报价时，由这两家作出最终报价，较低的最终报价能被采购人接受时，谈判结束；不被采购人接受时，谈判失败，由采购人重新组织谈判。

### 4.投标文件有下列情形之一的，视为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应，按无效标处理

（1）由授权委托人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；

（2）未按竞争性谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（4）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合竞争性谈判文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于竞争性谈判文件规定指标、要求的；

（5）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（6）投标报价明显低于其他投标人，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但谈判小组认为其理由不能成立的；

（7）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

5.确定成交供应商

谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## （七）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市广播电视台

联系电话：13851306212

通讯地址：东台市金海中路35号

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560415

通讯地址：东台市北海中路8号

3、质疑函范本见附件。

## （八）定标及合同授予

1.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

2.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

3.成交通知书是合同的组成部分。

4.成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

6.成交供应商放弃成交或不按竞争性谈判文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

7.采购人应当确定排名第一的成交候选供应商作为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织竞争性谈判采购。

附件:

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投标文件各类表格及格式文本

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 报  价  表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间距全彩LED显示屏(主屏+侧屏) |  | ㎡ | 63 |  |  |
| 2 | 发送控制 |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | LED大屏处理拼接控制器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 视频综合管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 控制电脑 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 结构及综合附件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 运输安装售后 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总 价（元） |  |

注：1、单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

- 报价表中1-5项均须填写品牌及型号，否则作无效标处理。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

## 6.投  标  函

：（采购人名称）

根据贵方编号      竞争性谈判文件，正式授权下述签字人      （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

- 按竞争性谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

7.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照竞争性谈判文件的要求，我方将成交设备在合同签订后     日内全部送达采购人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方： 东台市广播电视台               （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行竞争性谈判采购（采购计划编号：东财购通【2019】131号，竞争性谈判文件编号：         ），经评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及成交内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.成交内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签定后    日内货物全部送达　　　　         　 　　，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照竞争性谈判文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的 90 %，正常运行 36 个月后，无质量问题付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 10000 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后退还 10000  元。本项目的质量保证期为 3年，待质量保证期满一次性付清余款。

2.供货时需同时提供摄像机及配套设备的生产商三年质保函，未能提供者中标无效。

3.在质保期内所供货物发生故障时，成交人须在    小时内到场维修，无法修复时，须在    小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

4.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

5根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

6.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，一周内不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                        。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的竞争性谈判文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　  月　   日