询 价 文 件

项目编号：YCCG 1911-XJ16

项目名称： 盐城市检察院视频会议设备项目

盐城市人民检察院

2019年11月29日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城市人民检察院的委托，决定就其所需的 视频会议设备  项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的报价人(供应商)前来报价。

- 项目名称及编号

项目名称： 盐城市检察院视频会议设备项目

标书编号：  YCCG1911-XJ16

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）招标项目简要说明

盐城市检察院视频会议设备项目主要内容为盐城市人民检察院视频会议系统设备的采购、安装、调试、培训、验收、维保、售前及售后等伴随服务，主要用于远程提审系统、视频会议系统和检务督察平台三个项目。详情见招标文件项目需求部分，招标人保留适当变更的权利。

（二）本项目采购预算为 73万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为 73万元

三、合格询价供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　	2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　	4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　	5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目 不接受  联合体投标；

（四）本项目 不接受  进口产品投标。

五、询价文件发放（获取）

自询价公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

六、报价截止时间及要求：报价人请于 2012  年 12 月 5 日  15:00  前将报价文件装订密封加盖公章后，送至盐城市公共资源交易中心  508  室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼五楼）。

七、本次询价联系事项

（一）采购人联系人：  徐淦  ，联系电话： 0515-81680716       ；

采购人地址： 盐城市人民南路3号  ，邮政编码：  224005             ；

（二）盐城市政府采购中心联系人： 范女士， 联系电话：0515-86663181 ；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室，邮政编码：224001

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求

正本一份：1份   副本份数：2份

九、投标保证金

本项目投标保证金数额为壹万元整（无论投几个标段）。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号（83290090010180101000138）转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，因开标现场不再核验保证金收据，以该项目指定的保证金专用账户及专用账号显示的信息为准。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083529，66883529

盐城市人民检察院

2019年11月29日

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在 2019   年 12 月  4  日 12:00  时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（中标供应商须提供投标文件电子档一份）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我中心会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

六、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币      作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三部分 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（_____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  叁    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：__合同签订后20天内交货、安装完毕。________

9.2 交货方式：__乙方负责送货并安装。_______

9.3 交货地点：_甲方指定地点。_________

十、货款支付

10.1 付款方式：_项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的95%；余款在质保期(以投标时承诺为准)结束后一次性付清。__________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四部分  项目需求

# 总体要求：

# 1.看守所端远程提审系统需支持与盐城市人民检察院及各区县检察院高仿真网呈会议系统互联互通。

# 2.高清视频会议系统需与江苏省人民检察院视频会议系统做无缝对接。

# 分包一：远程提审项目

## 1.远程提审业务平台

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程提审业务系统 | 1、采用B/S架构设计，中文界面，通过Web登录管理和操作远程提审系统； 2、支持分级分权限管理，上级管理员能够为下级单位添加配置管理员，下级配置管理员可独立管理、配置本级的业务角色（如提审员、审批员、办案协作员）等； 3、支持行政单位管理功能，能够按照检察院组织架构自主添加行政单位信息，包括单位名称、单位地址、联系电话、部门编号等信息； 4、支持用户管理功能，能够根据检察院实际人员结构添加提审员、审批员、配置管理员、提审协助员、超级管理员等多种角色； 5、支持讯问室资源管理功能，支持对本地及远端讯问室搜索、新增、修改、删除等管理操作； 6、支持提审预约功能，办案人员可通过系统新建提审案件，自行提交预约申请，提交后的预约申请支持自动流转；提审预约支持填写案件详细信息，包括：案件名称、案件类型、诉讼环节、（被）讯问人、提审时间、本地提审室、远端提审室等信息； 7、具有预约冲突提示机制，当看守所终端资源已被占用时，系统应自动提示该提审室已被占用； 8、支持案件审批流程分类记录功能，能够有效区分审批中的案件、被驳回的案件、以及未提交的案件； 9、支持资源定时释放功能，能够避免办案人员实际使用时未结束会议导致资源被占用的问题； 10、支持历史提审案件搜索功能，可根据案件名称、案件类型、开始/结束时间搜索历史案件，并能够对历史提审案件进行重新开启提审、刻录、播放录像、查看笔录和附件等操作； 11、支持提审审批功能，审批领导可对已提交的预约提审进行审批，并支持回复审批意见；支持多级审批功能，审批级数可根据检察院架构灵活设置； 12、支持一键开启远程提审功能，开始提审后，系统应自动连接提审终端，实现与远端的音视频交互； 13、支持一键开启录像功能，提审过程应支持全程录音录像； 14、支持证据展示功能，能够在提审过程中的向看守所端展示物证，至少支持实物证据展示、电子证据展示2种方式； 15、支持远遥功能，能够对远端摄像机进行云台操控； 16、支持电子笔录功能，支持电子笔录保存、预览/打印、上传、导出等操作，支持电子笔录模板，支持设置电子笔录字体风格、字体大小、加粗、倾斜等功能； 17、支持关联手写板及指纹采集设备，实现电子笔录手写签名及指纹签名； 18、支持提审录像点播功能，系统应支持点播提审过程实时录像，同时浏览电子笔录内容； 19、支持统计分析功能，系统应具有自定义选择一段时间内的提审案件进行统计分析的能力，可根据案件类型统计案件数量，并支持以饼状图方式展现统计结果； 20、支持即时通讯功能，能够实现领导与正在办案人员实时文字交流；支持建立讨论组，实现多方人员同时文字交流； 21、具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书。（需提供复印件证明加盖公司公章） | 套 | 1 |  |
| 2 | 承载服务器 | 性能不低于： 2U机架式，INTEL至强系列CPU:Intel (R) Xeon (R) E5606 2.13GHz, 8M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 数量1个； 内存：16 GB 1333 MHz 4x4GB每根； 硬盘：1T硬盘SATA RAID 1 数量2块； 千兆网卡；双电源 | 台 | 1 |  |

## 2.市检察院远程提审室

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程提审终端 | 1、所投产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。 2、产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°全向麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 3、所投产品集成两台高清显示器，支持1080p高清显示，提审终端高清显示器采用65寸； 4、所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 5、所投产品具备滚轮，可移动，方便部署； 6、产品采用结构化设计,易安装、易维护，2人15分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态；（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、投标人应提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告复印件，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足； 8、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps。 9、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 10、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 11、支持H.239标准双流协议。 12、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 13、在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路辅流不低于1080p30fps。 14、可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1.5M实现1080p60、1M实现1080p30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源。 15、所投产品需对外提供统一的通用接口板，接口板至少具备1个电源接口、1个10/100/1000M网口、1个卡侬麦克风输入接口、1个数字麦克风输入接口、1个DVI-I输入接口、1个VGA/YPbPr输入接口、1个VGA/YPbPr输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 16、所投产品标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。 17、产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电。 18、产品具备收纳盒，可收纳遥控器等会议室常用物品。 19、支持一个遥控器控制所投产品编解码器、摄像机的待机、唤醒、会议操作，操作便捷。 20、所投产品在空闲时，支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。 21、所投产品在会议中时，支持辅流音视频输入即插即发送双流，可通过遥控器进行界面布局切换。 22、可选配无线模块支持无线共享技术，本地会议时可通过无线将音视频输入分享到本地显示器；远程会议时可通过无线将音视频输入分享到远端显示器。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 23、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 24、主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 25、提供整体产品的3C认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能中控主机 | 1、本地、远程一键控制整套会议系统的开机、关机 2、支持网络、串口、红外 ，射频等控制方案，兼容性高 3、支持控制信令转换，实现设备的开机、关机 4、支持射频开关面板，无线控制整套系统，无需电池、无需布线 5、15米射频连接距离，满足会议使用需要 6、868Mhz专用射频连接通道，抗干扰、低时延 7、内置多种控制协议，具备本地、远程键开关机功能，满足会议系统的统一控制管理。 8、支持3路串口、2路红外控制、1路红外接收、1路红外学习、4路网络交换、2路开关I/O接口、3路AC继电接口 9、单会议室统一控制，多会议室分布式接入管理 10、具备配置备份、快捷配置导入功能 11、支持本地独立的控制操作，管理平台断连，不影响局端会场控制 12、提供CQC产品认证证书复印件并加盖设备生产厂商公章 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字同步刻录机 | 1、专用硬件方式设计，采用Linux嵌入式操作系统 2、接入会议组数≥4组 3、视频标准需支持：H.264 4、视频分辨率需支持1080p 5、视频码率不得低于64Kbps～8Mbps 6、音频标准需支持AAC-LC（32k） 7、音视频接口不少于2×VGA，2×HDMI，2×line，2×C-Mini，1×D-Mic 8、报警接口不得少于2×Alarm In，2×Alarm Out 9、控制接口不得少于1×RS485； 10、网络接口不得少于2×RJ45，1000Base-T/1000Base-T 11、SATA接口不得少于支持6×SATA 12、USB接口：2×USB2.0 13、应具备2个刻录光驱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 实物展台 | 1、专用物证展示台。 2、不低于320万像素，整机不少于220倍放大； 3、物理接口不得少于RGB接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 打印机 | 性能不低于： 彩色激光打印机，最大打印幅面:A4，最高分辨率：600 x 600dpi，黑白打印速度 16ppm ，彩色打印速度 4ppm | 台 | 1 |  |
| 6 | 机柜 | 标准小机柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 配套辅材 | HDMI线、、VGA线、网线、2进1出视频切换器等 | 项 | 1 |  |
| 8 | 提讯系统控制电脑 | 提讯系统控制电脑，不低于i5六核处理器，8G内存，1T硬盘，21.5英寸显示器，配套键盘、鼠标 | 台 | 1 |  |

## 3.看守所专用远程审讯室

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程提审终端 | 1、所投产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。 2、产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°全向麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 3、所投产品集成两台高清显示器，支持1080p高清显示，被提审终端高清显示器采用50寸； 4、所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°； 5、所投产品具备滚轮，可移动，方便部署； 6、产品采用结构化设计,易安装、易维护；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态；（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、投标人应提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告复印件，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足； 8、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps。 9、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 10、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 11、支持H.239标准双流协议。 12、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 13、在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路辅流不低于1080p30fps。 14、可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1.5M实现1080p60、1M实现1080p30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源。 15、所投产品需对外提供统一的通用接口板，接口板至少具备1个电源接口、1个10/100/1000M网口、1个卡侬麦克风输入接口、1个数字麦克风输入接口、1个DVI-I输入接口、1个VGA/YPbPr输入接口、1个VGA/YPbPr输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 16、所投产品标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。 17、产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电。 18、产品具备收纳盒，可收纳遥控器等会议室常用物品。 19、支持一个遥控器控制所投产品编解码器、摄像机的待机、唤醒、会议操作，操作便捷。 20、所投产品在空闲时，支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。 21、所投产品在会议中时，支持辅流音视频输入即插即发送双流，可通过遥控器进行界面布局切换。 22、可选配无线模块支持无线共享技术，本地会议时可通过无线将音视频输入分享到本地显示器；远程会议时可通过无线将音视频输入分享到远端显示器。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 23、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 24、主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 25、提供整体产品的3C认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能中控主机 | 1、本地、远程一键控制整套会议系统的开机、关机 2、支持网络、串口、红外 ，射频等控制方案，兼容性高 3、支持控制信令转换，实现设备的开机、关机 4、支持射频开关面板，无线控制整套系统，无需电池、无需布线 5、15米射频连接距离，满足会议使用需要 6、868Mhz专用射频连接通道，抗干扰、低时延 7、内置多种控制协议，具备本地、远程键开关机功能，满足会议系统的统一控制管理。 8、支持3路串口、2路红外控制、1路红外接收、1路红外学习、4路网络交换、2路开关I/O接口、3路AC继电接口 9、单会议室统一控制，多会议室分布式接入管理 10、具备配置备份、快捷配置导入功能 11、支持本地独立的控制操作，管理平台断连，不影响局端会场控制 12、提供CQC产品认证证书复印件并加盖设备生产厂商公章 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能会议管理服务器 | 1、智能会议管理服务器需与提审终端统一品牌 2、采用19英寸2U机架式结构，嵌入式一体化设计 3、支持TCP/IP/MQTT/TELNET/HTTP/WEBSOCKET等网络协议 4、支持会议室预定、预约和创建会议、以及会议室使用情况。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 5、对接智能中控主机，远程控制多个会议室的设备状态，实现会议室的环境控制 6、支持会议室场景配置，可配置会议室灯光的开关，空调温度调节和模式切换，窗帘的开关等。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、支持对接智能中控主机，远程控制多台与会设备的上下电、待机唤醒，统一控制 8、支持统一管控接入设备，采用MQTT协议与中控主机高效通信 9、实时监测接入设备运行状态，智能告警设备异常 10、双电源配置，保障7x24小时稳定运行 11、支持数据备份，有效预防数据丢失（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12、支持共1024方设备接入 13、具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份 14、支持与会议系统融合，会议开启前15 分钟，自动开启会议设备。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15、提供产品3C认证复印件加盖设备生产厂商公章 | 台 | 1 |  |
| 4 | 温湿度显示屏 | 1、外部接口：需支持485接口 3、可视距离不小于25m，适用环境面积不小于20平方米 4、安装方式：壁挂式 5、显示范围：温度：-9℃～99℃ 湿度：0％～99％（无冷凝） 6、测量精度：＜±1℃ 湿度＜±3%RH 7、误差范围：不超过30秒/年 8、时间显示需具备：时：分：秒，24小时制 9、PCBA温度范围：-25℃～ 70℃ 10、亚克力温度范围：- 9℃～ 55℃ 11、电源温度范围：-10℃ ～ 60℃ | 个 | 1 |  |
| 5 | 打印机 | 性能不低于： 彩色激光打印机，最大打印幅面:A4，最高分辨率：600 x 600dpi，黑白打印速度 16ppm ，彩色打印速度 4ppm | 台 | 1 |  |
| 6 | 8口交换机 | 8口网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 标准小机柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 配套线缆 | HDMI线、网线等 | 项 | 1 |  |

# 分包二：高清视频会议升级项目

## 1.视频会议系统

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播服务器 | 1、采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 3、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5、支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧。 6、会议速率最大支持8Mbps带宽进行录制。 7、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8、支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端录像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 9、支持不少于20组会议录像，会议分辨率支持1080p60fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 10、支持终端、MCU会控系统、WEB客户端进行开始、暂停、停止录像功能。 11、录播服务器内置的硬盘不小于4TB,可满足4000小时1M会议录像存储。 12、支持对当前会议进行直播，直播数并发不少于8组会议，会议分辨率支持1080p60fps。 13、支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。 14、支持最大并发20组会议放像，会议分辨率支持1080p60fps。 15、支持播放器同时播放不少于4路图像，每个图像都可以达到1080p60fps分辨率，并且每个图像都可全屏播放。 16、支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。 17、支持远程升级软件版本，支持升级失败版本回滚 18、支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSA磁阵网络存储。 19、具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。 20、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清 21、提供产品3C认证、电信设备入网证复印件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 3、支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5、支持H.239、BFCP双流协议标准。 6、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持2Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8、在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到1080p30fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 9、支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 10、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11、支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出功能。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 12、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 13、支持多视功能，终端可将不低于3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 14、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15、支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过字母模糊搜索联系人、云端会议室。 16、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像不同位置叠加会场名、横幅、滚动字幕，字体、颜色可设置。 17、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，可控范围更大，控制信号不会被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 18、终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 19、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 20、提供产品电信设备入网证、3C认证的证书复印件。 21、提供国家密码管理局认证的商用密码产品型号证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 前排超高清视频会议摄像机 | 1、摄像机需与视频终端同一品牌。 2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3、图像传感器采用不小于1/1.7"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4、支持不小于12倍光学变倍。 5、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 8、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 11、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12、支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 13、支持保存不少于255个预置位。 14、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 15、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 16、提供产品RoHS证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 后排超清视频会议摄像机 | 1、 摄像机需与视频终端同一品牌。 2、 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3、 镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持4K、1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4、 支持不小于30倍光学变焦。 5、 视频输出接口具备HDMI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 6、 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4k信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8、 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9、 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10、 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11、 支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12、 支持保存不少于255个预置位。 13、 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 14、 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 15、 提供产品RoHS证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频矩阵 | 4U切换主箱体,板卡式视频矩阵，可灵活搭配输入输出板卡完成视频的切换； 标配1个电源模块。 至少支持4路DVI输入，4路HDMI输入； 至少支持4路DVI输出，4路HDMI输出。 | 台 | 1 |  |

## 2.会议系统不间断电源系统

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 后备供电时间满载4小时单进单出，额定容量；6KVA 输入指标；输入相数 单相三线（1Φ+N+PE）输入额定电压；208Vac/220Vac//230Vac/240Vac输入电压可变范围 单相：110～300Vac（半载），160～300Vac（满载）输入频率变化范围 40-70Hz输入功率因数≥0.99；电池电压192VDC电池节数12V16节 输出指标；输出相数单相三线（1Φ+N+PE）输出额定电压 208 Vac /220 Vac /230 Vac /240Vac输出电压稳压精度 ±1%输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数；0.9输出波形失真度 ≤2%(阻性负载）；≤5%（非线性负载） 输出电流峰值系数；3:1 过载能力105%＜负载≤125%，3分钟后转旁路；125%＜负载≤150%， 30秒后转旁路；负载＞150%，1秒转旁路 系统指标系统效率在线模式：≥92%，ECO模式：≥98% 切换时间；0 ms并机数量；≥8台 保护功能；输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等通信接口 标配：RS232； 选配：SNMP卡、RS485、USB、干接点、温度补偿、维修旁路开关等 显 示；LCD+LED工作环境运行温度；0～40℃；贮存温度；-25℃～55℃（不含电池）相对湿度；0%-95%（无冷凝） 海拔高度海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% 防护等级；IP20 噪 声＜55dB（距离设备1米处） | 台 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1、蓄电池采用与UPS同品牌的阀控式密封铅酸蓄电池； 2、蓄电池设计寿命5年以上； 3、蓄电池应通过泰尔检测，并提供检测报告复印件。 4、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于8级，并提供检测报告复印件。 5、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。 6、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 7、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 8、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 9、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 10、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 11、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在97%以上。 12、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 13、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 14、蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%。 15、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 16、同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出100mV。 17、蓄电池密封反应效率不低于97%。 18、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 19、蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。 计算浮充电流在任一24h之内的增长率△I和充电结束时蓄电池温度t：△I不应大于50％，t不应大于60℃。 20、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 21、蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的90%。 | 节 | 16 |  |
| 3 | 电池柜 | 1、采用立式电池柜，必须同主机与蓄电池电池为同一品牌； 2、尺寸：与UPS同色同品牌，尺寸为L780*W470*H1190mm； 3、电池开关内置于电池柜内 4、配套电池连接线。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 资质要求 | 1、提供3年售后质量保函。 2、UPS、蓄电池、电池柜、要求为同一品牌。 | 项 | 1 |  |

# 分包三：检务督察平台

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示； 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  |
| 2 | LCD拼接屏 | 1、尺寸：46英寸； 2、分辨率：1920x1080； 3、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 4、响应时间：8ms(G to G)； 5、对比度：4500:1； 6、亮度：500cd/㎡； 7、物理拼缝：3.5mm； 8、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1； 9、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 10、功耗：≤111W； 11、LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 12、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 13、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 台 | 4 |  |
| 3 | LCD拼接屏支架 | 定制前维护支架 | 套 | 4 |  |
| 4 | 配套线缆 | 配套DVI线缆、网络线等，按需配置 | 项 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 启天M415 I7-7700 8G 1T 2G显卡 DVDRW /21.5WLED | 台 | 1 |  |
| 6 | 拼接屏周边装饰及包边 | 按现场条件配套施工 | 项 | 1 |  |

第五部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件）

文件7  询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加

YCCG（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

第六部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

（采购人）、盐城市政府采购中心：

我单位愿意按照本询价文件（YCCG       ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、      报价单                                                                    货币单位：人民币元

| 采购号 | 项目名称 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 报价单价 | 报价金额 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签定后 日内完工，并达采购人使用（验收）要求。 |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日