目    录

第一部分 招标公告………………………………………………3

第二部分 投标人须知……………………………………………6

一、投标人须知前附表 …………………………………………6

二、总则 …………………………………………………………7

三、招标文件 ……………………………………………………8

四、投标文件 ……………………………………………………9

五、开标…………………………………………………………13

六、评标…………………………………………………………14

七、定标…………………………………………………………18

第三部分   招标内容及要求……………………………………21

第四部分   评标办法及评分标准………………………………26

第五部分   合同主要条款………………………………………28

第六部分   投标文件及格式……………………………………32

# 第一部分  招标公告

一、根据相关文件规定，江苏宏建工程建设咨询有限公司受 建湖县公安局的委托，对建湖县实验小学北校区周边道路信号灯及电子警察项目进行公开招标，欢迎自愿参加并具有相应资质和实力的单位参加投标。

一、项目名称及编号

项目名称：建湖县实验小学北校区周边道路信号灯及电子警察项目

项目编号：

二、项目概况:

1、项目名称：建湖县实验小学北校区周边道路信号灯及电子警察项目

2、采购单位：建湖县公安局

3、采购内容：建湖县实验小学北校区周边道路交通信号灯和卡口型电子警察系统，电子警察系统采集的数据通过网络传输，传输到建湖县公安局交通警察大队的后端机房，形成一套完整的前端，传输，后端存储系统，并确保与建湖县公安局交通警察大队原有的智能交通管理平台无缝对接同时确保能够将建湖县公安局交通警察大队原有的和本次新建设的前端抓拍单元以及球机的数据直接存入磁盘阵列中，实现和道路监控网“3.20”平台、建湖县公安局交通警察大队指挥中心及建湖县公安局交通警察大队智能交通指挥平台系统平台的无缝对接。具体内容详见招标文件采购清单。

4.工    期：合同签订后50日历天内完成全部供货、安装、调试完毕。

5.施工地点：建湖县实验小学北校区周边道路。

6.标段划分：一个  资金来源：已落实。

7.质 保 期：三年。

8.付款方式：货到指定地点安装结束验收合格后，付合同总货款的70%,经验收合格满一年后付合同总货款的20%，余款作为质保金在质保期满并经审计后一次性付清（支付货款时须提供正式发票）。

9.预 算 价：预算价91.03万元，投标报价高于预算价的不得作为中标候选人。

三、投标申请人资格要求

A、投标人应当具备下列一般条件：投标人应是中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件：无。

B、投标人应当具备下列其他条件：

1、投标人资质类别和等级:具备建设行政主管部门核发的[电子与智能化工程专业承包二级]及以上或[建筑智能化工程设计与施工一体化二级]及以上资质的供应商；

2、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3、拟选派项目负责人资质等级：具有机电工程专业二级注册建造师和B类安全生产考核合格证（投标申请人须保证投标项目负责人为本单位的正式职工，投标时提供保险承诺函）。

C、本项目不接受联合体投标，具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效标处理。

四、招标文件发放

发放时间：自招标公告公布之日起至投标截止时间止。

发放方式：网上下载http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html

http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html

五、投标文件递交

标文件递交截止时间及地点：2020年2月18日15:00。

递交地点：建湖县公共资源交易中心大厅

开标时间：2020年2月18日15:00。

六、凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以盐城市政府采购网和建湖县公共资源交易网上的更正或补充通知为准。

七、投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动：

1、提供虚假材料谋取中标资格的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2、投标人递交无竞争力投标文件的。

八、其他

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

九、联系事项

采购单位：建湖县公安局

联 系 人：顾曰勇

联系电话：15905116868

代理机构：江苏宏建工程建设咨询有限公司

联 系 人：王明权

联系电话：13401754148

监管机构：建湖县财政局、建湖县行政审批局

监督电话：0515-86233622、  80618020

本项目相关信息均在盐城市政府采购网czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html；建湖县公共资源交易网jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html等媒体上发布。

建湖县公安局

2020年1月22日

第二部分 投标须知

一、前附表

| 项目名称 | 建湖县实验小学北校区周边道路信号灯及电子警察项目 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 建湖县实验小学北校区周边道路交通信号灯和卡口型电子警察系统，电子警察系统采集的数据通过网络传输，传输到建湖县公安局交通警察大队的后端机房，形成一套完整的前端，传输，后端存储系统，并确保与建湖县公安局交通警察大队原有的智能交通管理平台无缝对接同时确保能够将建湖县公安局交通警察大队原有的和本次新建设的前端抓拍单元以及球机的数据直接存入磁盘阵列中，实现和道路监控网“3.20”平台、建湖县公安局交通警察大队指挥中心及建湖县公安局交通警察大队智能交通指挥平台系统平台的无缝对接。具体内容详见招标文件采购清单。 |
| 项目地点 | 建湖县实验小学北校区周边道路 |
| 标段划分 | 一个 |
| 采购单位联系人 | 顾曰勇 | 电 话 | 15905116868 |
| 采购代理机构联系人 | 王明权 | 电 话 | 13401754148 |
| 投标保证金 | 人民币壹万元整 | 交纳时间 | 2020年2月18日15:00前 |
| 投标保证金 交纳形式 | 投标保证金必须直接从投标单位账户（基本户）汇出，汇至建湖县公共资源交易中心指定账户,在投标文件提交截止时间前，凭银行单据到建湖县公共资源交易中心服务大厅换取保证金收据后方可参加开标，投标保证金可以是银行汇票、电汇或银行转账，不接受现金或现金存单等其他形式，否则无效（收款单位：建湖县公共资源交易中心 开户行：江苏建湖农村商业银行股份有限公司营业部 行号：314311500304，账号：3209251901211000005297，联系人：周会计，联系电话：0515-86220589），在未按规定时间和要求交纳投标保证金的投标，一律作无效标处理。 |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购单位交纳中标价5%的履约保证金，在项目验收合格后退还。 |
| 工期 | 合同签订后50日历天内完成全部供货、安装、调试完毕。 |
| 投标文件份数 | 一号标书：壹式伍份，其中正本壹份、副本肆份； 二号标书：资格审查材料原件； 三号标书：评标细则中所须提供的证明材料原件； |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |
| 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间: 2020年2月18日15:00时 地点: 建湖县公共资源交易中心大厅 |
| 开标时间及地点 | 时间: 2020年2月18日15:00时 地点: 建湖县公共资源交易中心开标 二 厅 |
| 预算价 | 本项目预算价为91.03万元，高于该预算价的作无效标论处。 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 其他要求 | 1、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 2、本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |

二、总  则

1、适用范围

本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物等。

2、定义

2.1“采购单位”、“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次招标项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3、合格的投标人应具备下列一般条件：

3.1资格条件：

A、投标人应当具备下列一般条件：投标人应是中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力：

3.1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

3.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

3.1.6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.1.7、法律、行政法规规定的其他条件：无。

B、投标人应当具备下列其他条件：

3.2.1、投标人资质类别和等级:具备建设行政主管部门核发的[电子与智能化工程专业承包二级]及以上或[建筑智能化工程设计与施工一体化二级]及以上资质的供应商；

3.2.2、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.2.3、拟选派项目负责人资质等级：具有机电工程专业二级注册建造师和B类安全生产考核合格证（投标申请人须保证投标项目负责人为本单位的正式职工。投标时提供保险承诺函）。

C、本项目不接受联合体投标，具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效标处理。

## 三、招标文件

1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

1.1.1招标公告；

1.1.2投标人须知；

1.1.3招标内容及要求；

1.1.4评标办法及评分标准；

1.1.5合同主要条款；

1.1.6投标文件格式。

1.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

1.3勘察现场

1.3.1投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.3.2无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

1.3.3现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

1.3.4投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料，并且向招标单位索要现场踏勘证明。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

2、招标文件的澄清、修改及补充：

2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2020年 2月14日前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2投标截止日期15天前，采购人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，在盐城市政府采购网上发布，投标人应按规定的时间到网上查询下载。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

2.3标书以外的内容，一律拒绝答复。

友情提醒：投标人在2020年2月 14日17时后向采购人提出疑问的，采购人可拒绝受理和答复。
    2.4投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.5、本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

## 四、投标文件

1、投标文件的编制

1.1要求

1.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

1.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.2投标语言及计量单位

1.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

1.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

1.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

2、投标保证金

2.1投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次采购活动免受因投标人的行为而引起的风险。

2.2本项目的投标保证金为人民币壹万元整，投标保证金必须直接从投标单位账户（基本户）汇出，汇至建湖县公共资源交易中心指定账户,在投标文件提交截止时间前，凭银行单据到建湖县公共资源交易中心服务大厅换取保证金收据后方可参加开标，投标保证金可以是银行汇票、电汇或银行转账，不接受现金或现金存单等其他形式，否则无效（收款单位：建湖县公共资源交易中心   开户行：江苏建湖农村商业银行股份有限公司营业部  行号：314311500304，账号：3209251901211000005297，联系人：周会计，联系电话：0515-86220589），在未按规定时间和要求交纳投标保证金的投标，一律作无效标处理。

2.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

2.3.1中标后无正当理由不与采购单位签订合同的；

2.3.2拒绝履行合同义务的；

2.3.3投标人在规定的提交投标文件截止时间后撤回投标；

2.3.4由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的。

2.4投标保证金的退还，应以银行转帐或电汇的方式退还至投标人的基本帐户；

2.5未中标的投标人，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退回。

3、投标报价：

3.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，采购方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

3.2本项目预算价为91.03万元，高于该预算价作无效标论处。

3.3投标报价

3.3.1投标报价应根据投标人实际情况自主进行，应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括：全部设备费、安装调试必备辅件费、软件费、材料、设备费、包装费、运输费、装卸费、利润、利息、安装、调试费、检测费用、验收费、管理费、招标综合服务费、招标代理服务费、税金、售后服务、不可预见费及其它相关费用等，投标人须自行根据实际情况进行现场勘查，充分考虑各项影响因素并满足招标文件的要求进行报价，但不得低于成本，除中标价外，招标单位不再支付其他任何费用且无任何增项。

3.3.2开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

3.4招标费用

3.4.1 招标综合服务费和招标代理费：如中标人响应成交，应在领取中标通知书时按规定交纳综合服务费和招标代理服务费。

3.4.2综合服务费：中标人须向建湖县公共资源交易中心交纳，其标准为：

| 苏价服[2000]344号、苏价服[2003]4号 （按中标金额累进计费） |
| --- |
| 100万元以下 | 0.40% |
| 101万元—1000万元 | 0.35% |
| 1001万元—10000万元 | 0.30% |
| 10001万元—100000万元 | 0.25% |
| 100000万元以上 | 0.20% |

3.4招标费用

3.4.1 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书时，由中标单位支付招标代理服务费，费用为中标金额的1.5%。

该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

3.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

4、投标文件的组成。

投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书，其中：

4.1一号标书至少应包括：

4.1.1开标一览表；（格式附后）

4.1.2法定代表人身份证明书；（格式附后）

4.1.3法定代表人授权委托书；（格式附后）

4.1.4无重大违法记录声明；（格式附后）

4.1.5供应商登记表；（格式附后）

4.1.6清单报价表；（格式附后）

4.1.7技术参数响应表；（格式附后）

4.1.8售后服务承诺书；（格式附后）

4.1.9项目实施方案；（格式自制）

4.1.10中小企业声明函（如有，格式附后）

4.1.11评分细则对照表；（格式附后）

4.1.12有效的营业执照（副本）复印件；

4.1.13企业资质证书及安全生产许可证复印件；

4.1.14项目负责人注册建造师证书和B类安全生产考核合格证书复印件；

4.1.15项目负责人养老保险承诺函（格式附后）；

4.1.16投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件（财务报表须提供不少于三个月的月报表）（成立不满一年不需提供）；

4.1.17投标人须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

4.1.18招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料的复印件。

以上资料必须加盖投标单位公章。

4.2二号标书（资审材料）应包含以下内容：

4.2.1有效的营业执照（副本）原件；

4.2.2企业资质证书及安全生产许可证原件；

4.2.3项目负责人建造师证书和B类安全生产考核合格证书原件；

4.2.4投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件加盖投标单位公章（财务报表须提供不少于三个月的月报表）（成立不满一年不需提供）；

4.2.5投标人须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件加盖投标单位公章（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）。

4.3三号标书应包含以下内容：

4.3.1评分细则中涉及到相关证明材料的原件；

4.3.2投标人认为须提供的材料原件；

投标须提供的资料如有虚假的，经查实立即取消其中标资格，追究其相关责任。

5、投标文件格式

5.1投标方必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况。

5.2投标文件应用A4纸张，打印和书写字迹应清楚工整，内容齐全，不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

6、投标文件的密封与递交

6.1投标单位应将投标文件分为一号、二号、三号标书，一号投标文件 一式伍份 ，正本 壹 份，副本 肆 份，正副本必须分别装订成册，并装于一个封袋内。当正本与副本不一致时以正本为准。投标书应在封面右上角注明正本或副本标志；二号标书为资审原件，三号标书为评分细则中涉及到相关证明材料的原件及投标人认为须提供的原件，二号、三号标书须分别单独密封与一号标书封袋一并递交。

6.2一号标书的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章，投标文件副本可采用正本的复印件。一、二号、三号标书封袋上须分别注明项目名称、投标单位名称、标书号。所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封并盖法人章。

6.3投标人应在招标文件中规定的截止日期和时间前，将投标文件送至建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处（建湖县城双湖路南建设大厦一楼），交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

7、投标文件的修改与撤回

7.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知采购代理机构，所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

7.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

## 五、开标及资格审查

1、开标、唱标

1.1采购单位将按本采购文件投标须知规定的时间、地点开标，请投标单位的法定代表人（或委托代理人）携带其身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

1.2开标由采购单位主持，采购代理机构、投标人和有关方面代表参加。投标人代表应参加开标会并签到。

1.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当场逐一拆封投标文件及修改文件，宣布投标文件形式要件有效与否，由唱标人宣读投标人名称、投标报价、供货期等开标一览表中的主要内容。

1.4开标时，《开标一览表》中的内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

1.5投标文件、《开标一览表》中的报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

1.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

1.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.8同时出现1.4-1.7中两种以上不一致的,按照1.4-1.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

1.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.10采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

2、资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人及采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

## 六、评  标

1、组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐一名合格的中标候选人。

2、投标文件的审查

2.1、对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2、评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

2.3、评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

2.3.1、 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

2.3.2、 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

2.3.3、评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

2.3.4、评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

2.4、符合性检查。

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中投标函未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)超出经营范围投标的。

(4)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(5)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10)未按招标文件要求提交投标保证金的。

(11)明显不符合技术规范、技术标准的要求的。

(12)投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的。

(13)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(14)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(15)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

(16)符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

2.4.1、对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

2.5、在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

2.5.1、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
   2.5.2、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
  2.5.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
   2.5.4、不同投标人的投标文件相互混装的。
   2.5.5、不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
   2.5.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
   2.5.7、有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

2.5.8、评标委员会认定的其他串标、围标情形。

2.6、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

3、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价

4.1、评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2、对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

5、评标过程及保密原则

5.1、凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

5.2、在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

## 七、定  标

1、定标原则

1.1、最低投标价不作为中标的保证。

1.2、本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

本项目中提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

1.3、推荐的中标候选人数：一名。

2、确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

3、中标通知书和签订合同

3.1、评审结束后，中标公告在盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易网等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

3.2、中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

3.3、采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按招标文件确定的事情签订合同。

3.4、中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，采购单位有权取消其中标资格，并没收投标保证金，另选中标单位。

4、质疑和投诉：

4.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人或代理公司有权不予受理。

4.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

4.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

4.7、投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

4.8、质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

4.9、恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

1、未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

2、不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

3、投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

4、捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

5、投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

6、一年内三次以上失实投诉的；

7、直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

5、其他

投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

# ①国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

# ②江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

# ③盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标采购监管机构；

# ④建湖县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局；

# 上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

23.2、投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

# 第三部分 招标内容及要求

一、交通信号灯

# （一）交通信号灯项目简况

1、本次项目建设依据建湖县城区路网结构以及交通流分布状况，以合理组织交通流、完善城市道路交通基础设施、提高交通参与者的现代交通意识为前提，对控制区域内的交通流进行实时监视、检测、控制、协调，有效地改善控制区域内的交通状况为目标。

2、为实现辖区内交通效益的整体提高，提升道路交通控制水平，本次系统设计将新建的交通信号控制路口接入大队交通指挥中心已有的交通信号控制平台，所有的信号灯路口实现统一的联网控制和管理。

3、通过新建的交通信号控制路口，进一步完善建湖城区点、线、面相结合的集中式信号控制，充分发挥联网集中式交通信号控制系统的优势，以适应建湖县区城市发展的要求，更好的为城市交通建设服务。

# （二）建设规范：

交通信号灯的选购、安装应当符合以下国家和行业技术标准：

《道路交通信号灯》GB14887-2011

《道路交通信号控制机》GB25280-2016

《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T527-2018

《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T445-2010

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2017

（三）工程建设内容和要求

1、点位分部新建2个路口的交通信号灯；

2、道路交通信号机必须符合国家标准GB25280-2016，信号机类别为C类信号机，且耐温等级为A级；

3、交通信号灯必须符合国家标准GB14887-2011；

（四）系统架构和总体功能

本次项目新建的信号控制点必须纳入已有的交通信号控制平台，通过控制中心对各个交叉口信号的进行协调优化，达到道路网容量的最大利用。使得整个建湖县城区的交通达到高度有序的运行状态。依据上面的分析，本系统包括路口设备和控制中心。

1、中心控制级（已建）：

应能监控和管理整个系统的运行，包括参数设置、勤务控制、设备运行状况等；

应能对路口交通信号机进行协调控制；

应能对路口交通信号机的工作状态和故障情况进行监视；

应能通过人机会话对路口交通信号机进行人工干预；

应能进行交通流量统计处理；

应能实时显示路口放行情况，信号机状态等信息。

系统应能接多台终端控制计算机（工作站）。

2、路口控制级

应能控制路口交通信号灯；

应能控制路口可变交通标志；

应能实现无电缆协调的绿波控制方式；

应能接收处理来自车辆检测器的交通流信息，并定时向中心服务器发送；

应具有区域协调能力和单点自适应优化能力；

应能使现有路口倒计时器正常接入和使用，在自适应控制模式下能倒9秒显示，支持全程倒计时显示。

（五）系统基本控制功能

# 1、实时协调控制

系统应可使控制区内路口交通信号控制机联网运行，信号配时方案由优化算法软件根据实际交通状况实时生成，自动下载给路口交通信号控制机执行。

# 2、降级协调控制

在系统通信链路出现故障或系统上端控制级出现故障时，系统应可以降级为无电缆协调控制方式或进一步降级为单点全感应控制方式、单点半感应控制方式、多时段定时控制方式、闪光控制、关灯。故障降级顺序应可由中心信号系统软件设定。

# 3、无电缆协调控制

系统应可使控制地区内或指定子区内的交通信号机脱离与控制中心计算机的联系，或不受中心发出的指令控制，而是按照统一的时间基准执行多时段配时方案，信号机采用GPS校时。

# 4、单点感应控制

路口控制级设备应可根据车辆检测器检测的车流信息，对交通信号灯进行实时控制。应能完成全感应、半感应控制，感应相位无申请时可执行相位跳越或最短绿灯时间。

# 5、多时段定周期控制

交通信号机应可在不同的时段执行相应的控制方案，且在工作方式变化引起相位增减时，信号机应具备自动平滑过渡功能。

# 6、闪光控制

系统应能控制指定的一个或多个路口的交通信号灯黄灯以特定的频率闪烁，向车辆和行人发出警告或提示。

# 7、全红控制

系统应能在中心和本地一键控制指定的一个或多个路口的各方向交通信号灯均亮红灯。

# 8、黄闪控制

系统应能在中心和本地一键控制指定的一个或多个路口的各方向交通信号灯均黄闪。

# 9、关灯控制

系统应能统关闭指定的一个或多个路口的所有信号灯。

# 10、上述控制方式应可根据需要进行转换。

（六）系统特殊控制功能

系统应可以根据实际交通情况，由指挥中心发出命令，进行特殊交通控制，控制应划分权限和优先等级。

系统应具有下列特殊控制方式：

# 1、指定相位控制

系统应可根据警卫任务或交通疏导等需求，由中心控制计算机发出命令直接强行控制路口交通信号相位的执行时间。

# 2、模拟手动

系统应可根据路口交通需求，由中心控制计算机发出命令，模拟路口交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。

# 3、特勤路线控制

在执行警卫、消防、救护、抢险等任务的时候，系统应可根据执行任务车辆的行车路线，使路线上的各交叉口的交通信号灯按车辆到达路口的时间开启绿灯，保证车辆畅通无阻行驶。

人工调用模式：中心操作员根据车队的到达时间及行驶速度调用预制方案或临时预案。

自动调用模式：根据车辆的行驶方向、实时地理坐标信息和车速，自动实现特勤路线的信号绿波。

# 4、手控/遥控功能

系统应支持手动控制功能。可由路口用户将路口交通信号机手动开关置于"手动"位置，每按一次手动按纽，灯色变换一次，支持步进或任意阶段选择。手动控制方式应可支持路口有线终端设备及无线遥控终端设备，无线遥控设备应含有显示器能够直观显示信号机目前运行状态。

（七）其他功能

1、交通信息采集功能

系统应具有采集、处理、存储、提取控制区域内的车流量、平均车速、停车率、排队长度等交通信息的功能。系统应具有评估交通负荷度的功能，应能够建立交通信息管理数据库，打印分析交通信息各类图表，供交通疏导和交通组织与规划使用。

2、系统监测功能

系统应具有自检功能。中心控制计算机应可以自动对诸如信号机、电源、通信链路、检测器等系统设备和软件的工作状态与故障情况进行全面监测，在指挥中心应可以显示系统和设备的状态，不能正常工作可以发出报警或提示。所有故障信息及其它操作错误或事件发生应记录在系统日志中。

3、遥设信号机参数

在中心和信号机之间通信正常的情况下，中心计算机应可向信号机加载、调看和修改信号机的配时参数、时段、相位序列、黄灯参数、感应参数、倒计时表等。

4、系统查询功能

系统应支持C/S结构。系统授权用户根据所分配的权限登录系统，查看所辖的任意指定交叉口交通信号机的信号配时方案、当前信号相位、交叉口流量、系统设备运行状态信息、设备故障信息等。

5、操作界面必须基于GIS地图友好界面，在地图上可以直观查看各设备的状态，可以方便发送各种控制指令，可以在地图上给出警卫路线。

（八）交通控制信号机要求

- 总体要求

新增设的交通信号机必须接入建湖县交警大队交通指挥中心现有软件平台集中控制。

支持VIP特勤功能（VIP特勤功能必须与城区内现有信号机实现无缝对接联网）。

信号机支持手机APP无线连接配置功能，提供全中文操作人机界面，可使智能手机连接至信号机，设置和查询方案，并且支持手机远程遥控功能。

信号机具备联网和离线两种全自动特勤车辆优先功能，联网状态下信号机支持车载移动终端及手机APP软件采集车队位置、车速、方向等信息；离线状态需车载特勤设备能够与信号机直接无线通讯，且无线通讯距离不低于1公里。

信号机手动控制面板不得采用使用寿命较短的薄膜式按键，需使用寿命更长的防水轻触点动式按键。

信号机具备可变车道控制功能。

- 总体要求及系统组成

整个交通信号控制系统的物理构成共包括四部分：路口信号控制机、网络通信链路、交通信号控制平台和基于无线技术的VIP特勤设备。

- 交通信号机应具有的功能和技术要求

- 远程控制：可实现联网控制，接收中心远程优化控制，可在线修改配时参数，在线显示各相位状态、故障状态。

- 绿波带控制：同一主干道上的多个信号机以指定的某一路口信号机为基准，通过配置周期与相位差，利用GPS 或联网授时，协调时间，实现线协调控制。

- 多时段控制：根据不同时间段的车流量大小将一天分为若干个时间段，并配以不同的控制方式及配时方案。最大支持128个信号配时方案，并可任意组合； 最大支持64个时间表计划调度；支持13种星期组合方式及特殊日定义。

- 感应控制：根据相位对应车道检测器的实施车辆信息，控制相位放行，当车辆间隔大于设定值或浪费时间大于设定值或相位长大于设定值则结束当前相位。感应控制包括半感应、全感应控制，可设置感应控制参数，具备线协调感应控制功能。

- 触发式控制模式：可根据车辆检测器数据触发任意放行方案和任意阶段组合，并且倒计时仍然能够全程无跳变、无停顿地显示，配置、使用更加灵活机动。

- 手动/遥控控制：应支持手动控制功能。可由路口用户通过信号机手控面板将路口交通信号机由自动运行模式切换到手动模式，支持步进控制或任意阶段选择控制（快速实现阶段切换）。手动控制方式应可支持无线遥控终端设备，支持阶段选择控制，快速实现阶段切换。

- 黄闪控制：黄灯按一定的频率闪烁。

- 关灯控制：熄灭所有的信号灯输出。

- 全红控制：所有灯组全红，用于疏导交通。

- 行人过街触发控制：根据行人过街按下请求按钮发送请求信号实现路段行人过街协调控制，需要提供公安部交通安全产品质量监督检测中心提供的检测报告。

- 信号机具有掉电保护功能：数据断电保存期限至少为10年。

- 日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程查询和数据导出。

- 信号机能够支持多种类型的倒计时方式，包括学习型倒计时器、触发脉冲型倒计时器和通信型倒计时器，支持倒九秒输出。

- 支持多种类型的车辆检测器输入，配置32路检测信号接口。支持与电子警察数据（线圈、视频或混合模式）共享，支持线圈、视频、地磁等各种检测器。

- 在联网方式下，控制管理人员可通过中心计算机的系统软件，以系统自适应优化控制、预置多段式固定配时、人工直接干预控制等多种方式，直接控制路口的信号配时。同时控制管理人员可通过图形界面，配置路口的特征参数、控制参数，直接下载至路口信号控制机，更新路口数据。

- 信号机参数编辑软件：可使用笔记本电脑，安装信号机软件后，用作现场修改和显示信号机的工作参数。支持参数图形模式在线、脱机修改、保存。支持参数打印、模拟运行。支持联机查看系统运行状态，下载并进行查询、打印。

- 支持板级故障、线路断线短路、保险丝熔断检测、绿冲突检测、每盏灯电流监测（可监测微功率LED信号灯的设备）等，且线路检测为双级检测方案。同时对供电电压、频率、环境温度也进行实时监测。

- 信号机在发生故障时，在能够功能降级的情况下应继续正常工作。发生严重故障时，交通信号机必须立即进入黄闪或关灯状态，如绿冲突故障。支持故障远程恢复，远程重启。

- 具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施。

- 集中协调控制：根据各数口车流量的变化，接受指挥控制中心的统一协调管理控制，支持绿波带功能。

- 单点优化控制：根据交通流量状态，实时调整相应的交通参数，以适应交通流量变化的控制方式，需要提供公安部交通安全产品质量监督检测中心提供的检测报告。

- 公交优先(BRT)功能控制：通过检测到的公交车辆信息，调整信号方案，保证公交车辆优先通行，需要提供公安部交通安全产品质量监督检测中心提供的检测报告。

- 虚拟信号机功能：信号机应支持独立控制相邻多个路口（至少4个路口）的功能，各路口信号灯互不干扰，且各路口间能够实现绿波功能。

- 信号机应具有多时段定时功能、行人过街功能、单点优化控制功能、感应控制功能、无电缆协调控制功能、公交优先功能、联网控制功能，“广播/网络风暴”防护功能，需要提供公安部交通安全产品质量监督检测中心提供的检测报告。

- 信号机可支持五岔及以上路口的应用，所有相位自由配置，不指定方向和岔道口数量。

- 信号机支持的灯驱动路数不少于48路，可扩至96路，包括机动车相位和行人相位。

- 信号机通讯接口要求：采用10M/100M RJ45网口作为与中心的通讯接口，预留RS232和RS485串行通讯接口，用于接入无线通信设备、GPS设备和倒计时显示器。

- 信号机应具有校时功能，信号机内应内置GPS设备，统一时钟，时钟同步精度应在1秒之内，可实现无缆绿波。

- 信号机电气指标要求：信号机电源额定电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz，机柜内至少安装一个AC220V三眼电源插座和一个两眼电源插座；信号机每路的最大驱动功率为：≥600W；整机功耗：小于30W（不算信号灯功耗）；信号机绝缘电阻大于10MΩ；在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出现击穿现象。交通信号控制器在静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障。

- 信号机机柜要求：标准19英寸全封闭机箱设计，应有防雨、防潮、防尘、防震能力，达到IP65的防护等级；信号机机箱内应设置照明；机箱应采用高级防锈蚀和抗风化表面处理工艺处理，完全适合全天候的户外运行，机柜材料采用防腐防锈的材料。

- 信号机环境指标要求：信号机正常的工作温度：-40℃～+70℃（耐温等级A级）；信号机正常工作的相对湿度：5%～95%（不结露）；通过了雨淋试验，试验中和试验后工作均应正常，信号控制器机柜内部无渗水或积水现象；交通信号机在承受粉尘试验中及试验后，工作均正常，信号机机柜内部无大量积尘；信号机在承受盐雾试验后，工作正常，信号机机柜、内部机架等金属部件没有严重锈蚀情况。

- 交通信号控制软件平台应达到的功能

（1）、连接不少于1000台信号机同时在线，操作界面必须基于GIS地图友好界面，在地图上可以直观查看前端设备的状态，可以方便发送各种控制指令，可以在地图上给出警卫路线；

（2）、信号机自动授时功能（GPS授时（首选）和网络授时）；

（3）、信号机各项数据远程配置功能（包括运行数据、信息属性数据、公共参数数据、车检器运行参数数据的查看、修改，上传和下载功能）；

（4）、信号机日志远程查询功能，并保存到本地功能；

（5）、信号机实时运行状态远程同步功能，并能同时对多台信号机进行远程实时信号灯状态查看；

（6）、VIP特勤路线控制功能：在执行警卫、消防、救护、抢险等任务的时候，系统应可根据执行任务车辆的行车路线，使路线上的各交叉口的交通信号灯按车辆到达路口的时间开启绿灯，保证车辆畅通无阻行驶。

A、人工调用模式：中心操作员根据车队的到达时间及行驶速度调用预制方案或临时预案；

B、自动调用模式（与VIP特勤车载设备联动）：根据车辆的行驶方向、实时地理坐标信息和车速，自动实现特勤路线的信号绿波；

（7）、系统应能对信号机进行特殊控制（包括黄闪控制、全红控制、手动控制等），并能同时对多台信号机进行特殊控制。

（8）、信号机绿波带协调控制功能，包括单向、双向绿波带，多时段绿波带（1天内根据不同时段运行多个绿波带控制策略，1年内有多个调度绿波带控制策略），信号机与服务器断线，不影响绿波带控制；

（9）、区域绿波协调控制功能，包括交叉绿波带，井字形四条绿波带，田字形六条绿波带等区域协调控制，各条绿波带均可以选择单向或者双向，也可以设置不同的权值来决定各条绿波带之间的优先级；

（10）、能实现1台信号机同时控制多个路口，并实现绿波（单向和双向）控制，上位机软件提供配置多路口的功能；

（11）、系统应具有采集、处理、存储、提取控制区域内的车流量、平均车速、停车率、排队长度等交通信息的功能。系统应具有评估交通负荷度的功能，应能够建立交通信息管理数据库，打印分析交通信息各类图表，供交通疏导和交通组织与规划使用；

（12）、信号机和信号灯故障的自动报警功能，红绿同亮，红灯或绿灯故障，绿冲突等异常报警，并以短信方式通知维护人员。

（九）机动车箭头信号灯技术参数要求

1、功能简介

标准：符合GB14887－2011《道路交通信号灯》国家标准，具有公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告，检测报告必须是有效期内。（投标时提供检测报告复印件加盖投标单位公章，未提供或达不到招标要求的按负偏离处理。检测项目不少于29项）

图案信号：符合GB14887－2011《道路交通信号灯》国家标准

外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ400mm透光面的灯具厚度为140mm，便于多种组合，安装简单方便；

透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘；

外壳材料：

铝压铸材料一次压铸成型，灯具使用寿命≥25年

特点：强度高、耐高温、抗老化。密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃。

光源：光源采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），具有寿命长、功耗低、外观新颖等特点。使用寿命≥10万小时。

为使LED灯的电性能更稳定，光纯度一致性好，在选用组灯的LED管的管压降为0.1V为一档，色度为2个纳米一档。

1）★方向指示信号灯发光单元的启动响应时间为100ms－56ms,同时关闭响应时间为100ms－34ms。

2）★方向指示信号灯红黄绿功率因数在: 0.85。

3）★方向指示信号灯电源各极与信号灯壳体之间的泄漏电流 为1.0mA－0.032mA，

- 技术参数

400箭头灯LED管数量：红、黄、绿箭头≥96只

额定功率：Φ400mm单灯额定功率≤15W

工作电压：AC220V±20%,50±2HZ

基准轴发光亮度≥5000CD/m2

色度：红625±3 nm，黄590±3 nm，绿505±3 nm

光源寿命：≥10万小时

可视角度：≥300

可视距离：Φ400mm信号灯≥400m

外壳防护等级：≥IP53

耐温：－40℃～+80℃

湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％

绝缘电阻：≥500MΩ

介电强度：耐压1440VAC

电源适应性：在AC220V±20%,50±2HZ范围内，基准轴上发光强度无变化。

防尘：符合GB14887-2011标准

抗振动：符合GB14887-2011标准

抗风压：145km/h

（十）机动车满屏信号灯技术参数要求

1、功能简介

标准：符合GB14887－2011《道路交通信号灯》国家标准，具有公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告，检测报告必须是有效期内。（投标时提供检测报告复印件加盖投标单位公章，未提供或达不到招标要求的按负偏离处理。检测项目不少于29项）图案信号：符合GB14887－2011《道路交通信号灯》国家标准。

外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ400mm透光面的灯具厚度为140mm，便于多种组合，安装简单方便；

透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘；

外壳材料：铝压铸材料一次压铸成型，灯具使用寿命≥25年

特点：强度高、耐高温、抗老化。密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃。

光源：光源采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），具有寿命长、功耗低、外观新颖等特点。使用寿命≥10万小时。

为使LED灯的电性能更稳定，光纯度一致性好，在选用组灯的LED管的管压降为0.1V为一档，色度为2个纳米一档。

1）★机动车信号灯发光单元的启动响应时间为100ms－41ms,同时关闭响应时间为100ms－71ms。

2）★机动车信号灯红黄绿功率因数：0.85-0.91

3）★机动车信号灯电源各极与信号灯壳体之间的泄漏电流为1.0 mA－0.039mA。

2、技术参数

400全屏灯LED管数量：全屏红、黄≥238只 、绿≥198只

额定功率：Φ400mm单灯额定功率≤20W

工作电压：AC220V±20%,50±2HZ

发光强度：≥400CD

色度：红625±3 nm，黄590±3 nm，绿505±3 nm

光源寿命：≥10万小时

可视角度：≥300

可视距离：Φ400mm信号灯≥400m

外壳防护等级：≥IP53

耐温：－40℃～+80℃

湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％

绝缘电阻：≥500MΩ

介电强度：耐压1440VAC

电源适应性：在AC220V±20%,50±2HZ范围内，基准轴上发光强度无变化。

防尘：符合GB14887-2011标准

抗振动：符合GB14887-2011标准

抗风压：145km/h

（十一）人行信号灯技术参数要求

1、功能简介

标准：符合GB14887－2011《道路交通信号灯》国家标准，具有公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告，检测报告必须是有效期内。（投标时提供检测报告复印件加盖投标单位公章，未提供或达不到招标要求的按负偏离处理。检测项目不少于29项）

外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ300mm透光面的灯具厚度为110mm，便于多种组合，安装简单方便；

透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘；

外壳材料：

铝压铸材料一次压铸成型，灯具使用寿命≥25年

特点：强度高、耐高温、抗老化。密封采用硅橡胶密封件，防尘、防水、阻燃。

光源：光源采用进口四元素超高亮度发光二极管（LED），具有寿命长、功耗低、外观新颖等特点。使用寿命≥10万小时。

灯具为上红人，下面为绿人静止。

为使LED灯的电性能更稳定，光纯度一致性好，在选用组灯的LED管的管压降为0.1V为一档，色度为2个纳米一档。

1）★人行信号灯发光单元的启动响应时间为100ms－12ms,同时关闭响应时间为100ms－18ms.

2）★人行信号灯红黄绿功率因数：0.85-0.86，

3）★人行信号灯电源各极与信号灯壳体之间的泄漏电流为1.0mA－0.033mA，

2、技术参数

Φ300mm人行灯LED管数量：红人行≥72只，绿人行≥64只

额定功率：Φ300mm单灯额定功率≤12W，

工作电压：AC220V±20%,50±2HZ

发光强度：≥150CD

色度：红625±3 nm，黄590±3 nm，绿505±3 nm

光源寿命：≥10万小时

可视角度：≥300

可视距离：Φ300mm信号灯≥300m

外壳防护等级：≥IP53

耐温：－40℃～+80℃

湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％

绝缘电阻：≥500MΩ

介电强度：耐压1440VAC

电源适应性：在AC220V±20%,50±2HZ范围内，基准轴上发光强度无变化

防尘：符合GB14887-2011标准

抗振动：符合GB14887-2011标准

抗风压：145km/h

（十二）倒计时技术参数要求

1．产品特点

符合中华人民共和国GA/T508-2014标准。

- 倒计时可以兼容通信，触发，学习三种工作方式于一体；

- 倒计时供电方式可以直接供电和信号取电于一体；

- 自动采集跟踪式倒计时显示器。具备自动检测交通信号的时间，无论信号灯怎么变化，都能自动识别每一步的变化，自动采集并记录信号周期，显示倒计时的时间。

- 内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠。

- 外壳采用铝合金结构，工艺精细、外表美观，重量轻，不生锈，防尘，防水，使用寿命超过10年。

- 光源采用进口芯片四元素超亮度发光二极管(LED),亮度高,功耗低,使用寿命大于10万小时。

2．性能指标

- 亮度：≥5000cd/㎡

- 工作方式：信号采集为跟踪式或RS-485实时通讯方式。单相位路口与多相位路口自适应，适用于任何路口

- 发光颜色：可以与信号灯同步显示；

- 显示方式：当剩余的显示时间小于十时，十位可显示零也可不显

- 功率：≤45W

- 光源寿命：≥10万小时

- 外型尺寸：960mm(宽)*780 mm（高）*248 mm（厚）

- 单个文字尺寸：321mm（字宽）*577 mm（字高）*64mm（笔划宽）

960倒计时管粒数：红色为644个，绿色为350个，黄色为252个。

（十四）信号灯杆要求

1、双悬臂单立柱T型信号灯杆参数要求

杆件长度、高度、基础大小及标准请根据现场实际需求。杆件均采用先热镀锌后浸塑工艺,杆体距地面0.3m至1m处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉，安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。

- 人行灯杆技术要求

立柱高度3m，口径114mm，壁厚4mm，底部法兰300×300×12mm，杆件为等径管杆，热镀锌喷塑。其他参照立柱T型信号灯杆规定。

（十四）基础

采用地锚混凝土基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯或其它类似防拔结构，地脚螺栓应焊接在下法兰盘上。

预埋穿线管内径应大于Ø50mm，弯曲角度应大于120°。

信号灯灯杆安装时应保证杆体垂直，倾斜度不得超过+0.5%。

（十六）缆线敷没及辅材要求

电缆线应使用芯线标称面积不小于1.0㎜2的铜芯，特殊橡胶绝缘、护套电缆线，每根电缆线应留有4X1.0㎜2备用芯线。同一根电缆线两端应有相同标识，每股芯线的两端应有相同的数字编号标识。

信号灯缆线、采用地下敷设，每根电缆线应留有30m余量。敷设的电缆线严禁有接头。

过街管道施工采用顶管方式，管道型号和数量为PE50*2。人行道和绿化带的管道采用开挖方式，管道型号为PE50，具体根数根据现场线缆数量定，线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层，每根管口必经严格处理好毛刺，管道的埋置深度为顶部距路面45cm的距离。每根管道内的线缆横截面积和不得大于管道横截面的70％。

地下电缆穿线管拐弯处或长度超过50m时应设置手井，手井使用铸铁井盖，应有交公安交通设施专用标记，手井的深度为70㎝。底部设有渗水孔，管道口高于手井底25m，探出井壁不大于3㎝，管道口应封堵，余量电缆在此盘留。

安装信号灯时所使用的抱箍、螺丝螺母必须为热镀锌材料制成，杆件上部法兰连接螺杆螺母必须为高强度10.9级标准、杆件下部法兰与地笼连接螺母必须为高强度10.9级标准。灯杆、基础、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫电及加强筋悬臂应有相关资质单位的设计书或权威部门的检测合格报告，未提供或达不到招标要求的按负偏离处理。

# 二、卡口型电子警察

（一）项目概况

本项目为卡口型电子警察系统，并根据新的交通法规，增加人脸取证功能。此次新建的卡口电警系统设备采用一根横臂上同时安装卡口抓拍机和电警抓拍机的方式，从而保证既可以捕获到通过该路口车辆的车尾也可捕获到车头图片，车头图片能够看清前排人员特征，以弥补单纯的电警系统的缺陷。通过网络传输，传输到交警大队的后端机房，形成一套完整的前端，传输，后端存储系统。本项目需新增加1台36盘位磁盘阵列，对前端传输进来的抓拍机图片、视频及球机视频进行存储。新增加的磁盘阵列必须保证能够与建湖县交通警察大队现有的智能交通管理平台无缝对接同时保证能够将建湖县交通警察大队现有的和本次新建设的前端抓拍单元以及球机的数据直接存入磁盘阵列中。为保证系统的稳定性和兼容性，要求本次项目，前端设备（抓拍单元，球机）与后端磁盘阵列为同一品牌。

（二）建设依据

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T651-2006

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2006

《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》

《江苏省道路治安卡口监控系统建设基本技术规范》

《省际道路治安卡口信息化建设规范》

《社会治安监控布建指导意见》

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832-2014）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GAT833-2009）

《机动车测速仪》GB/T21255-2007

《城市监控报警联网系统系列标准》（GAT669-1至10-2008、792.1-2008、793-1至3-2008）

《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》（GA/T 669-2008）

《安全防范工程技术规范》(中华人民共和国国家标准 GB50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》

江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）

《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）等。

（三）设计整体要求

结合当前技术发展状况及趋势，考虑项目建设和日后运行的成本以及公安技防工作的特殊性，在系统的研发设计、生产制造、测试运行的过程中应严格遵循以下原则：

1、系统功能力完善、技术成熟、性能稳定可靠、技术先进。软硬件设备采用国内外一线知名品牌产品，主要设备均为工业级产品。

2、系统应具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性。

3、开放性设计。可配置多种数据传输接口，并且对外提供标准数据，要预留适量接口，以满足更多信息共享用户和其他系统协同工作的要求。无条件提供数据格式、数据接口、数据定义、协议标准、库函数、开发控件等，能提供标准的开放开发接口。具有良好的扩展性，具备二次开发能力，能进行系统集成。软件终身免费升级及免费维护。

4、卡口、电子警察的路口前端系统，要根据路宽及车道数设置相应的高清一体化摄像机及其他配套设备，要求全覆盖，不得有盲区。

5、卡口、电子警察的图片数据通过光纤传输至交警指挥中心存储；道路高清视频监控在交警指挥中心存储。

6、卡口、电子警察的图片数据，实时回传，发生故障时在前端做短期存储，存储周期为3天。

7、中心对所有前端联网设备进行统一授时,保持时钟同步。有自动授时与手动强制授时等多种授时方式。

8、平台及系统以B/S方式为主构建，以C/S方式为辅，实现全局任何视频专网计算机的应用。该项目的视频、数据、图片等均能上用户指定的大屏和电视墙，进行显示、控制、切换等各种操作控制。

9、卡口、电子警察系统、视频监控前端，应加装抗电流电压突变设备及来电自恢复工作设备，做防雷接地。系统和设备出现故障以及被盗、被破坏等情况应有报警提示及报警联动等功能。（断电断网和设备故障报警）。

10、补光灯和闪光灯等发光类设备不对附近居民造成干扰，优化LED灯的功率选取，确保稳定长期有效运行。

11、卡口、电子警察系统、视频监控的防护罩、机箱等设备的空间应有充足的余量。室外机箱应具备防盗、防撬、防破坏等功能。

12、实现闯红灯违法行为驾驶人人脸取证的功能，遏制驾驶分非法买卖行为，提高违法成本，规范司机驾驶习惯。

13、以创建“平安城市”为目标，以整合现有城市报警与监控资源为基础，密切联系公安实战应用需求，通过运用高清监控技术、GPS/GIS技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等先进安防技术，最大程度地实现现有平安城市监控应用系统的技术升级、应用升级和功能升级。

14、结合红外高清球机，实现360度全场景监控，实时获取现场的全景动态。

15，整合前端资料，将前端图片，视频图像全部存储至后端磁盘阵列中进行统一存储，统一管理。

（四）整体要求

安装卡口电子警察系统对通过路口的机动车进行抓拍，逐车记录通过车辆前部图像信息，在各种环境下及时、准确、清晰地捕获车辆和人员图像，清晰显示车辆特征、驾驶人及其同排人员脸像，，并识别车牌、车型、颜色等信息，实时上传至管理平台，实现自动拍摄、自动识别、自动比对、自动报警等功能。同时对闯红灯、不按规定车道行驶、逆向行驶、压黄线等违法行为进行自动抓拍，同时获取车头及车尾高清图片；实现自动拍摄、自动识别、自动比对、自动报警等功能。侧重记录机动车图像信息，完成后台违法数据处理软件的开发，实现前端违法数据的自动上传，方便违法数据的审核、统计、分析，实现和道路监控网“3.20”平台、交警大队指挥中心及县局建湖县交通警察大队智能交通指挥平台系统平台的无缝对接。

每个交叉路口对角安装两台高清红外球型摄像机，完成视频监控及车辆违法行为的手动抓拍，并在交警大队指挥中心大屏上演示。

本项目包括闯红灯自动记录系统的一切前、后端设备、识别系统及传输、供电等完整的配套设备，机箱、杆件、路面施工等与项目有关的设备、施工的设计、制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收。提供所需要的硬件设备及系统控制软件。

2个路口均为四向12车道，要求采用900万像素抓拍机同时覆盖三车道，即每个方向各安装一台900万像素卡口抓拍机及一台900万像素电警抓拍机，同时抓拍车头及车尾图像。

（五）、系统功能性能要求

1	闯红灯行为捕获功能

电子警察系统可以实现对各方向车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

系统应采用多相位红灯信号接口，可根据不同车道设置红灯信号和组合红灯信号。高清抓拍摄像机应有红灯电源同步控制功能，保证闯红灯状态下车道对应红灯相位与摄像机拍摄保持同步。红绿灯信号线要单独接出，不得多方向并线，以适应信号灯配时方案的调整。

2	卡口监测记录功能

电子警察系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于95%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

在5km/h-180km/h车速范围内，车辆捕获率应大于90%。

3	其它交通违法行为捕获功能

除对闯红灯交通违法行为进行抓拍以外，电子警察系统还应能捕获以下类型的交通违法行为：

1）路口逆行

捕获率≥80%，捕获有效率≥80%。

2）不按所需行进方向驶入导向车道

捕获率≥80%，捕获有效率≥80%。

3）不按规定车道行驶

捕获率≥80%，捕获有效率≥80%。

4	高清照片抓拍功能

高清抓拍摄像机应具有成像反馈控制技术，确保在强顺光、强逆光等光照条件下依然能清晰成像。

5	高清照片防篡改功能

抓拍的高清照片应叠加不可见水印的方式实现图片防篡改功能。利用水印验证工具能验证高清照片是否被篡改。

6	号牌自动识别功能

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |
| 新能原车牌 | 绿底色的新能源车牌 |

在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，号牌识别准确率白天≥90%，夜晚≥80%。

号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

7	人脸卡口功能

正向卡口应能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆前部的图片），对通过车辆的捕获率不小于95%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还应包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

同时针对车辆前部的捕获图片，系统还应支持车身颜色识别、车型识别、车标识别和不系安全带检测的功能，可为公安交警的缉查布控和肇事找车提供更多的可检索信息，加快车辆查找的速度。

（1）车身颜色识别功能

正向卡口应具备车身颜色识别功能，包括区分车身颜色深浅、十一种常见车身颜色识别（红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰)、青）。

十一种常见车身颜色识别准确率≥95%；深浅色识别准确率白天≥90%，晚上≥85%。

（2）车型自动识别功能

正向卡口应具备车型识别功能，能通过视频分析技术识别车辆类型，至少应能识别轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV-MPV车型等七种车型。

7种常见车型识别准确率白天应不小于90%，夜晚应不小于85%。

（3）车标识别功能

正向卡口应具备车标自动识别功能，能够识别不少于200种常见车标。要求系统在天气晴朗无雾、车标无遮挡、污损条件下，白天实现不低于90%、夜间实现不低于80%的车标识别率。

（4）安全带检测功能

正向卡口应具备安全带检测功能。通过卡口正面抓拍图片图片能自动识别前排驾乘人员是否按规定佩戴了安全带，对于未系安全带者系统应能够自动识别、判断并报警。要求未系安全带检出率≥90%，未系安全带误检率≤10%。

8	前端数据缓存功能

电警前端控制主机应采用嵌入式设计，配备不少于4个SATA硬盘接口，标配硬盘容量≥4TB，最大可扩容至不少于16TB。

高清抓拍摄像机应具备高速SD卡接口，支持插入工业级高速SD卡，支持的单卡容量≥32GB。

电警前端控制主机应采用磁盘预分配技术来管理磁盘、数据，防止因磁盘长期运行后产生磁盘碎片而影响磁盘的效率和寿命。同时，卡口前端控制主机应具备数据分类管理功能，可为数据信息、图片及视频独立分配存储空间。

9 录像功能系统具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

要求采用以下缓存机制：电警控制主机与中心系统的通信链路工作正常时，记录信息应经电警控制主机上传中心系统；当通信链路发生故障时，记录信息缓存在电警控制主机硬盘内，当通信链路恢复正常后，缓存在硬盘的记录信息应自动补录到中心系统。

10	校时功能

高清抓拍摄像机、全景摄像机和电警前端控制主机均应支持NTP校时功能。24小时内计时误差不超过1秒，能与中心时间服务器进行时间自动同步，同步周期在1小时至24小时区间范围可调，同时应支持手动强制时间同步。

11	网管功能

前端系统应支持Web方式远程访问进行维护，具有心跳保活、故障诊断和故障、来电自动恢复能力。前端系统能向中心系统上报摄像机、控制主机、电源等各类设备的工作状态和故障信息。

12	交通参数采集功能

系统应具有交通参数采集功能，能统计交通流参数，包括流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于90%；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。

同时，可通过网络接口将流量数据信息传递给路口信号机，实现电子警察和信号机的信息互联互通，数据传输符合GA/T 920-2010《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》。

（七）核心设备技术要求

系统设备应能承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘等各种气候环境；各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调；设备应具有状态自检功能。

投标人提供的卡口系统，必须具备本地数据保存以及远程传输能力，可在与中央系统通信中断条件下，将抓拍图片保存在本地，再通信恢复以后继续上传，保证通信中断条件下数据不得丢失。

1、嵌入式一体化900万像素高清电警抓拍单元技术参数要求

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

分辨力：彩色≥2100TVL（分辨率为4096×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s）

★亮度（灰度）鉴别等级不低于13级

支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能

★支持透雾、强光抑制、图像增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能

★护罩玻璃透光率≥99%

★支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%

★支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%

★支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

★支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%

★支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%

★支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加20000个车牌

★支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍

★支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%

★支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测

★支持越线停车、不礼让非机动车/行人、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行等行为抓拍

★支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台

★支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍

★支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0-320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次

高低温试验应满足﹣45℃～90℃

外壳防护等级应不低于IP66

2、爆闪灯技术参数要求

单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；

回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)；

有效补光距离16m～25m；

工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)；

具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次；

★补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度

★可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调；

3、嵌入式一体化900万像素高清卡口抓拍摄像机技术参数要求

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

设备应采用深度学习芯片

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

分辨力：彩色≥2100TVL（分辨率为4096×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s）

支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能

支持透雾、强光抑制、图像增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能

★支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾

支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能

★护罩玻璃透光率≥99%

★支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%

★支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%

★支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%

★支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%

★可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍

★支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3600种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%

支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示

支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别

★支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值

支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能

★支持专业场景模式设置功能，包括普通道路、高速路、园区、隧道、人车混行、高速票停卡口多种道路场景抓拍模式

★支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备

★支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点

外壳防护等级应不低于IP66

4、牌照补光灯技术参数要求

【16颗】【暖光】

光源类型：原装进口大功率LED，三车道车牌补光灯

LED灯珠数量：16颗

发光角度：40°

最佳补光距离：16米-25米

触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)

响应时间：小于20us

日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配)

触发信号电平：4V-6V

防护等级：IP66

外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D)

整体重量：2.72Kg

功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关)

5、环境补光灯技术参数要求

LED灯珠数量：16颗

发光角度：10°

最佳补光距离：16米-25米

触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)

响应时间：小于20us

日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配)                                                                                                     ★支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式                                                                                                       ★频闪响应时间≤20微秒                                                                                                                                               支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态

触发信号电平：4V-6V

防护等级：IP66

6、终端服务器技术参数要求

12路IPC接入

高性能ARM A17四核数字媒体处理器；

内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入；

网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）；

其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口；

支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；

支持录像存储功能；

可配置多种字符叠加、图片合成模式；

支持区间测速功能；

可配置增加GPS校时模块；

★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。

★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。

7、全景监控球机技术参数要求

支持20倍光学变焦

红外距离不小于550米

视频输出支持1920×1200@25fps，分辨力不小于1100线

支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux

支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°

支持500个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能，在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

网络传输能力满足设备距离客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，发送2000个数据包，重复三次，无丢包。

具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

具备低码率功能，分辨率为1920*1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面

支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于136dB

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能

支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723

支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能

支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃

符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。

8、磁盘阵列技术参数要求

单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统

单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘

应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

★可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常

应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；

★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入

根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问

设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署

★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。

提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。

★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。

★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。

具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播

★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。

★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。

注：上述技术参数要求中每一条加“★”参数，投标时必须提供公安部检验报告复印件加盖投标单位公章，未提供或不满足招标技术要求的按负偏离处理）

五、中心后台存储系统功能要求

本次招标，采购设备主要为前端的抓拍单元和监控设备，前端设备抓拍的图片全部接入到建湖交警大队本次项目中新建的中心后台保存。抓拍机的视频图像和新建球机图像要与建湖县交通警察大队五楼现有智能交通指挥平台进行无缝对接，本次招标需新增加磁盘阵列，对前端传输进来的抓拍机图片、视频及球机视频进行存储。新增加的磁盘阵列必须保证能够与建湖县交通警察大队原有的智能交通管理平台无缝对接同时保证能够将建湖县交通警察大队原有的和本次新建设的前端抓拍单元以及球机的数据直接存入磁盘阵列中。为保证系统的稳定性和兼容性，要求本次项目，前端设备（抓拍单元、球机）与后端磁盘阵列为同一品牌。和建湖县交通警察大队五楼智能交通指挥平台的对接费用由中标方负责，投标时综合考虑，结算时不再增加费用。

六、机箱、杆件、基础

机箱为不锈钢机箱，机箱壁厚不小于2㎜。要求防水、防尘、散热、防盗、防锈蚀、

防护等级IP55。

监控杆立柱和横臂杆为热镀锌喷塑，颜色和县城已装的信号灯杆件颜色一样，外层应做好防腐蚀处理。监控杆立柱不低于6.5米（横臂杆最低点距地面不少于6米），每根监控杆下应立一个工作井。监控横臂杆至少应确保摄像机在抓拍车道的正中位置。挑臂长度以实际场地情况为准。但每个方向只允许使用一根立杆。杆件基础应根据杆件挑臂长度决定:杆件长度、高度、基础大小及标准请参照建湖县城2017年新增交通信号灯和卡口型电子警察系统杆件及基础信息表要求。基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

防腐要求：钢管杆内外表面均采用热浸镀锌防腐，镀锌层厚度≥85um，15年内无锈蚀。

杆体可抗最大风速35m/s，疲劳寿命大于30年。

杆体颜色必须与交通信号灯颜色匹配。

1、外观

各部件外表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。

金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂镀层不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属零部件表面不应有锈蚀。

2、铭牌与标识

铭牌与标识应固定在闯红灯自动记录系统主机或主要部件的醒目位置，且能永久保存，铭牌应标出制造商名称、商标以及唯一性编号。标识应标注闯红灯自动记录系统的使用条件，包括：检测和记录的车道数，检测方向停止线与信号灯最大水平距离等。

七、电气部件

（一）电气保护装置

应安装过装、漏电、短路保护装置和防雷(室内和室外)装置，应使用快速熔断器来保护内部电路。

1、接地

应设有专门的保护接地端子，接地端子与大地有效过接,过接处应作防腐处理。

系统机箱、电路单元、电路单元固定支架、固定螺栓、承载AC220V电压部件的外壳等金属零部件均应与保护接地端子过接并应保证各部件的接地过接性。

防雷装置的接地线不能直接与保护接地端子过接，安装时单独接入大地，接地线采用钢质线，不与渗电的零线相接。

2、导线

导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部份损伤的部件，当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套，所有接线要布置整齐，符合国标规定要求。

3、基础混凝土

基础混凝土为C25砼，混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度＜5mm/m，预埋件法兰低于周围地面20-30cm。

（三）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应符合GB1231-91的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）。

（四）地笼钢筋采用热轧结构等级圆钢筋，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。

采用地锚混凝土基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯或其它类似防拔结构，地脚螺栓应焊接在下法兰盘上。

预埋穿线管内径应大于Ø50mm，弯曲角度应大于120°。

监控杆件安装时应保证杆体垂直，倾斜度不得超过+0.5%。

4、电缆线敷没及辅材要求

（1）电缆线应使用芯线标称面积不小于1.0的铜芯，特殊橡胶绝缘、护套电缆线。同一根电缆线两端应有相同标识，每股芯线的两端应有相同的数字编号标识。

（2）监控缆线、视频线等采用地下敷设，每根电缆线应留有30m余量。敷设的电缆线严禁有接头。

（3）过街管道施工采用顶管方式，管道型号和数量为PE50*2。人行道和绿化带的管道采用开挖方式，管道型号为PE50，具体根数根据现场线缆数量定，线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层，每根管口必经严格处理好毛刺，管道的埋置深度为顶部距路面45cm的距离。每根管道内的线缆横截面积和不得大于管道横截面的70％。

（4）地下电缆穿线管拐弯处或长度超过50m时应设置手井，手井使用铸铁井盖，应有交公安交通设施专用标记，手井的深度为70㎝。底部设有渗水孔，管道口高于手井底25m，探出井壁不大于3㎝，管道口应封堵，余量电缆在此盘留.

八、施工要求

施工期间保证现场整洁、卫生、施工产生的垃圾等废物要及时清运。中标人须有必要的安全防护措施，施工期间发生的伤害、损坏等事件由中标人赔偿并承担责任。

投标人对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的一切费用由投标人自行承担（包括勘察过程中可能发生的一切人身伤亡、财产或其他损失）。

1.基础施工要求

严格按照系统工程的相关要求，进行组织管理、设备配置、技术流程、生产安全和进度安排。

中标人负责杆件到路口管道井的所有基础施工，包括杆件建设、基础开挖及回填、过路管道开挖及恢复、非过路管道开挖及恢复、管道敷设、穿缆等相关施工。

安装卡口型电子警察系统时所使用的抱箍、螺丝螺母必须为热镀锌材料制成，杆件上部法兰连接螺杆螺母必须为高强度10.9级标准，杆件下部法兰与地笼连接螺母必须为高强度10.9级标准。

中标人负责道路开挖及回填、垃圾清运、工程围挡等工作并承担相关费用，破路恢复费用由中标人承担。工程实施中可能出现的意外风险由中标人承担，施工期间，中标人应严格按照道路交通行业施工要求进行施工，做到安全文明。

第四部分  评标办法及评分标准

# 一、评标办法：综合评分法

为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法；

# 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得，报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分，总得分最高的即为中标候选人，推荐的中标候选人数为1名。

# 评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

# 二、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 部分 (30分) |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：1、对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》；3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。 |
| 二 | 技术 响应 30分 | 技术标准响应 | 30分 | 根据投标人对本项目招标文件第三部分全部技术要求的满足程度、合理性、可行性进行评价。全部满足招标文件技术要求的得满分30分，“★”参数每有一项负偏离的扣2分；其他参数有一项负偏离的扣1分，扣完为止。该项最高分30分。 注：“★”号参数评标委员会必须根据投标单位提供的检测报告内容进行核对打分，未提供相关证明材料或达不到招标技术要求的按负偏离处理；其余参数评标委员会根据技术偏离表或招标文件规定进行打分。 |
| 三 | 售后 服务 10分 | 售后服务方案 | 10分 | 1、根据投标文件售后服务承诺书，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较，量化打分。（3.5≤一般＜4，4≤良＜4.5,4.5≤优≤5，未提供相关说明的不得分），应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 2、根据投标文件业务培训方案及计划书，就投标人对业主方操作、管理、维护人员的技术培训计划、课程安排、人次、地点等情况打分： ①培训方案及计划详细、课程安排合理、有深度，（得分2.5-3分，未提供相关说明的不得分）； ②项目管理班子人员配备、素质及管理经验。（得分1.5-2分，未提供相关说明的不得分）。 |
| 四 | 实施 方案 10分 | 项目实施方案 | 10分 | 评标委员会根据投标单位提供实施方案进行量化打分，未提供相关说明的不得分： ①各部分工程施工方案是否合理、可行、针对性强。得分1.5-2分； ②质量保证措施是否合理、可行、针对性强。得分1.5-2分； ③安全文明施工及环境保护措施是否合理、可行、针对性强。得分1.5-2分； ④施工进度计划及工期保证措施是否具体、可行、针对性强。得分1.5-2分； ⑤对本工程重点、难点、特殊部位有详细的施工方法及处理措施，得分1.5-2分。 |
| 五 | 投标人业 绩 9分 | 合同业绩 | 9分 | 投标人提供2016年1月1日以来承担过类似项目业绩证明，每个得3分 【最高得9分，业绩证明材料（证明材料包括合同原件和竣工验收证明（原件或复印件加盖采购人公章）），未提供齐全不得分。】 |
| 六 | 其它 11分 | 企业认证 | 2分 | 1、投标人具有有效的ISO9001：2008质量管理体系认证证书，得1分； 2、投标人具有有效的ISO14001:2004环境体系认证证书，得1分。 本项最多得2分，提供证书原件(国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do网站可查询)。 |
|  |  | 企业信用 | 3分 | 1.投标人取得银行部门（或银行部门指定的评估机构）出具的企业资信等级证书或信用等级证书为A的得0.5分；取得银行部门（或银行部门指定的评估机构）出具的企业资信等级证书或信用等级证书为AA的得1分；取得银行部门（或银行部门指定的评估机构）出具的的企业资信等级证书或信用等级证书为AAA的得2分（最高2分）。 2.投标人具有省级及以上高新技术企业证书的得1分。 本项最高得3分，以证书原件为准。 |
|  |  | 企业实力 | 4分 | 1.投标人提供自有的国家版权局颁发的应用于视频监控管理系统或巡检器软件或与本项目相关的《计算机软件著作权登记证书》，每有一项得2分，本项最高得4分，以证书原件为准。 |
|  |  | 售后服务响应承诺 | 2分 | 投标人承诺质保期内上门维修响应时间在1小时及以内的得2分，超过1小时的或无承诺的不得分（需提供承诺书及必要的证明材料，未提供或提供不全不得分） |

第五部分 合同主要条款

采购单位（全称）：   建 湖 县 公 安 局    （以下简称甲方）

中标单位（全称）：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县实验小学北校区周边道路信号灯及电子警察项目进行招标项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、设备条款

中标单位向招标单位提供 货物

（具体名称、数量、技术参数及质保期等）

二、合同总金额

1、标的内容：

2、本合同中标总金额：          元，（大写）            。

3、合同价包含材料、设备及运至指定地点所发生的一切费用[含材料、设备费、包装费、运输费、装卸费、利润、利息、安装、调试费、管理费、招标综合服务费、招标代理费、税金、售后服务、不可预见费及其它相关费用等] ，甲方不承担其他任何费用。

4、乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束验收合格后退还。

三、项目地点

建湖县实验小学北校区周边道路

四、付款方式

货到指定地点安装结束验收合格后，付合同总货款的70%,经验收合格满一年后付合同总货款的20%，余款作为质保金在质保期满并经审计后一次性付清（支付货款时须提供正式发票）。

五、工期要求

1、本项目分一个建设时段，自合同签订后50日历天内完成全部供货、安装、调试完毕，乙方如不按期完成合同约定内容的，应向甲方支付违约金（除不可抗力因素或甲方造成原因外），每延误一天，按合同总金额的0.5%支付违约金，甲方可直接从履约保证金中扣除；

2、投标人中标后3日内应提交满足招标文件工期要求，且经监理、采购人共同审核认可的进度计划表，并以此作为合同工期履约条款的依据，采购人应严格对照进度计划表的节点工期（每五天为一个节点）安排督促项目建设，并明确：①中标人将严格按照进度计划组织施工，若发生未能按照进度计划表约定的节点工期（每五天为一个节点）建设完成的，将在限期内（经采购人认可的时间）整改、赶工到位，同时接受采购人以每次5000元的经济处罚，相关费用直接从项目款项中扣除。②在限期内（经采购人认可的时间）未完成的，采购人将直接委托第三方代为其赶工，所发生的费用由中标人承担，同时接受采购人以每次10000元的经济处罚，相关费用直接从项目款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，建设单位有权清退中标单位，已完工作量按工作量的60%计算，同时由此造成的损失均有中标单位承担，并承担违约责任（违约按合同总金额的2%支付违约金）。

六、质量要求

1、货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时在供货时须提供产品的质量保证书、技术性能说明书、提供国家相关行业管理部门颁发的有效的产品检测报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、本项目质量标准为国家“合格”标准。合同质量目标按中标方投标时承诺的质量目标，并满足项目所在地公安交警部门验收的要求。如果本项目中标方达不到投标时承诺的质量目标或未能通过项目所在地公安交警部门验收的，中标方必须无偿整改达到承诺的质量目标并确保通过项目所在地公安交警部门验收。同时，中标方向发包方承担本施工项目竣工结算总价1%的违约金；

3、卡口型电子警察系统采集的数据集中存放建湖交通警察大队新大楼五楼，并与建湖县公安局交通警察大队智能交通指挥平台及320工程系统无缝对接，系统必须符合江苏省公安厅“320工程”要求。本次项目新安装的信号机必须无缝接入建湖县公安局交通警察大队现有的交通信号控制平台，卡口型电子警察系统必须无缝接入县交通警察大队现有的智能交通管理平台。

4、中标单位须保证所投电警、卡口设备能够通过已建平台软件看到前端设备的视频、图像和抓拍图片，并保证前端抓拍单元和球机的视频、图像在建湖县公安局交通警察大队5楼指挥中心的集中监控大屏上正常显示。

5、中标单位须保证保证选用的摄像机能够采用直写的方式将视频流写入建湖县公安局交通警察大队中心机房视频存储阵列中,同时磁盘阵列所存图片，录像要能够和原建湖县公安局交通警察大队智能指挥系统进行对接。

6、中标单位须保证能够在建湖县公安局交通警察大队智能指挥系统中实现前端球机的（包含但不限于）3D定位、云镜控制、车牌识别、巡航等各项控制功能。新增加的磁盘阵列保证能够与建湖县公安局交通警察大队原有的智能交通管理平台无缝对接同时保证能够将建湖县公安局交通警察大队原有的和本次新建设的前端抓拍单元以及球机的数据直接存入磁盘阵列中。

7、为了保证本次招标产品能完全符合招标文件要求，实现与原有系统的无缝对接，如果我方中标，中标单位须保证在集中供货、安装前须根据招标文件要求安装一个路口的卡口型电子警察系统，在通过采购人验收确认质量符合招标文件要求后，集中供货、安装。如不能符合招标文件要求，中标单位必须无条件调换，并承担其相应责任。如出现所投产品不能与建湖县公安局交通警察大队中心机房现有设备及实战应用平台兼容、对接的，由中标单位承担一切责任。

8、中标单位须承诺本次项目新安装的信号机无缝接入建湖县公安局交通警察大队现有的交通信号控制平台, 如出现所投产品不能无缝接入建湖县公安局交通警察大队现有的交通信号控制平台，由中标单位承担一切责任。

9、非采购人原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期不予顺延；

10、中标人在施工过程中经采购人或监理单位检查发现项目中存在质量问题，不符合国家及地方建设项目施工质量验收标准的，中标人须按采购人或监理单位整改通知单的时间、内容等要求一次性整改到位，如未按采购人及委托监理单位要求及时整改到位的，采购人有权直接委托第三方代为施工，相关费用直接从项目款中扣除。

七、售后服务与技术支持

1、售后服务

供应商必须负责完成本次项目设备的安装调试，完成相关设备与采购人指挥中心平台设备的接入、安装调试，确保系统兼容整套设备的正常运行，确保本项目验收合格后新增加设备无条件兼容，并在投标文件中详细描述具体技术实施方案。

交通信号灯和卡口型电子警察系统设备免费质保期为   年（自设备验收合格之日起），并对系统应用软件终身免费升级。保修期内，除人为损坏外，供应方对设备进行免费维护和免费配件更换。

①保修

本招标文件书中所须设备必须满足以下所有保修条件：

交通信号灯和卡口型电子警察系统设备免费质保期为   年，自验收合格之日起12个月内连续运转正常良好（以验收报告上签字之日起计算）。

免费保修期内，供应商负责对其提供的设备维修、保养、更换部件等均不收取费用。

供应商应保证在  小时内作出响应，  小时内到现场，并尽快恢复设备功能。

供应商必须提出保修期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

售后服务项目应严格按照该设备生产厂家售后服务定义。

免费保修期后，系统发生故障时应在规定时间内到达现场进行维修，只收取成本费用。

②维护

供应商必须向招标方说明并承诺所投设备维护服务内容。

免费保修期后，可对设备进行有偿维护，但必须确保10年内设备配件的稳定供应。若设备发生故障，以报修电话或传真为准，供应商应保证在4小时内作出响应，12小时内到现场，并尽快恢复设备功能。

在投标文件中必须提供详细的售后服务方案。

2、使用人员的培训

为设备使用单位免费培训操作人员不少于1-2名，培训要求是让操作人员能熟练地完成对设备的各项操作使用及常规的维护工作。培训费用全部由供应商提供。

八、保修期：乙方保证所供产品符合招标文件要求，项目免费保修期为三年。供货时并向甲方提供交通信号机、卡口抓拍摄像机、电警抓拍摄像机、补光灯、卡口和电警终端设备、磁盘阵列等主要设备不低于三年的原厂保修证明书原件和详细的产品技术参数材料原件。

九、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责供货前货物的运输及保险，费用由乙方承担。

十、安全、文明施工

1、中标人必须确保此项目安全（施工场地内及施工运输过程中），按规定采取安全措施，安全措施不到位时，招标方有权要求其停工整改，停工时间应计算工期。若发生安全事故，中标人自行负责处理并承担一切责任；

2、中标人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工地整洁、交通畅通。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题；

3、施工项目中，若相关管线被损坏，中标方应及时抢修，若不能修复应主动联系相关部门抢修，但相关费用由中标方承担。

十一、交货及验收：

1、乙方应保证所提供产品是全新、未使用过的原厂原装合格正品。乙方的项目建设应达到《道路交通信号灯设置与规范》（GB14886-2006）、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》所规定的技术要求。外场设备建设应达到《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652—2006）。

2、供货地点：建湖县实验小学北校区周边道路。

3、乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物。

4、乙方在项目建设完毕时，需提供系统使用说明书、项目施工图等一系列文档资料，并书面向甲方申请验收，甲方应在七日内组织有关人员根据技术设计要求进行验收。

5、中标方在项目竣工时，应委托有资质的第三方进行验收（省公安厅指定的），第三方应出具每个路口及后台详细的验收报告，验收费用由中标方自行承担。

十二、违约责任

1、因非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失；

2、投标人在系统验收合格后未按规定时间响应售后服务承诺的，每次扣5000元

3、本项目不得分包或转包，一经发现，按违约处理，甲方有权中止合同，并没收履约保证金。

4、任何一方违约按《合同法》第七章、第十六章和相关条款执行。

十三、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十四、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十五、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。应保证本次项目与甲方以后新增设备无条件兼容，并且甲方不承担任何费用。

十六、违约终止合同

乙方在任何情况下都不得向使用方经办人提供任何形式的回扣，也不得向使用方提供任何水货、假货、伪劣产品，一经查实，甲方可立即全面终止合同的执行，并没收履约保证金和通报批评，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

十七、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式八份，正本二份（甲方、乙方各执一份），副本六份。

3、本合同附件包括：招标文件、开标一览表及中标的投标文件。

十八、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定：                                    后生效。

甲方：(公章)                          乙方：(公章)

地      址：                          地      址：

法定代表人：                          法定代表人：

开 户银 行：                          开 户银 行：

账      号：                          账      号：

第六部分  投标文件及格式

附件一：

开标一览表

采购人： 建湖县公安局：

根据已查看的建湖县实验小学北校区周边道路信号灯及电子警察项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条件、报价清单和其他有关文件后，我方愿以大写：        小写（￥      ）的投标总价（含招标代理服务费和招标综合服务费），按上述合同条件、报价清单的条件完成上述项目的服务。

2、一旦我方中标，我方保证立即组织生产，并在   日历天内完成供货、安装、调试完毕。

3、我方保证所投产品的技术参数满足招标文件要求。

4、我方承诺质保期为   年。在质保期内出现质量问题，提供免费维修。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，我方无偿将全部产品进行更换，不收取任何费用，并承担相应责任。

5、如我方中标，我方将派       为本项目的项目负责人，为确保更好的服务该项目。

6、我方接受招标文件中的货款支付条件。

7、随同本投标文件，我们出具人民币     元的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

8、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的履约保证金，共同地和分别地承担责任。

9、我方承诺在中标公示期间提供设备与县公安局交通警察大队的交通信号控制系统和交通管控平台实现无缝对接进行对接演示，我方保证本次项目新装设备无缝接入现有系统平台, 如出现所供产品不能无缝接入的，将被视为虚假响应，我方愿意承担一切责任。

10、如果我方中标，我公司将自行完成所投产品与建湖县公安局交通警察大队5楼中心机房现有设备的兼容性测试及与建湖县公安局交通警察大队智能交通综合管理平台的对接工作，保证做到本次建设的卡口型电子警察系统能够与建湖县公安局交通警察大队现有的卡口型电子警察实现无缝隙集成。

11、如果我方中标，我公司保证所投电警、卡口设备能够通过已建平台软件看到前端设备的视频、图像和抓拍图片，并保证前端抓拍单元和球机的视频、图像在建湖县公安局交通警察大队5楼指挥中心的集中监控大屏上正常显示。

12、如果我方中标，我公司保证选用的摄像机能够采用直写的方式将视频流写入建湖县公安局交通警察大队中心机房视频存储阵列中,同时磁盘阵列所存图片，录像要能够和原建湖县公安局交通警察大队智能指挥系统进行对接。

13、如果我方中标，我公司保证能够在建湖县公安局交通警察大队智能指挥系统中实现前端球机的（包含但不限于）3D定位、云镜控制、车牌识别、巡航等各项控制功能。新增加的磁盘阵列保证能够与建湖县公安局交通警察大队原有的智能交通管理平台无缝对接同时保证能够将建湖县公安局交通警察大队原有的和本次新建设的前端抓拍单元以及球机的数据直接存入磁盘阵列中。

14、为了保证本次招标产品能完全符合招标文件要求，实现与原有系统的无缝对接，如果我方中标，我公司保证在集中供货、安装前须根据招标文件要求安装一个路口的卡口型电子警察系统，在通过采购人验收确认质量符合招标文件要求后，集中供货、安装。如不能符合招标文件要求，我方必须无条件调换，并承担其相应责任。如出现所投产品不能与建湖县公安局交通警察大队中心机房现有设备及实战应用平台兼容、对接的，由我公司承担一切责任。

15、我方承诺本次项目新安装的信号机无缝接入建湖县公安局交通警察大队现有的交通信号控制平台, 如出现所投产品不能无缝接入建湖县公安局交通警察大队现有的交通信号控制平台，由我公司承担一切责任。

16、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

17、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

附件二：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：         年龄：         职务：

系                          的法定代表人。为供货、安装和保修           的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

年     月      日

附件三：

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称）　       　　标段的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　性别：　　　　　年龄：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年　　月　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

附件四：

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件五：

## 供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表/单位负责人 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 手 机 号 |  | 网 址 |  |
| 供应商品 范 围 |  |
| 企业概况 |
| 主要业绩 |

附件六：

承诺函

我单位保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

投标单位(盖章)：

年       月       日

附件七：

## 清单报价表

建湖县公安局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品，并保证所供产品为原厂合格产品。                                                单位： 人民币元

| 序号 | 项目 名称 | 参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 投标 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通信号灯系统 |
| 1 | 交通信号灯控制机 | 可接入建湖县现有交通信号控制平台；集中协调式交通信号主机，具有区域联网控制、单点优化、绿波控制、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、关灯控制、手控等多种工作方式；信号机应支持虚拟信号机的功能；不少于48路灯输出；不少于32路检测器接入I/O口，可接入多种类型的车辆检测器；有GPS校时设备；机箱侧面带有手控面板，具有手动控制和VIP特勤控制功能；配有遥控器信号接口，用于远程手动控制信号机；具有RJ45网络通讯口、RS232和RS485串行通讯口，用于通信、调试、及倒计时信号输出，支持通讯式和触发式倒计时信号输出；具有机箱门打开或关闭状态的检测装置，并且状态信息可上传至中心；具有LED机箱照明；耐温等级A级。详见技术参数要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 信号机机箱 | 外机箱采用1.2mm镀锌钢板，外表面喷塑，内机箱采用铝合金材料，19英寸标准机箱设计，前后双开门，外机箱尺寸1485mm（高）x685mm（宽）x500mm（深），防护等级IP65。具有备用电源接入接口和转换开关，含配电和防雷器件。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道信号灯组 | Ø300两联铝壳，显示内容：红人+动态绿人，防护等级 IP56。 | 16 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 箭头组合信号灯组 | Ø400三联铝壳，显示内容：红箭头、黄箭头、绿箭头。防护等级 IP56。 | 8 | 组 |  |  |  |  |
| 5 | 圆盘组合信号灯组 | Ø400三联铝壳，显示内容：红满屏、黄满屏、绿满屏。防护等级 IP56。 | 8 | 组 |  |  |  |  |
| 6 | 单独倒计时 | Ø900铝壳，显示显示红、绿二色、黄色为混色，倒计时为全程显示。防护等级 IP56。 | 8 | 组 |  |  |  |  |
| 7 | 双悬臂单立柱T型信号灯杆 | 横臂长度根据路口实际情况定制，杆件技术参数要求参照第三部分交通信号灯第十三条及杆件地笼规格要求 | 8 | 根 |  |  |  |  |
| 8 | 人行灯杆 件 | Φ114×3m（高度） | 8 | 根 |  |  |  |  |
| 9 | 机动车信号灯电缆 | RVV16*1.0 | 1450 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 机动车信号灯电缆 | RVV4*1.0 | 860 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 人行灯电 缆 | RVV6*1.0 | 1300 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 顶管 | PE￠50 | 850 | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 电源电缆 | RVV3*4.0中标方负责将附近的路灯箱220V电源接至信号灯控制箱内 | 1100 | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 立杆基础 | 基础尺寸≥2米×2米×2.5米，地笼规格不低于8-M30-1800MM，（含开挖、地笼、商混、回填等） | 8 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 人行灯基础 | 0.8M*0.8m*0.8（含开挖、地笼、商混、回填等） | 8 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 信号机基础 |  | 2 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 手井 | 50*50(含井圈、砌井、辅材等） | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 安装调试费及辅材 | 线缆敷设、杆件吊装、设备安装和调试等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 视频电警系统 |
| 19 | 900万像素高清电警摄像机及高分辨率镜头 | 设备技术要求 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 全景监控球机 | 设备技术要求 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 高清牌照识别软件 | 与抓拍单元配套 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 成像控制软件 | 与抓拍单元配套 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 23 | 牌照补光灯 | 设备技术要求 | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 24 | 环境补光灯 | 设备技术要求 | 56 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | 前段存储设备 | 设备技术要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 8口工业级交换机 | 放置于抱杆机箱，如果一个方向有多个相机配置 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 室外机箱含辅材 | 落地机箱 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 工业交换机（一个路口一台） | 不低于16口，有千兆上传口；放置于落地机箱 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 29 | 光电收发器 | 百兆单模双纤，除落地机柜最近的方向外，其他方向用光纤传输回落地机柜,落地机柜到中心的线路由线路商提供 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 30 | 光电收发器 | 千兆单模单纤，用于前端至后台之间信号传输 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 31 | 红绿灯检测器 | 路口红绿灯检测器 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 卡口系统 |
| 32 | 900万卡口抓拍单元（含护罩、镜头、电源） | 设备技术要求 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 车辆检测器 | 8线圈输入(4车道) | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 34 | 闪光灯 | 核心设备技术要求 | 24 | 只 |  |  |  |  |
| 35 | 第三方检测费用 | 省公安厅指定的有相关资质的任何一家 | 1 | 次 |  |  |  |  |
| 前端基础及其他辅助设备 |
| 36 | 立杆 | 立杆高6.5M，杆型：L杆，臂长≥10米，立杆壁厚≥8mm，横臂壁厚≥5mm； | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 37 | 立杆基础 | 基础尺寸≥2米×2米×2.5米，地笼规格不低于8-M30-1800MM，（含开挖、地笼、商混、回填等） | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 38 | 抱箱 | 800*600*400不锈钢 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 39 | 接地设备 | 5*5镀锌角铁，长2米 | 8 | 根 |  |  |  |  |
| 40 | 电源线 | RVV3*1 | 970 | 米 |  |  |  |  |
| 41 | 网线 | 4对非屏蔽双绞线 | 1200 | 米 |  |  |  |  |
| 42 | 控制线 | RVVSP2*1 | 1250 | 米 |  |  |  |  |
| 43 | 线圈线 |  | 2300 | 米 |  |  |  |  |
| 44 | 线圈馈线 | RVVSP6*1.0 | 1250 | 米 |  |  |  |  |
| 45 | 感应线圈 |  | 32 | 个 |  |  |  |  |
| 46 | 光纤 | 四芯 | 600 | 米 |  |  |  |  |
| 47 | 弱电井 | 500x500x500含井盖 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 48 | 顶管 | PE￠50 | 850 | 米 |  |  |  |  |
| 49 | 辅材 | 安装调试必备辅材（包含插座、防雷器、空开、漏电保护等等） | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 后端存储设备 |
| 50 | 磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 51 | 企业级硬盘 | 3000GB/3.5英寸、接口速度6Gb/s、缓存64M | 72 | 块 |  |  |  |  |
| 52 | 机柜 | 42U 600*1000*2055 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 53 | 服务器 | CPUE5-2620V4*2内存16G*16硬盘480G*4 SSD H730P DVDRW 750W*2 1000M*4 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写： | 小写: |

注：1、投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括：全部设备费、安装调试必备辅件费、软件费、材料、设备费、包装费、运输费、装卸费、利润、利息、安装、调试费、检测费用、验收费、管理费、招标综合服务费、招标代理服务费（按中标价的1.5%收取）、税金、售后服务、不可预见费及其它相关费用等。投标人可以以书面形式对甲方的设备清单提出质疑，甲方负责答疑。如确需调整设备清单，甲方负责调整。开标前投标人不提出质疑，视同投标人默认甲方设备清单，必须满足项目招标书的功能要求，并认为全部费用已包含在投标报价中。

2、投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心设备为上述清单第28项。

3、前端设备（抓拍单元，球机）与后端磁盘阵列为同一品牌，如不满足本项要求按无效标处理。

4、报价设备材料必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，报价单位保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能，并对系统应用软件终身免费升级。

5、以上设备清单为基本设备，投标人需实地考察各路口，应根据采购人的功能需要和路口的实际情况进行投标，投标人中标后如需增加设备、辅材由投标人自行负责，费用含在投标报价中，结算时不再增加。

6、要建设2路口的高清电警、卡警系统，具体要求：

①每个路口的每个方向用一个900W卡警抓拍单元进行作为卡警抓拍，在同一根杆子的反向安装一个900W卡口抓拍单元。进行抓拍处理。卡警是用视频进行处罚，卡口用线圈进行触发。

②T型路口建设1个高清200W像素球机，十字交叉路口建设2个高清200W像素球机。

③前端设备不要求存储抓拍机视频，只要求存储球机视频，和所有图片，按照320系统的要求。

7、中标方负责将附近的路灯箱220V电源接至信号灯箱或电警终端箱，线路必须经地下￠50管道，电缆为RVV3*4.0，所经管道及电缆由中标方负责，费用含在投标报价中，结算时不再增加。

8、信号灯和电警的地下顶管数量以实际数量结算，信号灯和电警地下线路不可混合在同一根管线里。

法定代表人（或企业负责人）或委托代理人：                      （盖章或签字）

投标单位：                       （全称并加盖公章）

2020年     月    日

附件八：

## 技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标要求技术参数 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”， 投标人须把所投货物的详细配置等情况根据招标文件要求、偏离情况逐项进行描述。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

附件九：

## 售后服务承诺书

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

投标单位（盖章）：        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年    月    日                    注：此表不够可复制和放大

附件十：

项目实施方案

（根据评标细则中的要求各单位自行编制，格式自制）

附件十一：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为            (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。（附相关证明材料）

2、本公司参加的             项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：                ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。