建湖县人民医院六级电子病历用服务器采购项目询价采购公告

（资格后审）

一、根据相关法律法规，江苏双清工程造价咨询有限公司受建湖县人民医院的委托，现对建湖县人民医院六级电子病历用服务器采购项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标人参加报价。因疫情防控工作的需要，每个投标单位限派一名代表进入开标厅参与开标，开标结束后及时离场。所有进入交易中心的人员必须严格遵守防疫规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和体温检测，不得在交易场所区域内随意走动。

二、项目概况

1.采 购 人：建湖县人民医院

2.项目名称：建湖县人民医院六级电子病历用服务器采购项目

3.项目地点：采购人指定地点

4.标段划分：一个

5.资金来源：已落实

6.采购内容：采购范围内所有产品的供货、运输（送达至招标方指定地点并卸货）、检验及售后服务等内容。

7.供货时间：合同签订后，20个日历天内供货完成。

8.付款方式：项目安装调试完成后，付总价款的90%，余款一年后无质量问题一次性结清（支付货款时须提供正式发票）。

9.质保期：五年。

10.采购预算：30万元。

三、投标申请人资格要求：

A、投标人应当具备下列一般条件：投标人应是中华人民共和国境内注册，有独立承担民事责任的能力：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件：无。

B、投标人应当具备下列其他条件：

1、投标申请人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

2、采购人不接受联合体投标，具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效标处理。

四、报价要求:

1、招标文件发放

发放时间：自招标公告公布之日起至投标截止时间止。

发放方式：网上下载

http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html

http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html

2、报价人于2020年3月23日15:00前将报价文件密封并在档案袋上注明报价项目和报价单位名称后送至建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处(建湖县双湖路建设大厦一楼), 交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

3、报价文件分为一号标书、二号标书，其中：

3.1一号标书至少应包括：（1）开标一览表；（2）无重大违法记录声明函；（3）法定代表人（或单位负责人）身份证明书；（4）法定代表人（或单位负责人）授权委托书；（5）清单报价表；（6）技术参数响应表；（7）售后服务承诺函；（8）有效营业执照（副本）复印件；（9）企业声明函（如有）复印件；（10）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）复印件（成立不满一年不需提供）；（11）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的月报表）复印件（成立不满一年不需提供）。

以上资料必须加盖投标单位公章。

3.2二号标书应包含以下内容：

资格审查原件：（1）有效营业执照（副本）原件；（2）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）复印件并加盖投标单位公章（成立不满一年不需提供）；（3）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）复印件并加盖投标单位公章（成立不满一年不需提供）；（4）企业声明函（如有）加盖单位公章。

投标须提供的资料如有虚假的，经查实立即取消其中标资格，追究其相关责任。

3.3 投标单位应将投标文件分为一号、二号标书，一号投标文件一式叁份 ，正本壹份，副本贰份，正副本必须分别装订成册，并装于一个封袋内。当正本与副本不一致时以正本为准。投标书应在封面右上角注明正本或副本标志；二号标书为资质原件，单独密封在一个封袋内与一号标书封袋一并递交。

3.4 一号标书的正本和副本均需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章，投标文件副本可采用正本的复印件。一、二号标书封袋上须注明项目名称、投标单位名称、委托代表人、联系电话、标书号。所有投标文件都必须在封袋或封箱密封处以显著标志密封并盖法人章和法定代表人章（或委托代理人）章印。

3.5 报价单位参与报价的法定代表人或授权委托人需携带本人有效身份证原件到场，如不能提供有效身份证原件的按无效标论处。

4、该招标采购项目为询价采购，请响应方一次性作出最终报价；评标原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按照最后报价由低到高的顺序提出一名成交候选人，并编写评审报告。报价文件必须由供应商法定代表人/单位负责人或委托代理人签字并加盖公章。排名第一的成交候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

注：小微企业优惠情况：

4.1、对小型和微型企业产品最后价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

4.3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5、报价人在报价前将投标保证金人民币陆仟元整以非现金方式(含: 银行汇票、电汇、现金缴款单或银行转账)汇至建湖县公共资源交易中心账户（收款单位：建湖县公共资源交易中心 开户行：江苏建湖农村商业银行股份有限公司营业部 行号：314311500304 账号：3209251901211000005297联系电话：0515-86220589），在递交报价文件规定的截止时间前，凭银行单据到交易中心大厅换取保证金收据后方可参加开标。

注：为贯彻落实苏财购[2020]19号文件精神，对受疫情影响的中小微企业，投标文件须提供真实可信的声明函，可免交投标保证金。

6、招标代理费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书时向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为中标价的1.35%；上述费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独立项，由投标单位在报价时综合考虑。

7、报价后，中标单位在签订合同前须向采购人交纳中标总价5%的履约保证金，等验收合格后返还。未中标单位的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标单位的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

8、评标委员会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

9、投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

9.1 提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
9.2 投标人递交无竞争力投标文件的。

10、依据本询价公告的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对询价公告的响应程度进行审查，以确定是否符合对询价公告的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中投标函未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)超出经营范围投标的。

(4)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(5)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10)未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的。

(11)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(12)投标报价超过招标文件规定的采购预算（最高限价）的；

(13)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(14) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(15)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

(16)符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

11、质疑和投诉：

11.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人/单位负责人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人或代理公司有权不予受理。

11.3 质疑供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

11.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/单位负责人签字并加盖单位公章。

11.5采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

11.6投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答

附件一：

技术参数要求及相关说明

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备性能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间件服务器 | 2*Intel 5218，128GB内存，4*960GB SSD，2GB缓存RAID卡，2个千兆电口，2个万兆光口包含SFP+模块，LCD液晶屏，2*750W，Windows Server 2016标准版，5年保。 | 1台 |
| 2 | 数据库服务器 | 2*Intel 4215，128GB内存，4*10K 1.2TB SAS，2GB缓存RAID卡，2个千兆电口，2个万兆光口包含SFP+模块，LCD液晶屏，2*750W，Windows Server 2016标准版，5年保。 | 1台 |
| 3 | HBI微信服务器 | 2*Intel 3204，64GB内存，3*10K 600GB SAS，2GB缓存RAID卡，2个千兆电口，2个万兆光口包含SFP+模块，LCD液晶屏，2*750W，Windows Server 2016标准版，5年保。 | 1台 |
| 4 | CDR数据采集服务器 | 2*Intel 4215，128GB内存，4*960GB SSD，2GB缓存RAID卡，2个千兆电口，2个万兆光口包含SFP+模块，LCD液晶屏，2*750W，Windows Server 2016标准版，5年保。 | 1台 |

二、技术参数

1、中间件服务器：

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品品牌 | 国际一线品牌, 提供全球X86服务器（出货台数）2018年以来IDC的市场占有率排名前三的报告复印件 |
| 外观 | 2U机架式服务器， |
| 处理器 | 配置2个Intel 5218 Processor处理器 |
| 内存 | 配置128GB, 内存类型为ECC DDR4 2400MHz内存，内存插槽数≥24个插槽, 最大容量2TB。 |
| 存储和网络 | 提供8个磁盘插槽并配置4*960GB SSD驱动器；支持16个磁盘插槽 |
|  | 配置独立12G RAID卡，2GB缓存，提供0,1,5,6,10,50，支持掉电保护技术。 |
|  | 以太网配置2个千兆电口+2个万兆电口戴模块 |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：8个 |
| 产品资质 | 签订合同前提供产品服务认证（CCCS）证书； |
| 节能 | 签订合同前提供超高效率电源80plus认证证书 |
| 电源和散热 | 满配冗余热插拔电源 |
|  | 每个热插拔电源功率不少于700W |
|  | 支持新风技术，能在45°C/113°F，最大露点29°C，通过合乎ISA-71 G1质量标准的新鲜室外空气进行冷却，可以在无制冷机数据中心的部署服务器。 |
| 可管理性 | 集成系统管理处理器支持：具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 配置液晶屏LCD监控，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 虚拟化和SDS部署 | 利用冗余的双SD卡安装方式和BOSS卡方式，通过内置的冗余SD卡工厂集成VMware Vsan和Vsphere软件，并能实现高可用机制，实现内置的Raid 1保护，并可以通过BOSS卡，利用2个M.2的SSD驱动器Raid1支持，安装主流的SDS软件。 |
| 安全特性 | 支持通过系统自带擦除功能从存储介质中擦除所有数据，包括硬盘驱动器、固态驱动器和系统内存，保障数据安全不泄露（投标时提供产品彩页证明或设备生产厂商出具的技术参数证明函）； |
| 移动互联支持 | 同时提供IOS/安卓平台APP，该APP可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。签订合同前提供APP截图文件 |
| 兼容性 | 支持Windows 2016、SLES、RHEL、Windows Hyper-V、Vmware、Citrix |
| 操作系统及软件 | 出厂预装正版Windows Sever操作系统。配置分布式存储软件，包含NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等，NAS引擎可动态调配，最低3个，最大可达6个，配置存储访问负载均衡，存储底层复制，用户和组的配额管理，文件系统级别快照，自动化数据分层和数据迁移，数据去重，文件系统审计功能。 |
| 售后服务 | 提供5年7×24小时硬件原厂售后及硬盘保留服务。为保证设备及服务的品质，供货设备的注册信息为：建湖县人民医院，签订合同前提供设备生产厂家服务承诺函 |

2、数据库服务器

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品品牌 | 国际一线品牌, 提供全球X86服务器（出货台数）2018年以来IDC的市场占有率排名前三的报告复印件 |
| 外观 | 2U机架式服务器， |
| 处理器 | 配置2个Intel 4215 Processor处理器 |
| 内存 | 配置128GB, 内存类型为ECC DDR4 2400MHz内存，内存插槽数≥24个插槽, 最大容量2TB。 |
| 存储和网络 | 提供8个磁盘插槽并配置4*10K 1.2TB SAS驱动器；支持16个磁盘插槽 |
|  | 配置独立12G RAID卡，2GB缓存，提供0,1,5,6,10,50，支持掉电保护技术。 |
|  | 以太网配置2个千兆电口+2个万兆电口戴模块 |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：8个 |
| 产品资质 | 签订合同前提供产品服务认证（CCCS）证书； |
| 节能 | 签订合同前提供超高效率电源80plus认证证书 |
| 电源和散热 | 满配冗余热插拔电源 |
|  | 每个热插拔电源功率不少于700W |
|  | 支持新风技术，能在45°C/113°F，最大露点29°C，通过合乎ISA-71 G1质量标准的新鲜室外空气进行冷却，可以在无制冷机数据中心的部署服务器。 |
| 可管理性 | 集成系统管理处理器支持：具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 配置液晶屏LCD监控，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 虚拟化和SDS部署 | 利用冗余的双SD卡安装方式和BOSS卡方式，通过内置的冗余SD卡工厂集成VMware Vsan和Vsphere软件，并能实现高可用机制，实现内置的Raid 1保护，并可以通过BOSS卡，利用2个M.2的SSD驱动器Raid1支持，安装主流的SDS软件。 |
| 安全特性 | 支持通过系统自带擦除功能从存储介质中擦除所有数据，包括硬盘驱动器、固态驱动器和系统内存，保障数据安全不泄露（投标时提供产品彩页证明或设备生产厂商出具的技术参数证明函）； |
| 移动互联支持 | 同时提供IOS/安卓平台APP，该APP可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。签订合同前提供APP截图文件 |
| 兼容性 | 支持Windows 2016、SLES、RHEL、Windows Hyper-V、Vmware、Citrix |
| 操作系统及软件 | 出厂预装正版Windows Sever操作系统。配置分布式存储软件，包含NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等，NAS引擎可动态调配，最低3个，最大可达6个，配置存储访问负载均衡，存储底层复制，用户和组的配额管理，文件系统级别快照，自动化数据分层和数据迁移，数据去重，文件系统审计功能。 |
| 售后服务 | 提供5年7×24小时硬件原厂售后及硬盘保留服务。为保证设备及服务的品质，供货设备的注册信息为：建湖县人民医院，签订合同前提供设备生产厂家服务承诺函 |

3、HBI微信服务器

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品品牌 | 国际一线品牌, 提供全球X86服务器（出货台数）2018年以来IDC的市场占有率排名前三的报告复印件 |
| 外观 | 2U机架式服务器， |
| 处理器 | 配置2个Intel 3204 Processor处理器 |
| 内存 | 配置64GB, 内存类型为ECC DDR4 2400MHz内存，内存插槽数≥24个插槽, 最大容量2TB。 |
| 存储和网络 | 提供8个磁盘插槽并配置3*10K 600GB SAS驱动器；支持16个磁盘插槽 |
|  | 配置独立12G RAID卡，2GB缓存，提供0,1,5,6,10,50，支持掉电保护技术。 |
|  | 以太网配置2个千兆电口+2个万兆电口戴模块 |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：8个 |
| 产品资质 | 签订合同前提供产品服务认证（CCCS）证书； |
| 节能 | 签订合同前提供超高效率电源80plus认证证书 |
| 电源和散热 | 满配冗余热插拔电源 |
|  | 每个热插拔电源功率不少于700W |
|  | 支持新风技术，能在45°C/113°F，最大露点29°C，通过合乎ISA-71 G1质量标准的新鲜室外空气进行冷却，可以在无制冷机数据中心的部署服务器。 |
| 可管理性 | 集成系统管理处理器支持：具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 配置液晶屏LCD监控，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 虚拟化和SDS部署 | 利用冗余的双SD卡安装方式和BOSS卡方式，通过内置的冗余SD卡工厂集成VMware Vsan和Vsphere软件，并能实现高可用机制，实现内置的Raid 1保护，并可以通过BOSS卡，利用2个M.2的SSD驱动器Raid1支持，安装主流的SDS软件。 |
| 安全特性 | 支持通过系统自带擦除功能从存储介质中擦除所有数据，包括硬盘驱动器、固态驱动器和系统内存，保障数据安全不泄露（投标时提供产品彩页证明或设备生产厂商出具的技术参数证明函）； |
| 移动互联支持 | 同时提供IOS/安卓平台APP，该APP可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。签订合同前提供APP截图文件 |
| 兼容性 | 支持Windows 2016、SLES、RHEL、Windows Hyper-V、Vmware、Citrix |
| 操作系统及软件 | 出厂预装正版Windows Sever操作系统。配置分布式存储软件，包含NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等，NAS引擎可动态调配，最低3个，最大可达6个，配置存储访问负载均衡，存储底层复制，用户和组的配额管理，文件系统级别快照，自动化数据分层和数据迁移，数据去重，文件系统审计功能。 |
| 售后服务 | 提供5年7×24小时硬件原厂售后及硬盘保留服务。为保证设备及服务的品质，供货设备的注册信息为：建湖县人民医院，签订合同前提供设备生产厂家服务承诺函 |

4、CDR数据采集服务器

| 指标名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品品牌 | 国际一线品牌, 提供全球X86服务器（出货台数）2018年以来IDC的市场占有率排名前三的报告复印件 |
| 外观 | 2U机架式服务器， |
| 处理器 | 配置2个Intel 4215 Processor处理器 |
| 内存 | 配置128GB, 内存类型为ECC DDR4 2400MHz内存，内存插槽数≥24个插槽, 最大容量2TB。 |
| 存储和网络 | 提供8个磁盘插槽并配置4*960GB SSD驱动器；支持16个磁盘插槽 |
|  | 配置独立12G RAID卡，2GB缓存，提供0,1,5,6,10,50，支持掉电保护技术。 |
|  | 以太网配置2个千兆电口+2个万兆电口戴模块 |
| I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：8个 |
| 产品资质 | 签订合同前提供产品服务认证（CCCS）证书； |
| 节能 | 签订合同前提供超高效率电源80plus认证证书 |
| 电源和散热 | 满配冗余热插拔电源 |
|  | 每个热插拔电源功率不少于700W |
|  | 支持新风技术，能在45°C/113°F，最大露点29°C，通过合乎ISA-71 G1质量标准的新鲜室外空气进行冷却，可以在无制冷机数据中心的部署服务器。 |
| 可管理性 | 集成系统管理处理器支持：具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 配置液晶屏LCD监控，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 虚拟化和SDS部署 | 利用冗余的双SD卡安装方式和BOSS卡方式，通过内置的冗余SD卡工厂集成VMware Vsan和Vsphere软件，并能实现高可用机制，实现内置的Raid 1保护，并可以通过BOSS卡，利用2个M.2的SSD驱动器Raid1支持，安装主流的SDS软件。 |
| 安全特性 | 支持通过系统自带擦除功能从存储介质中擦除所有数据，包括硬盘驱动器、固态驱动器和系统内存，保障数据安全不泄露（投标时提供产品彩页证明或设备生产厂商出具的技术参数证明函）； |
| 移动互联支持 | 同时提供IOS/安卓平台APP，该APP可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。签订合同前提供APP截图文件 |
| 兼容性 | 支持Windows 2016、SLES、RHEL、Windows Hyper-V、Vmware、Citrix |
| 操作系统及软件 | 出厂预装正版Windows Sever操作系统。配置分布式存储软件，包含NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等，NAS引擎可动态调配，最低3个，最大可达6个，配置存储访问负载均衡，存储底层复制，用户和组的配额管理，文件系统级别快照，自动化数据分层和数据迁移，数据去重，文件系统审计功能。 |
| 售后服务 | 提供5年7×24小时硬件原厂售后及硬盘保留服务。为保证设备及服务的品质，供货设备的注册信息为：建湖县人民医院，签订合同前提供设备生产厂家服务承诺函 |

三、售后服务及承诺要求

1、各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同提供虚假材料谋取中标成交，将承担相应法律责任。

2、全部产品质保期为五年，需提供7×24小时硬件原厂售后及硬盘保留服务。为保证设备及服务的品质，供货设备的注册信息为：建湖县人民医院，签订合同前提供设备生产厂家服务承诺函。

3、中标单位自行承担运输、安装过程中的安全责任。

附件二：

投标文件及格式

- 开标一览表

建湖县人民医院  ：

- 根据已查看的建湖县人民医院六级电子病历用服务器采购项目的询价公告，遵照相关规定，我单位经研究贵方询价公告的所有内容后，决定无保留地接受询价公告所有条款，我方愿以总价（大写）            元，（小写）           元的投标报价完成所有产品的供货、运输及售后服务，并承担任何质量缺陷包修和保修责任。

2、一旦我方中标，在合同签订后 20 日历天内完成供货。

3、我方保证所供产品、材料的质量达到询价公告规定的质量标准。

4、我方承诺全部设备免费质保期为 五 年，提供7×24小时硬件原厂售后及硬盘保留服务。免费质保期间出现的问题，我方以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

5、随同本投标文件，我们出具人民币陆仟元的投标保证金。如果我们在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件；或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

6、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人中标价的5%的履约保证金。

7、我方报价文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8、你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（二）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县人民医院

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县人民医院六级电子病历用服务器采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（四）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　 　　　（姓名）系　　     　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　   （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加     　  　　      （项目名称）的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　　   　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年　月　日

（五）企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为            (请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：中型、小型、微型)企业。（附相关证明材料）

2、本公司参加的             项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：                ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的作无效标处理。

（六）清单报价表

建湖县人民医院  ：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品，并保证所供产品为原厂合格产品。                                                单位： 人民币元

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间件服务器 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 数据库服务器 | 1台 |  |  |  |
| 3 | HBI微信服务器 | 1台 |  |  |  |
| 4 | CDR数据采集服务器 | 1台 |  |  |  |
| 1-4项总价 （须与开标一览表报价一致） | （大写） （小写） |

注1、投标总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部产品供货、运输（送达至招标方指定地点并卸货）、检验及售后服务等内容的价格及相关税费、招标代理费（中标价的1.35%）等其他有关的所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2、本项目预算为30万元，高于预算价的不得作为中标候选人。

3、各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

_________年     月     日

（七）技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 | 投标设备品牌型号及技术指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”， 投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标产品技术响应说明；投标产品技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标产品技术参数及达不到技术参数要求的作无效标处理。

- 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

- 技术参数中要求提供相关报告、承诺函复印件的以技术参数要求为准，未提供或提供不全的视为负偏离，否则按无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（八）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目的售后服务及承诺要求，未响应或部分响应作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

# Text boxes

代理人身份证复印件粘贴处