询 价 文 件

项目编号：YCCG2020-XJ-04-02

项目名称：盐城市公安局亭湖分局大数据指挥智能化建设项目

盐城市公安局亭湖分局

2020年6月11日

第一部分   询 价 公 告

盐城市政府采购中心受 盐城市公安局亭湖分局的委托，决定就其所需的盐城市公安局亭湖分局大数据指挥智能化建设项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的报价人(供应商)前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：盐城市公安局亭湖分局大数据指挥智能化建设项目

项目编号：YCCG2020-XJ-04-02

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）盐城市公安局亭湖分局大数据指挥智能化建设项目

详细内容见采购文件“采购（项目）需求”部分

（二）工期要求：20日历天。

（三）采购预算金额：90万元，最高限价：86.474万元。

报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

三、合格询价供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　  4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　  5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、投标人须具有行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证。

（三）本项目 不接受 联合体

四、询价文件发放（获取）

自询价公告在“盐城市政府采购网”发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

五、报价截止时间及要求：报价人请于 2020年 6月19日下午15：00前将报价文件装订密封加盖公章后，送至盐城市公共资源交易中心502室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼五楼）。

六、本次询价联系事项

（一）采购人联系人：姚贵军，联系电话：18205106856；

采购人地址：盐城市亭湖区中亭路89号，邮政编码：224000；

（二）盐城市政府采购中心联系人：王汀，联系电话：0515-66883502；

盐城市政府采购中心地址：盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心五楼502室，邮政编码：224005；

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

七、投标文件制作份数要求

正本一份：1份   副本份数：2份

八、投标保证金

本项目投标保证金数额为17000元整。投标人须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接汇至盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：329 009 001 018 010 234 657）。不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083518，66883518，86663182。

盐城市公安局亭湖分局

2020年6月11日

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2020年6月17日下午 17 时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（投标供应商须提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我中心会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

六、小型和微型企业产品价格扣除

1、对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

第三部分 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据           项目询价招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（_____________元）人民币

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期：不少于三年的免费维保。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订后7天内供货并安装、调换完毕，且达采购人使用（验收）要求。

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：甲方指定地点。

九、货款支付

9.1 付款方式：合同签订、单据齐全，交货(安装调试)结束并经采购人验收合格后支付货款总额度的95%，余款于一年后结清。（无息）

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.4售后服务要求后服务要求（售后服务内容、要求和质保期限，对发生问题的处理意见，维护保养、技术培训服务等要求）：投标单位须及时响应客户的召唤，主动上门服务，快速处理设备问题，2小时内响应，48小时内到达现场开展服务。免费质保期后，负责设备的终身维修，只收取维修成本费,无偿向使用方提供设备使用培训,质保期内对仪器设备进行定期维护，负责免费维修、软件免费升级及升级后的专业培训；所有货物（设备）免费保修不少于三年。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四部分  项目需求

一、概况

盐城市公安局亭湖分局大数据指挥智能化建设项目

| 大数据指挥服务中心智能化系统设备材料清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参照或相当于品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、综合布线系统 |
| 1 | 双口面板 | 1.名称：双口信息面板 2.参数：86型面板，带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。面板应由ABS模塑料制成，符合国家行业要求。 | 普天、一舟、雷士 | 只 | 72 |  |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.名称：六类RJ45非屏蔽信息模块 2.参数：CAT.6 UTP RJ45信息模块，可选T568A、T568B打线方式；产品特征：拔插次数≥1500次，端接次数≥5次，端子镀金厚度≥50um，采用免工具端接方式；工作频率：≥ 250MHz，拔插次数：≥1500次，线规：满足AWG24到AWG22应用，端接技术：IDC (绝缘层剥离接触)，导线槽设计使得线对的开绞度最小，最大限度保证传输性能； | 普天、一舟、雷士 | 只 | 144 |  |
| 4 | 双绞线缆 | 1、名称:六类4对非屏蔽双绞线电缆 2、参数:符合标准：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008； 通过标准250MHz传输频率测试要求 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体：无氧圆铜（Cu99.99%），0.57mm±0.02mm 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 护套材料：PVC、WDZ（LSZH）、PE、PVC-CM和PVC-CMR 包装：305米/箱 最小弯曲半径：8倍电缆外径 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 普天、一舟、雷士 | 米 | 2000 |  |
| 5 | 六类非屏蔽配线架 | 1.名称：非屏蔽24口六类电子配线架（含模块） 2.技术参数：高密度，24 端口，1U；集成式配线架符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd 版本 (2002) 和 CENELEC EN50173 (2002) 对 Category 5e/6或Class D/E的要求。 单一的标识和端接， 支持22-26线规的线缆 ，使用标准110或Krone端接工具。 带后部线缆管理支撑架； | 普天、一舟、雷士 | 只 | 2 | 其余部分利旧 |
| 6 | 水平式理线器 | 1.名称：1U理线架 2.参数：01U机架式水平理线器；与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 | 普天、一舟、雷士 | 台 | 2 |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称：2m六类非屏蔽跳线（适需求而定） 2.参数：CAT.6 UTP，原厂产品，RJ45至RJ45跳线，护套要求：LSZH阻燃等级护套；标准：完全符合ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6连接性能的要求； 线规：24AWG多芯信息软跳线；工作频率：≥ 250MHz；传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)； | 普天、一舟、雷士 | 根 | 144 |  |
| 13 | 线管及桥架 | JDG20、JDG25；金属水平桥架300*100、竖井桥架400*100；根据实际选用，厚度国标。 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 14 | 辅材 | 骑马卡、管接、弯头、螺丝、接地线、水晶头、扎带、标签等所有安装辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 2、大屏显示升级 |
| 1 | 集中式显示控制系统升级 | 1.28根光纤高清跳线 HDMI接口，光纤传输跳线30米，以实际测算为准 2.2张B20高清输入板卡 视频输入口：8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； 3.2张B20高清输出板卡 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出；（注意，可支持H265解码，H264和H265解码能力一致，支持264码流的解码，详见备注）一个板子支持16路264 4.大屏显示系统利旧安装调试、配套相应辅材 5.成品保护 |  | 套 | 1 | 输入输出更换 |
| 3、音响系统 |
| 1 | 主音箱 | 频率响应：155Hz-12kHz(-3dB) /100Hz-16kHz(-10dB) 2.持续功率处理：不小于300w连续 3.阻抗：不高于8Ω 4.灵敏度：88dB-SPL, 1m ，含透声幕 5.外形尺寸、样式及颜色由采购人选择确认。 6.内嵌式安装。 签订合同前须提供厂家授权证明 | BOSE、D&B、DAS | 只 | 2 |  |
| 3 | 辅助音箱 | 驱动功率范围: 10 - 200W 额定功率：不小于150W 阻抗: 不高于8欧姆 与音响设备同品牌。 外形尺寸、样式及颜色由采购人选择确认。 | BOSE、D&B、DAS | 只 | 4 |  |
| 4 | 主音箱功率放大器 | 双通道功率放大器，立体声输出500瓦*2(8欧)，800瓦*2(4欧)，1050瓦*2(2欧)，桥接1600瓦(8欧)，2100瓦(4欧)，与音箱设备同品牌。 | BOSE、D&B、DAS | 台 | 1 |  |
| 5 | 辅助音箱功率放大器 | 双通道功率放大器，立体声输出450瓦*2(8欧)，330瓦*2(4欧)，桥接900瓦(8欧)，与音箱设备同品牌。 | BOSE、D&B、DAS | 台 | 2 |  |
| 6 | 调音台 | 1.16通道调音台 2.16个线路输入 (至少4个立体声) 3.4编组母线 + 1立体声母线 4.4 AUX (包括FX) 5.高级效果器：SPX，含24组预置效果器 6.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 7.XLR平衡输出 8.包含机柜安装套件 | BOSE、D&B、DAS、YAMAHA | 台 | 1 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.电源：AC 110V/AC 220V 2.总容量：Maximal 30A 3.输出：Channel 1~8, 16A 万能插座,1前面板直接输出; DJ灯电源, DC5V, Max 50mA 4.面板控制：时序控制开关;通道关闭开关和直通开关;DJ 灯开关;数字交流电压表 5.外部控制：DC5~24V 电压信号控制； 标准RS232串口 、前端带三插。 | CHANSTEK、创思特、ITC | 台 | 1 |  |
|  | 数模双备份会议话筒 | 指向特性： 超心型 外形：短杆方形 屏幕：圆形 3.5寸电容触摸屏 屏幕分辨率：480X480 存储：TF卡 频率响应： 20-20,000 Hz 灵敏度：-28dB 输出阻抗：小于200欧姆 最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10-5Pa) 等效噪声级：16 dB，A计权 供电： 48V DC 外壳材料：铝合金CNC 高光边 主机：I imc center/M, /DSP,/SDI, 音频线路：1路数字手拉手话筒 与采购人的智能会议分区控制型主机、音频处理器兼容 外形尺寸、样式及颜色由采购人选择确认。 | 方图G20、977、纽曼 | 台 | 2 | 一套用于前方视频会议，一套用于主席台中间，配套六楼西主机共用 |
|  | 无线一拖四 | 指向特性 超心型 效率响应 20-20KHZ 灵敏度 -36DB 调制方式 宽带FM 频率范围 605-655MHZ 信道数目 160 可调范围 40MHZ 信道间隔 250KHZ 动态范围 100DB 最大频偏 ±45KHZ 音频响应 80Hz-15KHz(±3dB) 综合信噪比 ＞105dB 综合失真 ＜2% 与采购人的智能会议中心（DSP分区控制型）主机、音频处理器兼容 外形尺寸、样式及颜色由采购人选择确认。 | 方图、itc、铁三角 | 套 | 1 | 在视频会议桌和主席台之间公用，做好强电干扰处理，配套六楼西主机共用 |
| 12 | 视频会议系统 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19'1U) PTZ摄像机,1080P60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 华为、索尼、科达 | 套 | 1 |  |
| 13 | 辅材 | 各种所需屏蔽线缆、音频接头、安装所需辅材等 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 14 | 安装调试费 | 音箱系统调试 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 4、电气接地 |
| 1 | 电气接地 | 铁构件、设备接地，与信息机房统一建设，采用接地铜排40*3，接地铜带30cm，接地线6mm2 |  | 项 | 1 |  |
|  |  | 原有不利旧的线路及设备自行考虑拆除费用 |  |  |  |  |
| 1、体验区设备 |
| 1 | 四面操作席 | 1、采用多层次、多角度的科幻式风格设计，4个双屏工作台，4块大屏展示内容，在同一平台可完成即时信息展示、信息共享、信息现场分析。 2、360°展示，4块大屏全方位360度展示分析内容，在同一平台可完成即时信息展示、信息共享。 3、高效的运算存储能力，4个双屏工作站，支持I7/I5/I3等系列CPU， 支持6核处理器及32GB内存可保证数据的高效处理；内置固态硬盘和3T机械硬盘，可保证软件的高效运行、重点数据的快速读取和提供大量数据的存储能力。 4、科幻的造型造型科幻，独特底部镂空，将线条与底座完美的结合起来，层次分明、彰显魅力。 5、产品由4个双屏工作站、4块大屏、软硬件配置、多种USB接口等，根据造型结构巧妙的集成。 6、全金属材质，产品采用高强度金属结构、先进的烤漆工艺和精密的加工工艺，使产品线条流畅、设计合理、色彩分明、时尚大气。 7、LED环境照明，产品独特的LED氛围灯灯设计， 使产品极具科幻和美观。 外形尺寸、样式及颜色由采购人选择确认.并提供效果图。 | 飞马、铁力山、昭彰、巧夺天工 | 套 | 1 |  |
| 2、综合布线系统（民警、辅警办公室） |
| 1 | 双口面板 | 1.名称：双口信息面板 2.参数：86型面板，带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。面板应由ABS模塑料制成，符合国家行业要求。 | 普天、一舟、雷士 | 只 | 32 |  |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.名称：六类RJ45非屏蔽信息模块 2.参数：CAT.6 UTP RJ45信息模块，可选T568A、T568B打线方式；产品特征：拔插次数≥1500次，端接次数≥5次，端子镀金厚度≥50um，采用免工具端接方式；工作频率：≥ 250MHz，拔插次数：≥1500次，线规：满足AWG24到AWG22应用，端接技术：IDC (绝缘层剥离接触)，导线槽设计使得线对的开绞度最小，最大限度保证传输性能； | 普天、一舟、雷士 | 只 | 64 |  |
| 3 | 2米六类屏蔽跳线 | 1.名称：2m六类非屏蔽跳线 2.参数：CAT.6 UTP，原厂产品，RJ45至RJ45跳线，护套要求：LSZH阻燃等级护套； 线规：24AWG多芯信息软跳线；工作频率：≥ 250MHz；传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)； | 普天、一舟、雷士 | 根 | 64 |  |
| 4 | 双绞线缆 | 1、名称:六类4对非屏蔽双绞线电缆 2、参数:符合标准：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008； 通过标准250MHz传输频率测试要求 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体：无氧圆铜（Cu99.99%），0.57mm±0.02mm 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 护套材料：PVC、WDZ（LSZH）、PE、PVC-CM和PVC-CMR 包装：305米/箱 最小弯曲半径：8倍电缆外径 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 普天、一舟、雷士 | 米 | 2080 |  |
| 5 | 六类非屏蔽配线架 | 1.名称：非屏蔽24口六类电子配线架（含模块） 2.技术参数：高密度，24 端口，1U；集成式配线架符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd 版本 (2002) 和 CENELEC EN50173 (2002) 对 Category 5e/6或Class D/E的要求。 单一的标识和端接， 支持22-26线规的线缆 ，使用标准110或Krone端接工具。 带后部线缆管理支撑架； | 普天、一舟、雷士 | 只 | 3 |  |
| 6 | 水平式理线器 | 1.名称：1U理线架 2.参数：01U机架式水平理线器；与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 | 普天、一舟、雷士 | 台 | 3 |  |
| 9 | 机柜 | 1.2米 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 11 | 接入交换机 | 交换容量≥250Gbps，包转发率≥78Mbps； 符合IEEE802.3af/802.3at标准； 提供千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； | 国产 | 台 | 3 |  |
| 12 | 线管及桥架 | JDG20、JDG25；金属水平桥架300*100mm、竖井桥架400*100mm；根据实际选用，厚度国标. | 国产 | 项 | 1 |  |
| 13 | 辅材 | 骑马卡、管接、弯头、螺丝、接地线、水晶头、扎带、标签等所有安装辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 3、综合布线系统 |
| 1 | 双口面板 | 1.名称：双口信息面板 2.参数：86型面板，带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。面板应由ABS模塑料制成，符合国家行业要求。 | 普天、一舟、雷士 | 只 | 36 |  |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.名称：六类RJ45非屏蔽信息模块 2.参数：CAT.6 UTP RJ45信息模块，可选T568A、T568B打线方式；产品特征：拔插次数≥1500次，端接次数≥5次，端子镀金厚度≥50um，采用免工具端接方式；工作频率：≥ 250MHz，拔插次数：≥1500次，线规：满足AWG24到AWG22应用，端接技术：IDC (绝缘层剥离接触)，导线槽设计使得线对的开绞度最小，最大限度保证传输性能； | 普天、一舟、雷士 | 只 | 72 |  |
| 3 | 2米六类屏蔽跳线 | 1.名称：2m六类非屏蔽跳线 2.参数：CAT.6 UTP，原厂产品，RJ45至RJ45跳线，护套要求：LSZH阻燃等级护套； 线规：24AWG多芯信息软跳线；工作频率：≥ 250MHz；传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)； | 普天、一舟、雷士 | 根 | 72 |  |
| 4 | 双绞线缆 | 1、名称:六类4对非屏蔽双绞线电缆 2、参数:符合标准：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008； 通过标准250MHz传输频率测试要求 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体：无氧圆铜（Cu99.99%），0.57mm±0.02mm 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 护套材料：PVC、WDZ（LSZH）、PE、PVC-CM和PVC-CMR 包装：305米/箱 最小弯曲半径：8倍电缆外径 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 普天、一舟、雷士 | 米 | 2240 |  |
| 5 | 六类非屏蔽配线架 | 1.名称：非屏蔽24口六类电子配线架（含模块） 2.技术参数：高密度，24 端口，1U；集成式配线架符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd 版本 (2002) 和 CENELEC EN50173 (2002) 对 Category 5e/6或Class D/E的要求。 单一的标识和端接， 支持22-26线规的线缆 ，使用标准110或Krone端接工具。 带后部线缆管理支撑架； | 普天、一舟、雷士 | 只 | 4 |  |
| 6 | 水平式理线器 | 1.名称：1U理线架 2.参数：01U机架式水平理线器；与配线架统一风格；电缆管理环最多可以支持48根跳线 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间；电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 | 普天、一舟、雷士 | 台 | 4 |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称：2m六类非屏蔽跳线 2.参数：CAT.6 UTP，原厂产品，RJ45至RJ45跳线，护套要求：LSZH阻燃等级护套；标准：完全符合ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6连接性能的要求； 线规：24AWG多芯信息软跳线；工作频率：≥ 250MHz；传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)； | 普天、一舟、雷士 | 根 | 72 |  |
| 8 | 拆除 | 非利旧面板、线缆拆除，预估30个点 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 线管及桥架 | JDG20、JDG25；金属水平桥架300*100、竖井桥架400*100；根据实际选用，厚度国标. | 国产 | 项 | 1 |  |
| 12 | 辅材 | 骑马卡、管接、弯头、螺丝、接地线、水晶头、扎带、标签、等 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 4、信息机房改造 |
| 1 | 信息设备整改及接地 | 对信息机房内的设备进行梳理、统一合理规划安装整改，按照符合甲方要求进行改造，可到现场查勘环境，自行测算综合费用。 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | PDU | 1.外观尺寸：19寸，标准机柜安装； 2.额定负载电流：16A 3.保护插位数：8位 | 公牛、 飞利浦、良工 | 个 | 30 |  |
| 3 | 光模块 | 千兆光模块（单模） | 国产 | 个 | 30 |  |
| 4 | 机柜、桥架及线缆整改 | 1、对信息机房内的桥架及线缆进行统一整改 2、对信息机房内的机柜内线缆进行统一整改 3、对信息机房内的机柜、设备、线缆标识标牌进行统一整改 |  | 项 | 1 |  |
| 5、大屏显示系统 |
| 1 | 大屏、电视利旧保护及恢复 | 包含视频线缆利旧、更新，成品保护，投屏电脑30米高清HDMI视频线缆4根 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 移动触摸一体机 | 白板：75寸智能平板 4K LED显示屏，采用红外触控技术，防眩钢化防指纹玻璃材质，表面硬度达莫氏七级，采用直下式超薄设计，支持20点触控，集800万摄像机、6阵列麦克风、扬声器、触控屏于一体，支持白板书写、会议内容扫码带走、无线传屏、4K高清显示等功能，内置视频会议软件模块。CCC、节能等认证。智能笔：采用RF 2.4GHz遥控技术，4个物理按键，支持翻页。无线传屏器：支持1个USB2.0接口，支持一键传屏。PC模块（win）：Intel Core i5- 7400(3.0GHz)，4GB，硬盘 128GB，核显（4K输出 30帧 win10系统）。 移动支架：移动支架（含横竖挂架S）。支架由甲方指定式样。 | 鸿合、希沃、海信、华为 | 台 | 1 |  |
| 6、音响系统 |
| 1 | 主音箱支架及线缆 | 壁装，提供支架，恢复使用 | 国产优质 | 只 | 2 |  |

★1、本项目不接受负偏离；2、本项目包括了原有设备（含拆除、兼容等）。建议投标人投标前自行赴现场勘察并测算相关费用（招标人不再另行支付任何费用）。

二、采购内容的质量、技术和服务等要求

（1）采购文件中的采购要求为主要要求或最低要求。供应商投标货物须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求。中标人（成交供应商）应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

（2）中标人所提供货物（含安装施工材料、辅材等所有）及其有关的服务、工程（施工）质量（技术标准）等与采购内容有关的所有事宜均必须符合国家相关标准（强制性标准）、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定以及江苏省、盐城市相应地方规范、相关厂家的技术规范的有关要求执行。

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，中标人（成交供应商）应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

（3）售后服务要求：免费质量保证期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人（成交供应商）须免费向采购人提供相关备件（须达到采购人使用需要）。

三、交货及验收

（1）交货地点：由采购单位指定地点（江苏盐城）；

（2）采购货物的交货时间：中标人应当按照投标承诺如期供货，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失；

（3）中标人所供货物应当符合设备本身的规格、技术条件及供应商承诺的其它指标；产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；

（4）合同签订后，完成设备安装调试并提交书面验收资料给采购人申请验收，采购人根据采购项目的具体情况依法组织履约验收工作。如中标人所供货物（含及有关的服务、工程）经验收小组认定质量不合格的，造成的损失和后果由该中标人负全责。

第二项：采购资金的支付方式、时间、条件（相关支付手续由采购人办理）

合同签订后项目整体竣工验收合格后支付合同价的50%，经审计后，支付审计价的80%，审计满6个月后，付至审计价的90%，余款于质保期满后一次性结清。

第三项：其他相关要求及说明

1、工期：成交供应商签订合同后，接到采购人开工通知后20日历天内安装调试完毕，并达到采购人的验收及使用要求。

2、质保期：3年。

3、本次采购按包确定成交供应商。

4、本项目需求编制及相关技术咨询等工作由采购人委托第三方完成，相关技术咨询费用合计人民币1万元整由中标人承担，各供应商在投标报价中综合考虑（不单独列项），中标后中标通知书发出前由成交供应商向第三方盐城市携手阳光集中采购代理有限公司一次性支付。

第五部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件）

文件7  询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图（查询日期为采购公告发布之日当天或以后任一时间）。

2.投标人须具有行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：       公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）______ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加          标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 第六部分 报价表及有关承诺、说明

盐城市公安局亭湖分局、盐城市政府采购中心：

我单位愿意按照本询价文件（            ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

- 报价表                                        货币单位：人民币元

| 序号 | 采购 产品 | 具体型号、参数 | 数量 | 单位 | 报价单价（元） | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签订后 天内供货并安装、调换完毕，且达采购人使用（验收）要求。 |

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月   日