东台市电子政务外网延伸到村（社区）和安全加固项目设备采购项目

（不见面交易项目）

招 标 文 件

编号：DTCG-2020-ZB035

招标人：        东 台 市 行 政 审 批 局        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构：  东台市兴华招标代理有限公司     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020年7月2日

关于东台市电子政务外网延伸到村（社区）和安全加固项目设备采购（项目）

招 标 公 告

项目概况

东台市电子政务外网延伸到村（社区）和安全加固项目设备采购招标项目的潜在投标人应在东台市人民政府公共资源交易中心dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html获取招标文件，并于2020年7月23日8时45分（北京时间）前发送投标文件的PDF文档并到达指定邮箱，邮箱：dtxhxj025 @163.com 。

一、项目基本情况

项目编号： DTCG-2020-ZB035

项目名称：东台市电子政务外网延伸到村（社区）和安全加固项目设备采购

预算金额：人民币302万元

最高限价：人民币302万元

采购需求：

| 序号 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S7710升级 | Ipv6功能授权 每台增加Ipv6功能授权；板卡 增加48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 配置6个万兆单模光模块SFP+-10G（1310nm,10km,LC） | 2 |
| 2 | 设备升级 | 前期设备统一由IPV4平滑升级至IPV6 设备清单 55台S5720 55台AR2240 51台AR2204 | 1 |
| 3 | 路由器 | 详见明细参数 | 400 |
| 4 | 交换机 | 24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,交流供电 | 1 |
| 5 | 管理维护平台 | 平台授权数量500个，可以扩容到5000个； | 1 |
| 6 | 管理终端 | i7 16G 512G固态 MX350 14寸 2K触摸屏 净重小于1.55KG | 4 |
| 7 | 日志审计 | 详见明细参数 | 1 |
| 8 | 防火墙 | 详见明细参数 | 2 |
| 9 | 驻场运维服务 | 1、每年度对用户不少于30人进行专场网络、安全培训 2、每季度对网络进行检测巡检、出具报告和建议 3、提供网络工程师（中级职称以上）专业驻场1人，服从采购人管理 4、提供维护所需网络配件（光模块、光纤跳线、网线） | 1 |
| 10 | 第三方配合费 | 中标价8%，按付款同比进度支付给设备存放、配合单位 | 1 |

合同履行期限：  从项目验收合格之日起五年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人营业执照；

（2）上一年度的财务报表复印件（成立不满一年不需提供，或运营商的分支机构不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须从事所投产品的生产或销售；

（2）投标人授权委托人须为本单位正式职工；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（4） 申请人或其上级公司须具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证或省级及以上通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证。

（5）本项目允许独立法人资格运营商的分支机构投标。

三、获取招标文件

时间：2020年7月2日起

地点：网上

方式：在东台市人民政府公共资源交易中心网站获取招标文件，网址：dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2020年7月23日8时45分

地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目不接受进口产品投标。

本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：  东台市行政审批局

地    址：　东台市北海西路8号

联系方式：  15151091702

2.采购代理机构信息

名    称：  东台市兴华招标代理有限公司

地　　址：  东台市汇龙路东达翰林缘商铺12-104号

联系方式：  13921850520

3.项目联系方式

项目联系人：  朱亮亮、刘伟

电　　 话：  15151091702   13921850520

第一章 投标须知

东台市电子政务外网延伸到村（社区）和安全加固项目设备采购 项目已经《东台市政府采购计划通知书》（东财购通[2020]0117号）批准，拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

## （一）总    则

### 1.投标人资格条件：

详见招标公告。

### 2.资格审查方法：

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 3.招标文件的组成：

招标文件包括投标须知、投标文件各类表格及格式文本、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

### 4.招标文件的获取时间和方式：

（1）获取时间和方式：详见招标公告；

（2）联系人和联系电话

朱亮亮、刘伟：15151091702、13921850520

（3）投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或投标文件未对招标文件作出实质性响应，其责任由投标人自行承担。

### 5.招标文件的澄清、修改或补充:

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由招标人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在2020年7月8日11时前以书面形式向招标人提出，扫描后发送到指定邮箱并电话通知本项目联系人，在邮箱发送主题上标明“疑问”字样。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2020年7月8日18时前通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

## （二）招标内容及要求

### 招标内容：

| 序号 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S7710升级 | Ipv6功能授权 每台增加Ipv6功能授权；板卡 增加48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 配置6个万兆单模光模块SFP+-10G（1310nm,10km,LC） | 2 |
| 2 | 设备升级 | 前期设备统一由IPV4平滑升级至IPV6 设备清单 55台S5720 55台AR2240 51台AR2204 | 1 |
| 3 | 路由器 | 详见明细参数 | 400 |
| 4 | 交换机 | 24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,交流供电 | 1 |
| 5 | 管理维护平台 | 平台授权数量500个，可以扩容到5000个； | 1 |
| 6 | 管理终端 | i7 16G 512G固态 MX350 14寸 2K触摸屏 净重小于1.55KG | 4 |
| 7 | 日志审计 | 详见明细参数 | 1 |
| 8 | 防火墙 | 详见明细参数 | 2 |
| 9 | 驻场运维服务 | 1、每年度对用户不少于30人进行专场网络、安全培训 2、每季度对网络进行检测巡检、出具报告和建议 3、提供网络工程师（中级职称以上）专业驻场1人，服从采购人管理 4、提供维护所需网络配件（光模块、光纤跳线、网线） | 1 |
| 10 | 第三方配合费 | 中标价8%，按付款同比进度支付给设备存放、配合单位 | 1 |

1、路由器

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用多核CPU和无阻塞交换架构。 |
|  | ★业务槽位数≥2个；业务板卡支持热插拔，不需要配置命令。 |
|  | ★设备实配千兆非复用电口≥9个，千兆光电复用口≥1个，万兆光口≥1个，均可切换为WAN口，同时可用接口总数≥11个。 |
| 设备性能 | ★包转发能力≥9Mpps，若官网有多个数值，以最小值为准；内存≥2G；Flash≥1G；以上功能需提供官网链接和截图证明。 |
| IPv4 | 支持IPv4静态路由，策略路由，支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议。 |
| IPv6 | 支持IPv6静态路由，支持RIPng、OSFPv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议。 |
|  | 支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的过渡技术。 |
| VPN | 支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN。 |
| 安全性 | 支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等。 |
|  | 实配防火墙、IPS安全功能和URL过滤功能。 |
| QoS | 支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制。 |
| 管理维护 | 支持升级管理，SD-WAN管理，Web网管，SNMP管理，GTL，RMON，NTP，CWMP，Auto-Config，邮件/U盘/DHCP开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP, IP FPM、TCP FPM，IP Accounting，NQA，以上功能需提供官网链接和截图证明。 |
| 配置要求 | 单台配置1个千兆单模（1310nm,10km,LC）。 |

2、防火墙

| 指标体系 | 指标项参数 |
| --- | --- |
| 网络接口 | ★2U标准机架设备，冗余电源；设备配置≥8个10/100/1000Base-Tx接口，4个千兆光口插槽，4个万兆光口插槽，剩余扩展插槽≥2，可扩展千兆电口、光口或万兆光口； |
| 性能参数 | ★整机吞吐量≥40G，IPS吞吐量≥15G，防病毒吞吐量≥15G，最大并发连接数≥1000万； |
| 网络适应性 | 支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 |
|  | 必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路 |
|  | 必须支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路 |
|  | ★支持区域地址所属查询，能针对国外地址进行有效防护和管理。（提供截图证明） |
| 网络管理 | 要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析 |
|  | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server。 |
| 入侵防御 | 支持事件响应模版，能够批量修改事件响应动作，包括：事件级别、事件启用开关、动作、日志合并方式、日志开关、抓包取证。 |
|  | 支持可扩展恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。 |
|  | 入侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件 |
|  | 支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析 |
|  | 统应支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作。系统应支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断。 |
| 防病毒 | 支持IPv4和IPv6双栈协议下的病毒扫描与防护 |
|  | 支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略 |
|  | 支持双防病毒引擎（标准引擎和增强引擎） |
|  | 支持常见WEB邮件系统的病毒防护 |
|  | 支持路由、透明、混合等各种工作模式下的网络病毒检测 |
|  | 支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境。 |
|  | ★支持全面的僵尸病毒检测，既可通过签名特征进行病毒的事前防护，也能基于行为特征进行事中防护，并且可针对至少三种病毒危害级别执行防护动作(提供截图证明） |
|  | 支持可疑文件检测功能，实现对HTTP、FTP以及邮件协议传输的文件进行可疑行为检测。 |
|  | ★支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供截图证明） |
| 抗拒绝服务攻击 | 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护 |
|  | 以上主流的功能，支持基于源IP限速、基于特征过滤系数、聚类限速系数、重传检测、自学习白名单等多种防御机制。 |
|  | 支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法 |
| 反垃圾邮件 | 支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。 |
|  | 支持设置中断连接、记录日志，在邮件中标示垃圾邮件等动作。 |
|  | 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率 |
| 漏洞扫描 | ★支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描（提供截图证明）。 |
| Web安全 | 具备Web服务攻击防护的特征库。 |
|  | 支持对SQL注入攻击行为进行防护。 |
|  | 支持对XSS跨站脚本攻击行为的防护能力。 |
|  | 支持对Web恶意扫描行为的防护能力，至少包含对弱口令、版本探测、漏洞扫描三种行为的防护能力。 |
|  | 支持WEB服务器错误信息替换，防止服务器信息泄露，提供功能设置、替换信息Web页面及生效日志。 |
| 产品资质 | ★产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》提供扫描件 |
|  | ★产品具有国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》提供扫描件 |
|  | ★产品具有下一代防火墙软件著作权登记证书提供扫描件 |
| 其它 | ★中标至正式交付期间，甲方有权随时对中标产品指标进行检测，尤其是关键指标。 |

3、日记审计

| 指标项 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ★标准机架式设备，机架式设备，1个console口，6千兆电口，存储容量4T。包含日志收集、存储、查询、统计分析等功能；包含50个日志源授权。 |
|  | ★要求日志审计产品入选“江苏省符合网络安全等级保护二级以上标准（非涉密重要信息系统）网络安全产品与服务推荐目录2017版”（提供证明材料扫描件）； |
| 部署模式 | 支持单级部署； |
|  | 支持代理分布式部署采集日志； |
| 系统性能 | 日志采集峰值：35000EPS；日志采集均值：20000EPS；综合处理峰值：35000EPS；综合处理均值：20000EPS |
|  | ★数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低于10:1；日志存储不低于10000条/M（提供截图证明，） |
|  | ★支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s；（提供截图证明） |
| 数据采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。（提供截图证明） |
|  | 对于尚未支持的设备类型日志进行新增采集支持，在页面上传升级文件或增加配置文件即可； |
|  | 支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持Telnet\SSH、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。（提供截图证明） |
|  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志；（提供截图证明） |
|  | ★支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接受速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为1000条/秒、3000条/秒和5000条/秒等；（提供截图证明） |
|  | ★支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击；（提供截图证明） |
|  | 支持日志转发给第三方系统平台，支持设置多个日志转发IP地址，支持转发格式化日志或仅转发原始日志；（提供截图证明） |
| 数据存储 | 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； |
|  | ★支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（提供截图证明） |
|  | 支持日志备份功能，支持本地备份和FTP备份方式，支持自动备份和手动备份。（提供截图证明） |
| 告警管理 | 内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则； |
|  | 支持安全告警概况、安全告警趋势以及实时安全事件的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类； |
|  | 支持根据级别、规则类型、规则名称、时间范围、事件名、设备IP、源IP、目的IP等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持Excel等格式导出；（提供截图证明） |
|  | 支持基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（提供截图证明） |
| 告警响应 | 支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数；（提供截图证明） |
|  | 可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别的安全事件制定不同的告警方式。 |
| 统计报表管理 | ★系统支持智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应；（提供截图证明） |
|  | 报表支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪。（提供截图证明） |
|  | 支持自定义统计报表报告，支持PDF、Word、Execl、Html等方式导出报表，支持实时报表、计划报表。（提供截图证明） |
|  | 内置上百种报表模板。 |
| 日志源管理 | 支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作； |
|  | 支持为日志源指定类型、名称、IP地址、收集节点、收集方式、以及日志源启停状态等属性信息；（提供截图证明） |
|  | 支持日志源在线状态监测告警，实时监测日志源的可用性，可显示每个日志源采集日志的最近时间，实时展示每个日志源最近一天日志趋势变化；（提供截图证明，加盖厂商公章） |
|  | 支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示。（提供截图证明） |
|  | 支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看 |
| 系统管理 | 支持用户按角色管理，支持三权分立；（提供截图证明） |
|  | 支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰； |
|  | 支持设置非法用户访问控制策略； |
|  | 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。（提供截图证明） |
|  | 支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称；（提供截图证明） |
| 资质 | ★具备公安部计算机信息系统安全产品销售许可证（行标三级）；（提供证书复印件） |
|  | ★具备公安部信息安全产品检测中心出具的产品检验报告（行标三级），所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求 GA/T 911-2010》检验规范；（提供完整的检测报告扫描件） |
|  | ★制造商通过TL9000通讯行业质量管理体系认证（提供证书扫描件） |
|  | 非OEM，具备计算机软件著作权登记证书；（提供证书扫描件） |

注：投标人需对所投产品偏离表、证明材料真实性负责，不得PS、伪造相关材料，现场或后期发现伪造均作废标处理，并追究相关责任。

### 2.产品质量要求：

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

### 3.供货期限要求：

招标内容须在合同签订后 15 日内送达甲方指定地点且安装调试完毕。

### 4.售后服务要求：

（1）投标产品的质量保证期不低于  五  年；

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，在24小时内提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

## （三）  投标文件的编制

### 1.投标文件的组成

投标文件主要包括以下内容：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②上一年度的财务报表复印件（成立不满一年、运营商的分支机构不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和授权委托人的身份证复印件）；

⑦投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨增值电信业务经营许可证复印件。

（3）投标函；

（4）投标产品功能及技术参数偏离表；

（5）投标人的服务承诺；

（6）综合评分索引表；

（7）投标保证金缴纳的相关证明复印件；

（8）投标人根据评分细则认为需要提供的其他材料。

注：1、以上材料必须按顺序进行排序。

2、与本项目投标无关的资料不要求提供。

### 2.投标报价

投标报价除标的物的价款外还应包括运输、安装、调试、培训、代理费（10000.00元）、售后服务、税费等全部项目的费用。投标人在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

### 3.投标保证金

（1）投标人应缴纳投标保证金 60035.00 元，并确保在投标文件截止时间前到帐。投标保证金的缴纳方式推荐使用电汇，不得使用现金方式，汇款时注明用途为：编号ZB035的投标保证金，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致（独立法人资格运营商的分支机构投标除外），并在投标文件中提供投标保证金缴纳的相关证明复印件扫描件。中标人的投标保证金须在合同签订并网上备案后退还，未中标人的投标保证金在评标结束后，由投标单位出具收款收据到中心办理退还手续。

收款单位：东台市财政局

账    号：32001737748059055551-211001

开 户 行：建行东台支行

（2）下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4）与采购人、其他供应商串通的。

### 4.投标有效期

（1）投标有效期为开标之日起 60 天，投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（2）在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改投标文件，上述有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.投标文件签署

开标一览表（报价表）、法定代表人身份证明书、投标函、参数偏离表、服务承诺、综合评分索引表、书面声明均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、投标保证金缴纳证明、信用中国截图的复印件均需加盖投标人单位公章。

完成章印加盖后再扫描成PDF文档。

## （四）  投标文件的提交

### 1.投标文件的生成与压缩

（1）投标文件按“（三）投标文件的编制”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到招标公告中明确的指定邮箱，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本招标项目名称（不得体现公司名称、联系人姓名和联系电话等投标人信息），邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件一式四份送至招标代理机构处或招标人处。

（2）有章印要求的必须为原件扫描件。

### 2.投标文件提交的截止时间、开标时间

（1）投标截止时间：详见招标公告；

（2）开标时间：详见招标公告；

（3）投标人应按规定生成投标文件的PDF文档、于截止时间前发送并到达指定邮箱。

### 3.投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（2）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标文件的。

### 4.投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

### 5.在招标采购中，出现下列情形之一，应予废标

(1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

(2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3）因重大变故，采购任务取消的；

(4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

## （五）开标及资格审查

1.招标人按照招标文件规定的时间和地点组织开标。各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：359 359 788 ，直接观看直播和在线交流。如因未能观看到视频直播的，不得对开标会议提出质疑，各投标人可在开标后3日内到东台市公共资源交易中心查阅开标会议录像，逾期不予提供。

2..开标及资格审查：

（1）投标人必须在投标文件截止时间后十五分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，如未按时发送密码或投标文件未加密的，其投标无效。

（2）工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、授权委托人、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

（3）由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（4）合格投标人不足3家的，不得评标。

4.在开标过程和资格审查中，有下列情形之一的，其投标文件无效，不进入评标程序：

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标人超出营业范围投标的；

（4）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（5）投标报价超出最高限价的；

（6）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （六）评  标

### 1.评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

### 2.评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 3.评标程序

（1）符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

（2）投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系授权委托人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字，扫描后发送到指定邮箱。

（3）投标文件报价的修正。1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标；

### 4.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理

（1）由授权委托人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（4）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（5）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（6）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（8）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

5.评标结果

评标委员会根据评标标准及招标人的委托确定中标供应商。

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.评标定标办法

本次招标采用 综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 报标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 参数响应 | 基本分25 | 正偏离：加★正偏离的，有一项加1分，最多加5分； 负偏离：加★项负偏离的有一个扣2分，非加★负偏离的有一个扣1分，最多扣10分。 投标人需详尽真实的提供投标产品的品牌型号、技术参数表，列明偏离情况。为防止虚假参数应标，网络设备、网络安全产品需提供权威证明材料，不提供不得分。如招标人对提供的部分参数证明有异议，中标后签合同前须提供设备供招标人测试验证，通过后方可签定合同。 |
| 三 | 服务水平 | 人员配备 | 16 | 1、投标人应为本项目提供素质高、专业性强、经验丰富的项目团队。项目经理具有信息系统项目管理师得2分。其他项目组成员具有CISP认证证书，每一个得1分，最高2分。需提供人员信息表及社保缴纳证明扫描件。本项目共4分，不满足不得分。 2、投标人书面承诺3年内指派专人在中心机房驻场，并提供5*8小时派驻技术服务；每增加一年现场派驻服务的得2分，本项最高得4分。 3、投标人的驻场人员具有CISP证书，得4分，没有不得分。（提供驻场人员社保证明、CISP证书扫描件）。 4、投标人书面承诺每个月安排本公司或所投安全产品厂商工程师（非驻场人员）上门针对东台市整个电子政务外网进行安全扫描、安全加固、库和软件的升级，每季度安排人员进行一次安全审计和评估，并出具相关书面报告，如发现问题需解决问题后才能离开现场，得4分。 |
| 四 | 售后服务 | 售后服务 | 10 | 1、投标人提供如下承诺：（1）在接到故障报修后，运维队伍30分钟内响应，1小时内到场检修。确定故障原因后，设备类故障，4小时更换完毕；（2）光纤线路故障1个工作日修复完毕（不可抗力情况除外）；软件、系统类故障，6小时内修复。遇有特殊情况，应向招标人进行书面申请，经同意后，方可延长时间的；得4分，不承诺或少承诺的不得分。 2、投标人承诺中标后提供所投网络产品、安全产品五年原厂质保的售后服务承诺函加6分。 |
| 五 | 其他 | 业绩 | 2 | 投标人有电子政务网类似项目经验的，有一个得1分，最多加2分。 |
|  |  | 技术方案 | 10 | 投标人提供与现在电子政务外网设备、组网、架构和安全设备现状情况、拓扑；如何有效进行平滑过渡对接、与原中标人设备线路技术切割；如何对业务影响时间最小等方面的技术方案，由评委进行评审在5-10之间打分。 |
| 六 | 投标文件编制 | 文件编制 | 2 | 投标文件按规定的顺序进行排序，最高得0.5分。 |
|  |  |  |  | 投标文件按规定提供相关内容，最高得0.5分。（提供与投标无关的资料酌情扣分） |
|  |  |  |  | 投标文件有目录、页码且指向正确，最高得0.5分。 |
|  |  |  |  | 《综合评分索引表》内容完整，页码指向正确，最高得0.5分。 |

说明：

1.所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件；

2.投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位（小数点第三位四舍五入）。

## （七）质疑和投诉

1.潜在投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

潜在投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：  东台市行政审批局

联系电话：  15151091702

通讯地址：  东台市北海西路8号

说明：招标人、采购代理机构认为潜在投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为潜在投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.提出质疑的潜在投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560414

通讯地址：东台市北海中路8号

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

附件:质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## （八）定标及合同授予

1.招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

3.中标通知书是合同的组成部分。

4.中标供应商应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

6.中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

7.招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织招标采购。

# 第二章  投标文件各类表格及格式文本

## 1.开标一览表（报价表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S7710升级 | Ipv6功能授权 每台增加Ipv6功能授权；板卡 增加48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 配置6个万兆单模光模块SFP+-10G（1310nm,10km,LC） | 2 | 项 |  |  |
| 2 | 设备升级 | 前期设备统一由IPV4平滑升级至IPV6 设备清单 55台S5720 55台AR2240 51台AR2204 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 路由器 | 详见明细参数 | 400 | 项 |  |  |
| 4 | 交换机 | 24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,交流供电 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 管理维护平台 | 平台授权数量500个，可以扩容到5000个； | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 管理终端 | i7 16G 512G固态 MX350 14寸 2K触摸屏 净重小于1.55KG | 4 | 项 |  |  |
| 7 | 日志审计 | 详见明细参数 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 防火墙 | 详见明细参数 | 2 | 项 |  |  |
| 9 | 驻场运维服务 | 1、每年度对用户不少于30人进行专场网络、安全培训 2、每季度对网络进行检测巡检、出具报告和建议 3、提供网络工程师（中级职称以上）专业驻场1人，服从采购人管理 4、提供维护所需网络配件（光模块、光纤跳线、网线） | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 第三方配合费 | 中标价8%（按本表1-9项之和计算8%），按付款同比进度支付给设备存放、配合单位 | 1 | 项 |  |  |
| 总价 |  |

注：单价及总价中包括设备、运输、安装、调试、培训、售后服务、代理费、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 2.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 4.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 5.投标产品功能及技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标产品 功能及技术参数 | 投标产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

6.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将中标设备在合同签订后     日内全部送达招标人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，招标人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

7.综合评分索引表

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：       东台市行政审批局        （招标人）

乙方：　                              （中标供应商）

甲方于2020年7月23日上午在东台市公共资源交易中心进行公开招标采购（采购计划编号：东财购通【2020】0117号，招标文件编号：DTCG-2020-ZB035），经综合评审，确定乙方为中标供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.中标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签定后 15 日内货物全部送达甲方指定地点 ，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后20日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的   50   %，每正常运行  6  个月后，付总价的5％。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 300000 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后无息退还。本项目的质量保证期为 5 年。

2.在质保期内所供货物发生故障时，中标人须在 12  小时内到场维修，无法修复时，须在 24 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 六 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

二○二○年　  月　   日