东台市沿海新林场智慧林场安防建设采购项目

（不见面交易项目）

招 标 文 件

编号：DTCG-2020-ZB037

招标人：           东台市农业农村局            (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

采购代理机构：   江苏宏建工程建设咨询有限公司  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

2020年 7 月 2 日

关于 东台市沿海新林场智慧林场安防建设采购 项目

招 标 公 告

项目概况

东台市沿海新林场智慧林场安防建设采购项目招标项目的潜在投标人应在东台市人民政府公共资源交易中心dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html获取招标文件，并于2020年 7 月 24 日 15 时 00 分（北京时间）前发送投标文件的PDF文档并到达指定邮箱，邮箱：dtjshjzb@163.com。

一、项目基本情况

项目编号： DTCG-2020-ZB037

项目名称： 东台市沿海新林场智慧林场安防建设采购项目

预算金额： 人民币106万元

最高限价： 人民币106万元

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |
| A | 安防、防火设备 |  |  |  |
| 1 | STC平台 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 2 | 硬件服务器 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 3 | 存储CVR | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 详见招标文件 | 块 | 15 |
| 5 | ◆热成像中载云台 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 6 | 200万红外高清网络枪机 | 详见招标文件 | 台 | 18 |
| 7 | 200万监控球机 | 详见招标文件 | 台 | 3 |
| 8 | 摄像机电源 | 详见招标文件 | 个 | 21 |
| 9 | 摄像机支架 | 详见招标文件 | 个 | 21 |
| 10 | 交换机（8口） | 详见招标文件 | 台 | 7 |
| 11 | 交换机（24口） | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 12 | 光纤收发器 | 详见招标文件 | 对 | 7 |
| 13 | 光纤收发器专用机架 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 14 | 光纤配线架 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 15 | 单模光纤尾纤 | 详见招标文件 | 根 | 48 |
| B | 大屏显示设备 |  |  |  |
| 16 | 46寸拼接屏 | 详见招标文件 | 套 | 27 |
| 17 | 图像处理器 | 详见招标文件 | 套 | 27 |
| 18 | 多屏拼接处理器 | 详见招标文件 | 台 | 2 |
| 19 | 大屏幕管理控制软件 | 详见招标文件 | 套 | 2 |
| 20 | 落地支架 | 详见招标文件 | 套 | 27 |
| 21 | 大屏专用线缆 | 详见招标文件 | 套 | 27 |
| 22 | 大屏系统安装调试 | 详见招标文件 | 套 | 2 |
| 23 | 办公电脑 | 详见招标文件 | 套 | 3 |
| C | 机房设备 |  |  |  |
| 24 | 配电箱 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 25 | 服务器机柜/主柜 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 26 | 服务器机柜/并柜 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 27 | 机柜侧板 | 详见招标文件 | 块 | 4 |
| 28 | 理线柱 | 详见招标文件 | 条 | 2 |
| 29 | 空调承重层板 | 详见招标文件 | 块 | 1 |
| 30 | 盲板（铁实心，挡风板） | 详见招标文件 | 块 | 8 |
| 31 | 导轨 | 详见招标文件 | 对 | 2 |
| 32 | 应急排风系统 | 详见招标文件 | 套 | 2 |
| 33 | 行程开关 | 详见招标文件 | 个 | 2 |
| 34 | 机柜照明 | 详见招标文件 | 套 | 2 |
| 35 | 机架式UPS不间断电源 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 36 | 蓄电池 | 详见招标文件 | 只 | 4 |
| 37 | 电池箱 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 38 | 机房空调-机架式空调 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 39 | 铜管及辅材 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 40 | 机柜PDU | 详见招标文件 | 台 | 2 |
| 41 | 配电模块 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 42 | 总输入电缆 | 详见招标文件 | 米 | 50 |
| 43 | 配电模块输入电缆 | 详见招标文件 | 米 | 10 |
| 44 | 空调 | 详见招标文件 | 米 | 10 |
| 45 | 大屏输入电缆 | 详见招标文件 | 米 | 10 |
| 46 | 电源线 | 详见招标文件 | 米 | 40 |
| 47 | 等电位端子箱 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 48 | 气体消防 | 详见招标文件 | 台 | 2 |
| 二 | 施工材料（含辅材） |
| 49 | 监控电源线 | 详见招标文件 | 米 | 3000 |
| 50 | 网线 | 详见招标文件 | 箱 | 2 |
| 51 | 12芯单模光缆 | 详见招标文件 | 米 | 10000 |
| 52 | 波纹管 | 详见招标文件 | 米 | 10000 |
| 53 | 摄像机杆件 | 详见招标文件 | 个 | 8 |
| 54 | 插排 | 详见招标文件 | 个 | 8 |
| 55 | 手井 | 详见招标文件 | 个 | 100 |
| 56 | 熔纤盒 | 详见招标文件 | 个 | 60 |
| 57 | 防静电地板 | 详见招标文件 | ㎡ | 50 |
| 58 | 防雷、接地系统 | 详见招标文件 | 套 | 8 |
| 59 | 操作台 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 60 | 办公座椅 | 详见招标文件 | 台 | 4 |
| 61 | 辅材 | 详见招标文件 | 项 | 1 |
| 三 | 会议室音响系统 |
| 62 | 会议室音响系统 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 63 | 翻页笔 | 详见招标文件 | 支 | 1 |
| 四 | 施工费用 |
| 64 | 安防系统施工 | 详见招标文件 | 项 | 1 |
| 65 | 高塔改造 | 详见招标文件 | 项 | 1 |
| 五 | 系统集成及运维 |
| 66 | 系统集成及运维 | 详见招标文件 | 项 | 1 |

注：以上如标注“◆”的产品，则为核心产品。

合同履行期限： 采购内容须在合同签订后60日内送达招标人之地地点并安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人营业执照；

（2）上一年度财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须从事所投产品的生产或销售；

（2）投标人授权委托人须为本单位正式职工；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2020年 7 月 2 日起

地点：网上

方式：在东台市人民政府公共资源交易中心网站获取招标文件，网址：dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2020年 7 月 24 日 15 时 00 分（北京时间）

地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目不接受进口产品投标。

本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：  东台市农业农村局

地    址：　东台市广场路6号农业农村局

联系方式： 18012512666

2.采购代理机构信息

名    称：  江苏宏建工程建设咨询有限公司

地　　址：  盐城市建军东路84号

联系方式：  18896831527

3.项目联系方式

项目联系人： 丁素梅、郭钰莹

电　　 话：  0515-85870097、18896831527

第一章 投标须知

东台市沿海新林场智慧林场安防建设采购项目已经《东台市政府采购计划通知书》（东财购通[2020] 083号）批准，拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

## （一）总    则

### 1.投标人资格条件：

详见招标公告。

### 2.资格审查方法：

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 3.招标文件的组成：

招标文件包括投标须知、投标文件各类表格及格式文本、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

### 4.招标文件的获取时间和方式：

（1）获取时间和方式：详见招标公告；

（2）联系人和联系电话

丁素梅： 0515-85870097 ；郭钰莹：18896831527

（3）投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或投标文件未对招标文件作出实质性响应，其责任由投标人自行承担。

### 5.招标文件的澄清、修改或补充:

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由招标人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在2020年 7 月 9 日11时前以书面形式向招标人提出，扫描后发送到指定邮箱并电话通知本项目联系人，在邮箱发送主题上标明“疑问”字样。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2020年 7 月 9 日18时前通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

## （二）招标内容及要求

### 招标内容：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |
| A | 安防、防火设备 |  |  |  |  |
| 1 | STC平台 | 1、80路视频接入； 2、1进一出出入口管理； 3、周界报警； 4、火灾报警 | 套 | 1 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 2 | 硬件服务器 | 4110(8核2.1GHz)×2/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA /1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 3 | 存储CVR | 机架式/4U 36盘位/2048Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/双64位多核处理器，8GB高速缓存（可扩展到128GB）,4个千兆网口（可扩展至10个千兆 或增配 2个万兆以太网口）/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直存/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式/ 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 块 | 15 | 三星、西数、海康威视 |
| 5 | ◆热成像中载云台 | 热成像双光谱中载云台摄像机 最大图像尺寸：640×512 焦距（镜头）：9mm 人员探测距离（以1.8m的人为准）：282m★最小可分辨温差（MRTD）≤ 250mK 车辆探测距离（以1.4m*4m的车辆为准）：866m★噪声等效温差(NETD)在14mk及以下 火源探测距离（以2m×2m的火源为准）：500m 视场角：68.8°×54.4° 可见光镜头：5.6-208mm★样机可上传水平角度、垂直角度、变倍角度、预置点名称、巡航名称、模式路径名称、方位角度,焦距值可根据命令回传； 支持150米LED补光 水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40° 电源：AC24V，130W MAX 工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90% 防护等级：IP67 | 台 | 1 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 6 | 200万红外高清网络枪机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能全彩筒型网络摄像机 行为分析:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 异常侦测:场景变更侦测 智能报警:人体、车体分类报警 联动报警:支持联动白光报警、支持联动声音报警 最小照度:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 镜头:4mm,@ F1.0, 水平视场角:89.1°，垂直视场角:47°，对角线视场角:106.1°[6mm可选] 景深范围: 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC 24V 1A) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V: 11W Max | 台 | 18 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 7 | 200万监控球机 | 【E系列200万像素7寸红外网络高清智能球机】 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:4.7-94mm，20倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯14W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 尺寸:Φ220×353.4mm 重量:4.5Kg | 台 | 3 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 8 | 摄像机电源 | DC 12V/3A | 个 | 21 |  |
| 9 | 摄像机支架 | 产品尺寸 109.0*300.0*82.0mm；承重 4.0KG；安装方式 壁装或吊装；旋转角度 水平：0~180°，垂直：-30°~0 | 个 | 21 |  |
| 10 | 交换机（8口） | 8个10/100/1000M自适应以太网端口，背板交换容量为32Gbps，转发能力4.3Mpps，输入电压100-240V AC | 台 | 7 |  |
| 11 | 交换机（24口） | 24个10/100/1000M自适应以太网端口，背板交换容量为48Gbps，转发能力35.7Mpps，输入电压100-240V AC | 台 | 1 |  |
| 12 | 光纤收发器 | 接口类型FC/RJ45，传输距离20KM，发射波长1310/1560nm，输入电压5V | 对 | 7 | 烽火、海康、TP-link |
| 13 | 光纤收发器专用机架 | 14槽标准19英寸2U整理箱机柜机 TL-FC1420 内置2个高可靠的开关电源 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光纤配线架 | 海奈FCSC12芯24芯满配ODF单模光纤配线架加厚抽拉机架式单元体熔纤盘2U电信级 SC单模24芯2U满配 | 台 | 1 |  |
| 15 | 单模光纤尾纤 | 3米sc-sc光纤尾纤 | 根 | 48 |  |
| B | 大屏显示设备 |  |  |  |  |
| 16 | 46寸拼接屏 | LCD液晶显示单元 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 功耗：130W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%--90%； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.28mm×576.87mm×120.25mm(长×宽×高)； 毛重（含包装和配件盒）：28.2kg | 套 | 27 |  |
| 17 | 图像处理器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 套 | 27 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 18 | 多屏拼接处理器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 2 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 19 | 大屏幕管理控制软件 | 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发。拼接单元实时控制功能：控制软件通过RS232（RJ485）通讯接口与各拼接单元的通信连接，可对各显示单元进行实时控制，调整各显示单元的亮度、对比度及色温，调整后参数自动保存，从而保证整个拼接屏幕色彩的一致性和亮度的均匀性，并设有参数恢复出厂设置功能。 | 套 | 2 |  |
| 20 | 落地支架 | 液晶拼接单元安装,高强度钢质材料 | 套 | 27 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 21 | 大屏专用线缆 | 控制器至拼接单元之间的线缆（视频线、HDMI线、RS232线）,<15米 | 套 | 27 | 英飞拓、三星、海康威视 |
| 22 | 大屏系统安装调试 | 包含运输、保险、支架安装、调试、墙面包边 | 套 | 2 |  |
| 23 | 办公电脑 | 联想（Lenovo）天逸510 Pro第八代英特尔酷睿i5 台式的电脑整机(i5-8400 8G 1T GT730 2G独显) | 套 | 3 |  |
| C | 机房设备 |  |  |  |  |
| 24 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  |
| 25 | 服务器机柜/主柜 | 服务器机柜 600*1200*2000 前后玻璃门 | 台 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 26 | 服务器机柜/并柜 | 服务器机柜 600*1200*2000 前后玻璃门 | 台 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 27 | 机柜侧板 | 机柜两侧上下挡板 | 块 | 4 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 28 | 理线柱 | 机柜后方竖排立柱 | 条 | 2 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 29 | 空调承重层板 |  | 块 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 30 | 盲板（铁实心，挡风板） | 2U | 块 | 8 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 31 | 导轨 | UPS电源、配电用 | 对 | 2 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 32 | 应急排风系统 | 前后柜顶安装排风模块 | 套 | 2 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 33 | 行程开关 |  | 个 | 2 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 34 | 机柜照明 | 机柜LED照明 | 套 | 2 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 35 | 机架式UPS不间断电源 | HFR0100/10KVA 8000W 192V直流，LCD液晶，在线高频，RS232接口，机架式2U高度 | 台 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 36 | 蓄电池 | 12V100AH | 只 | 4 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 37 | 电池箱 | A16 | 套 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 38 | 机房空调-机架式空调 | 单冷，7.5KW制冷量，含室外机，10U高度 | 台 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 39 | 铜管及辅材 | 铜管预估，冷媒 | 套 | 1 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 40 | 机柜PDU | 8位10A插座 16A插头 交流PDU | 台 | 2 | 科华、施耐德、雷迪斯 |
| 41 | 配电模块 | 机架式4U 配施耐德断路器 | 台 | 1 |  |
| 42 | 总输入电缆 | YJV-5*16，根据现场实际情况确定距离 | 米 | 50 | 江南、上上、远东 |
| 43 | 配电模块输入电缆 | 10平方*3 | 米 | 10 | 江南、上上、远东 |
| 44 | 空调 | 4平方*5 | 米 | 10 | 江南、上上、远东 |
| 45 | 大屏输入电缆 | 4平方*3 | 米 | 10 | 江南、上上、远东 |
| 46 | 电源线 | 2.5平方*3 | 米 | 40 | 江南、上上、远东 |
| 47 | 等电位端子箱 | 接地端子箱,含12米30*3接地紫铜排，等电位跨接（BVR6mm²，双色线），20米BVR16mm²接地线 含安装调试 | 套 | 1 |  |
| 48 | 气体消防 | 七氟丙烷灭火器温控手提式悬挂式柜式洁净气体机房专用自动灭火装置系统设备药剂充装维修服务消防器材 8KG手提式七氟丙烷灭火器 | 台 | 2 |  |
| 二 | 施工材料（含辅材） |  |
| 49 | 监控电源线 | 1.5平方*2 | 米 | 3000 | 一舟、岳丰、华美 |
| 50 | 网线 | 无氧铜六类屏蔽网线双绞线 | 箱 | 2 | 一舟、岳丰、东强 |
| 51 | 12芯单模光缆 | 室外12芯单模光缆 | 米 | 10000 | 一舟、岳丰、思诺亿舟 |
| 52 | 波纹管 | 耐摩擦，耐腐蚀，管径40mm | 米 | 10000 |  |
| 53 | 摄像机杆件 | 室外摄像机杆件，5米高，含设备箱、地笼 | 个 | 8 |  |
| 54 | 插排 | 5孔位（新国标）,监控设备箱内使用 | 个 | 8 |  |
| 55 | 手井 | 弱电维修手井，0.5米见方，含井盖 | 个 | 100 |  |
| 56 | 熔纤盒 | 包含熔纤 | 个 | 60 |  |
| 57 | 防静电地板 | 1. 规格尺寸：603*603*35mm； 2. 面层材质：优质耐磨陶瓷贴面 3. 底层材质：优质冷轧钢板 4. 性能要求：防静电电阻：1*105～1*109欧；防火性能：国家A级标准，在1600℃高温下不变形不燃烧；吸水性能：侵水24小时后，变形<0.3%，国家A级标准；耐磨性能：P级，0.1mm/1000转；表面平面度：<0.3%，极限偏差：<0.2mm；承载力：极限载荷>10700N，均布载荷>17000 N/m2，冲击载荷>3560 N；耐急热急冷性：急热急冷10次，不出现明显裂痕 5. 支撑架：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。支撑架底板与圆管间垂直度 | ㎡ | 50 | 沈飞、向利、嘉叶 |
| 58 | 防雷、接地系统 | 包含纯铜防雷接地地极、接地活性材料、接地引线、避雷针等，用于摄像机防雷 | 套 | 8 |  |
| 59 | 操作台 | 组合机房监控台1.8米 | 套 | 1 |  |
| 60 | 办公座椅 | 网布转椅 | 台 | 4 |  |
| 61 | 辅材 | 扎带、胶带、水晶头、防水材料等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 会议室音响系统 |  |
| 62 | 会议室音响系统 | 八英寸会议室音响组合套装AV108+108*2黑1拖2+SH28 | 套 | 1 |  |
| 63 | 翻页笔 | 罗技（Logitech）R500 无线演示器 激光笔 ppt翻页笔 无线蓝牙双连 Mac iOS兼容 | 支 | 1 |  |
| 四 | 施工费用 |  |
| 64 | 安防系统施工 | 管道建设（含开挖、破路、破绿、恢复），布放光缆，立杆安装，监控设备安装等 | 项 | 1 |  |
| 65 | 高塔改造 | 利用林场水塔进行改造 | 项 | 1 |  |
| 五 | 系统集成及运维 |  |
| 66 | 系统集成及运维 | 系统运维、技术支持、2年质保 | 项 | 1 |  |

注：1）以上如标注“◆”的产品，则为核心产品。

- 投标人所投产品品牌非推荐品牌时，应在答疑期限内向采购人提供所投产品品牌性能等方面相当于或优于推荐品牌性能的证明材料，经采购人认可后以答疑文件形式明确，否则投标文件无效。

- 设备清单配置要求中各项技术参数为最基本要求，若有参考品牌及参考规格、型号，请各投标单位选配优质品牌产品。投标人根据自身实施需求，可自行添加未列出的软硬件设备，投标文件中要统一体现并报价，一旦招标完成，如有遗漏由投标人自行补全，用户方不再支付任何其他费用；

### 2.产品质量要求：

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

### 3.供货期限要求：

招标内容须在合同签订后 60 日内送达 东台市沿海新林场（招标人指定地点） 且安装调试完毕。

### 4.售后服务要求：

（1）投标产品的质量保证期不低于 2 年；中标供应商应在中标后签订合同前，提供STC软件平台、硬件服务器、存储CVR、热成像中载云台、红外高清网络枪机、监控球机、多屏处理器、UPS及电池等设备的2年原厂质保函，否则中标无效，并承担相应的相应责任；

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

## （三）  投标文件的编制

### 1.投标文件的组成

投标文件主要包括以下内容：

（1）开标一览表（报价表）；

（2）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②上一年度的财务报表复印件（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和授权委托人的身份证复印件）；

⑦投标人为授权委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

（3）投标函；

（4）投标产品功能及技术参数偏离表；

（5）投标人的服务承诺；

（6）综合评分索引表；

（7）投标保证金缴纳的相关证明复印件；

（8）投标人根据招标文件中评分细则提供相应材料。

注：1、以上材料必须按顺序进行排序。

2、与本项目投标无关的资料不要求提供。

### 2.投标报价

投标报价除标的物的价款外还应包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。投标人在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

### 3.投标保证金

（1）投标人应缴纳投标保证金 10037 元，并确保在投标文件截止时间前到帐。投标保证金的缴纳方式推荐使用电汇，不得使用现金方式，汇款时注明用途为：编号ZB037的投标保证金，投标保证金的付款人与投标人的名称必须一致，并在投标文件中提供投标保证金缴纳的相关证明复印件扫描件。中标人的投标保证金须在合同签订并网上备案后退还，未中标人的投标保证金在评标结束后由单位出具收款收据送达或邮寄至东台市公共资源交易中心办理退款手续。

收款单位：东台市财政局

账    号：32001737748059055551-211001

开 户 行：建行东台支行

（2）下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4）与采购人、其他供应商串通的。

### 4.投标有效期

（1）投标有效期为开标之日起 60 天，投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（2）在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人这一要求而放弃投标，招标人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改投标文件，上述有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.投标文件签署

开标一览表（报价表）、法定代表人身份证明书、投标函、参数偏离表（如有）、服务承诺、综合评分索引表（如有）、书面声明均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、投标保证金缴纳证明、信用中国截图的复印件均需加盖投标人单位公章。

完成章印加盖后再扫描成PDF文档。

## （四）  投标文件的提交

### 1.投标文件的生成与压缩

（1）投标文件按“（三）投标文件的编制”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到招标公告中明确的指定邮箱，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本招标项目名称（不得体现公司名称、联系人姓名和联系电话等投标人信息），邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件一式四份送至招标代理机构处或招标人处。

（2）有章印要求的必须为原件扫描件。

### 2.投标文件提交的截止时间、开标时间

（1）投标截止时间：详见招标公告；

（2）开标时间：详见招标公告；

（3）投标人应按规定生成投标文件的PDF文档、于截止时间前发送并到达指定邮箱。

### 3.投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（2）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标文件的。

### 4.投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

### 5.在招标采购中，出现下列情形之一，应予废标

(1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

(2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3）因重大变故，采购任务取消的；

(4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

## （五）开标及资格审查

1.招标人按照招标文件规定的时间和地点组织开标。各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号： 280 946 984  ，直接观看直播和在线交流。如因未能观看到视频直播的，不得对开标会议提出质疑，各投标人可在开标后3日内到东台市公共资源交易中心查阅开标会议录像，逾期不予提供。

2..开标及资格审查：

（1）投标人必须在投标文件截止时间后十五分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，如未按时发送密码或投标文件未加密的，其投标无效。

（2）工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、授权委托人、投标产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

（3）由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（4）合格投标人不足3家的，不得评标。

4.在开标过程和资格审查中，有下列情形之一的，其投标文件无效，不进入评标程序：

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标人超出营业范围投标的；

（4）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（5）投标报价超出最高限价的；

（6）授权委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （六）评  标

### 1.评标委员会的组建

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

### 2.评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 3.评标程序

（1）符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

（2）投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系授权委托人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字，扫描后发送到指定邮箱。

（3）投标文件报价的修正。1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标；

### 4.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理

（1）由授权委托人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（4）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（5）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（6）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（8）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

5.评标结果

评标委员会根据评标标准及招标人的委托确定中标供应商。

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分且投标报价相同的并列，由招标人在开标现场采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.评标定标办法

本次招标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（38分） | 38 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×38。 |
| 二 | 技术部分（30分） | 30 | 投标人所投产品技术参数和技术性能完全满足或高于招标文件要求得30分，低于（负偏离）招标文件要求的扣分，其中标“★”项为重要参数，每有一处负偏离扣2分，非标“★”项每有一处负偏离扣1分，扣完为止。 注：“★”号参数评标委员会必须根据投标单位提供的检测报告等相关证明材料（制造商提供）进行核对打分，未提供或证明材料内容不符合招标技术要求的按负偏离处理。 |
| 三 | 服务水平（12分） | 12 | 1、为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人或投标人所投安防产品制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得3分，二级得2分，三级得1分。 2、为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人或所投安防产品厂家获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得3分。 3、投标人或投标人所投安防产品制造商具备2019年全国电子信息行业标杆企业证书的，得3分。 4、投标人或投标人所投流量监控分析系统制造商具有中国信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质-安全开发类二级》资质，并且通过CMMI五级认证的，得3分； 以上证明材料须提供加盖厂家公章的扫描件，否则不得相应的分值。 |
| 四 | 履约能力 （8分） | 8 | （1）投标人具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包资质的得3分。 （2）投标人具有中国安全防范产品行业协会核发的安防工程企业设计施工维护能力证书得3分； （3）投标人持有建设行政主管部门核发的安全生产许可证的得2分。 投标文件中须提供原件扫描件证书，须在有效期内。 |
| 五 | 业绩 （5分） | 5 | 投标人具有类似本项目智慧安防项目的成功案例的，且项目规模达到100万（含）以上的，每有一个得2.5分，本项最多得5分。 投标时须提供合同、验收证明原件扫描件。 |
| 六 | 售后服务 （5分） | 5 | 投标人提供具有稳定可靠的售后服务方案，评委根据投标人售后机构服务能力配置、服务内容、是否快捷、及时、优质服务等，在0-5分之间打分。 投标时须提供售后服务方案，否则不得分。 |
| 七 | 投标文件 编制 （2分） | 2 | 1、投标文件按规定的顺序进行排序，最高得0.5分。 2、投标文件按规定提供相关内容，最高得0.5分。（提供与投标无关的资料酌情扣分） 3、投标文件有目录、页码且指向正确，最高得0.5分。 4、《综合评分索引表》内容完整，页码指向正确，最高得0.5分。 |

说明：

1.所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件；

2.投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

## （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门： 东台市农业农村局

联系电话： 0515-85870097

通讯地址： 东台市广场路6号农业农村局

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台市财政局

联系电话：0515-89560414

通讯地址：东台市北海中路8号

说明：财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

附件:质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## （八）定标及合同授予

1.招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

3.中标通知书是合同的组成部分。

4.中标供应商应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

6.中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

7.招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织招标采购。

# 第二章  投标文件各类表格及格式文本

## 1.开标一览表（报价表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

注：单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 2.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

## 4.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 5.投标产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类采购）

| 序号 | 产品名称 | 招标产品 功能及技术参数 | 投标产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

6.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将中标设备在合同签订后     日内全部送达招标人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，招标人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

7.综合评分索引表（采用综合评分法时）

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （招标人）

乙方：　                              （中标供应商）

甲方于2020年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行公开招标采购（采购计划编号：东财购通【2020】083号，招标文件编号：              ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.中标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签定后    日内货物全部送达　　　　         　 　　，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的 80 %，正常运行 12 个月后，无质量问题付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 中标价的8% 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后无息退还。本项目的质量保证期为    年。

2.在质保期内所供货物发生故障时，中标人须在 48 小时内到场维修，无法修复时，须在 72 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 六 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

二○二○年　  月　   日