询 价 文 件

项目编号：YCCG2007-XJ08

项目名称：传感网应用及实训台采购项目

盐城生物工程高等职业技术学校

2020年7月16日

第一部分   询 价 公 告

项目概况

盐城生物工程高等职业技术学校传感网应用及实训台采购项的潜在供应商应在盐城市公共资源交易中心（盐城市政府采购中心）获取采购文件，并于 2020年7月22日下午15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YCCG2007-XJ08

2.项目名称：盐城生物工程高等职业技术学校传感网应用及实训台采购项目

3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

4.预算金额：76万元

5.最高限价：76万元

6.采购需求：盐城生物工程高等职业技术学校传感网应用及实训台采购项目，详细内容见采购文件“采购（项目）需求”部分。

7.合同履行期限：合同签订后20天内供货并安装、调换完毕，且达采购人使用（验收）要求。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　  (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商营业执照的经营范围包括本次采购的相关内容。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网本公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2020年7月22日下午15点30分（北京时间）

地点：盐城市府西路1号公共资源交易中心五楼508室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、询价文件制作份数要求

正本一份：1份   副本份数：2份

七、其他补充事宜

(一)本次招标投标保证金

本项目投标保证金数额为壹万伍仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的账户上直接转（汇）至招标文件中指定的盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：根据招标文件中指定的账号（收款单位：盐城市公共资源交易中心；开户银行：交通银行盐城分行营业部；账号：329 009 001 018 010 234 657）转（汇）入，不接受现金、现金交款单、支票、汇票等其他形式的保证金。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人需认真核对投标文件中有关保证金账户信息，正确操作，开标时须提供网上汇款相关凭证。对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

收退保证金财务咨询电话：0515-69083518,66883518,86663182

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城生物工程高等职业技术学校

地    址：盐城市亭湖区学府路1号

联 系 人：  蔡新华

联系电话：13626227555

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地　　址：盐城市府西路1号公共资源交易中心

联 系 人： 顾女士

联系电话：0515-86663183

3.项目联系方式

项目联系人： 吴必祥

电　　 话：18752242526

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2020年7月22日下午17时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（投标供应商须提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我中心会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、小型和微型企业产品价格扣除

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供下列的《中小企业声明函》。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

七、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币 中标金额的5% 作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三部分 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据           项目询价招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（_____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  3  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后20天内供货并安装、调换完毕，且达采购人使用（验收）要求。

9.2 交货方式：现场安装。

3.3 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：按照合同的要求交货，合同签订货到验收合格后支付至合同价款的50%，合同价款的50%作为质保金，一年后无息付清。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 项目需求

一、货物名称：盐城生物工程高等职业技术学校设备采购项目

二、项目清单：

盐城生物工程高等职业技术学校传感网应用及实训台采购项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感网应用开发实训套件 | 16套 | 标配 |
| 2 | 传感网应用开发实验包 | 14套 | 标配 |
| 3 | 传感网应用开发教学资源 | 1套 | 标配 |
| 4 | 移动实训台 | 2套 | 标配 |
| 5 | 收纳方案 | 1套 | 标配 |

三、参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感网应用开发实训套件 | 传感网应用开发实验平台 ★1)平台须能够提供至少3种不同安全电压等级的独立电源输出接口（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； ★2)平台须支持自主电路搭建，内嵌集成电路实验板（面包板）（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； ★3)平台须支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切换（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； 4)支持与PC及Android设备联机实验； 5)平台具备实验模块在线监测功能； 6)平台支持多种课程实训； 7)平台支持传感网应用开发职业技能认证培训系统； 8)为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与模块采用非固定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式； 9)平台须经过可靠性验证，平台实验模块槽与教学模块之间采用弹性探针触点方式供电及提供信号传输。 物联网云平台 ★1.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供软件截图并加盖制造厂商公章） ★2. 支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供软件截图并加盖制造厂商公章） ★3. 云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供软件截图并加盖制造厂商公章） ★4. 需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置；（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供软件截图并加盖制造厂商公章） 兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理；（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供软件截图并加盖制造厂商公章） ★5.支持物联网节点的状态查询并按需控制；（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供软件截图并加盖制造厂商公章） ZigBee协调器模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用； 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议； 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统； 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道； 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯； 6)具备RS-232通信接口； 7)带USB2.0控制器，具备全速接口。 ZigBee模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用； 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议； 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统； 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道； 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 M3主控模块（CAN/485） 1)支持ISO国际标准化的串行通信协议； 2)通过CAN收发器接口芯片与物理总线相连； 3)内置总线ESD保护：±16kV HBM； 4)兼容ISO 11898-2标准； 5)总线支持不少于120个节点的连接； 6)数据速率至少1Mbps； 7)支持三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。 8)具备独立的RS-485通信总线，收发可控； 9)内置TVS/ESD保护（HBM:±2kV），驱动器输出短路保护； 10)3.3V供电，兼容5V逻辑电平接口； 11)支持不少于32个收发器的总线连接； 12)传输速率至少10Mbps。 NB-IoT模块 1)内置Cortex-M3(32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道； 2)支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3)支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4)下载方式支持UART； 5)数据传输 a 数据传输:100bps<bit rate<100kbps (TBD)； b 协议栈:Supports 3GPP Rel.13 NB-IoT air interfaces and protocols [1]； c调 制:Integrated radio transceiver, protocol processor and stack supporting BPSK and QPSK for OFDM downlink; BPSK and QPSK for SC-FDMA uplink； d 覆盖:Up to +20 dB extended coverage compared to GPRS (164 dB Maximum Coupling Loss)。 6)电气特性 a Output Power 23dBm（MAX） b 灵敏度 -129dBm c 低功耗 12uW（TBD） 7)支持节点盒独立供电方式； 8)支持OLED液晶； 9)支持SWD调试接口； 10)支持传感器扩展接口。 多功能底座 1)支持USB供电，采用USB-B型母口； ★2)须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； ★3)具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； 4)内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 物联网网关 1）处理器主频不低于580MHz；内部集成了DDR2控制器 、SPI控制器接口、PCI-E控制器、TF卡等接口，硬件资源丰富，能够作为高端产品的高性能CPU使用。 2） Ethernet接口：网关内部集成了10/100自适应以太网，可直接实现LAN口及WAN口功能，每一个完整的收发器通过网口变压器连接到网口，遵循IEEE802.3和IEEE802.3u规范。 3）WIFI： a.符合IEEE 802.11b/g/n标准； b.支持2.4G 300MHz全功能无线路由； c.支持WEP/TKIP/AES数据加密； d.支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制； e.支持Wi-Fi Direct(P2P)连接； f.支持工作模式：Station/SoftAP/SoftAP+Station； g.传输距离：室内约50米；室外约100米（典型可视环境下）。 4）安全：使用硬件加密芯片，包含EEPROM 阵列，可用于存储至少16个密钥、证书、其他读/写、只读或密码数据、使用记录和安全配置。可通过多种方式限制对存储器各个部分的访问，并且可以锁定配置以防止更改；可通过标准I2C 接口至少1 Mb/s 的速度访问器件。芯片可采用椭圆曲线加密和ECDSA 签名协议实施完整的非对称（公钥/私钥）加密签名解决方案。该器件可对NIST 标准P256 主曲线进行硬件加速，并支持从高质量私钥生成到ECDSA 签名生成、ECDH 密钥协议和ECDSA 公钥签名验证的完整密钥生命周期。此外，芯片还可以在硬件中实施AES-128、SHA256 以及多种SHA 衍生品，如HMAC（SHA）、PRF（TLS 中的密钥派生功能）和HKDF。便于GCM 加密/解密/身份验证，支持Galois Field Multiply（又名Ghash）。 5）其他接口：具备电源接口；TF卡槽；RS-232接口不少于4个；RS-485接口不少于 2个。 移动实训台 1)可置于普通桌面上，灵活快速搭建物联网实训环境； 2)配置网孔面板，可从正面、背面灵活安装各类物联网设备； 3)电源输入：220V； 4)强电供电至少6组，220V 3孔插座；带电涌保护功能，有SPD指示灯 5)弱电供电至少2组，每组不少于三种不同输出电压。 6)网络接口：至少支持1个WAN口和4个LAN口； 7) 支持WIFI功能. 报警灯 1）发光材料： LED 2）工作电流：120mA 3）频闪速度： 至少90次/分钟 灯泡 1）标准螺口带底盒灯座 2）LED照明灯 继电器模块 1）至少两路控制继电器 2）继电器规格为7A-240VAC；10A-24VDC；10A-110VAC 可定义传感器（支持模拟输出） 1）支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2）可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。 3）工作电压：DC 12V@1A 4）通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯 WiFi技术参数： 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5）输出： 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 6）外型尺寸不大于：90×70×60MM （含天线）。 模拟量传感模块 输出信号是电压型模拟量的传感器组合，用于光照度、气体浓度传感实验。 光敏传感器模块： 1）暗电流：0.2μA； 2）亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)； 3）感光光谱：880~1050 nm； 4）功耗不大于50mW，电流不大于30μA。 可燃性气体传感器： 1）回路电压±5V，加热电压最高直流24V; 2）对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高； 3）测量范围：500~10000ppm； 4）灵敏度（电阻比）：0.60±0.05； 5）加热器功耗：835mW； 空气质量传感器： 1）加热器电压5V±0.2V AC/DC，回路电压5V±0.2V DC； 2）对VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高； 3）加热器功耗：280mW； 4）灵敏度（传感器电阻变化率）：0.15~0.5； 数字量传感模块 输出信号是数字量的传感器组合，用于温度、湿度、心率等传感实验。 温湿度传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V； 2）电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度； 3）默认测量分辨率为温度14 位、湿度12 位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12 位、湿度8 位； 4）湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃； 5）湿度测量精度： ±3.0%RH，温度测量精度： ±0.4℃； 6）全量程标定； 7）两线串行通信接口。 心率传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V； 2）集成心率监测仪和脉搏血氧仪功能； 3）I2C通信接口，并带中断信号输出，逻辑电平均为3.3V； 4）可编程采样率和LED电流，低功耗。 开关量传感模块 输出信号是开关量的传感器组合，用于热释电红外、火焰、声音等传感实验。 热释电红外传感器： 1）工作电压：3.3V或5V； 2）信号输出信号电平：高3.3V/低0V； 3）感应范围：小于120度锥角，7米以内； 4）延迟时间：可调（0.3秒~10分钟）； 5）封锁时间：0.2秒； 6）触发方式：L不可重复，H可重复，默认值为H。 声音传感模块： 1）灵敏度：-48~66dB； 2）频响范围：50~20kHz； 3）方向特性：全指向； 4）信噪比：大于58dB； 5）声音信号强度阈值电位器可调。 火焰传感模块： 1）探测波长：700~1100 nm； 2）供电电压：3.3V或5.5V； 3）探测距离：大于1.5m； 4）带有开关量和模拟量两种输出。 应用开发配件 包含线材、仿真器、接口转换器等配件 |
| 2 | 传感网应用开发实训包 | 物联网云平台 实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能； 2）可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台； 3）具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理； 4）支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能； 5）支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能； 6）云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置； 7）需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置； 8）兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理； 9）支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等； 10）同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案； 11）支持物联网节点的状态查询并按需控制； ZigBee协调器模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用； 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议； 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统； 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道； 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯； 6)具备RS-232通信接口； 7)带USB2.0控制器，具备全速接口。 ZigBee模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用； 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议； 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统； 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道； 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 M3主控模块（CAN/485） 1)支持ISO国际标准化的串行通信协议； 2)通过CAN收发器接口芯片与物理总线相连； 3)内置总线ESD保护：±16kV HBM； 4)兼容ISO 11898-2标准； 5)总线支持不少于120个节点的连接； 6)数据速率至少1Mbps； 7)支持三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。 8)具备独立的RS-485通信总线，收发可控； 9)内置TVS/ESD保护（HBM:±2kV），驱动器输出短路保护； 10)3.3V供电，兼容5V逻辑电平接口； 11)支持不少于32个收发器的总线连接； 12)传输速率至少10Mbps。 NB-IoT模块 1)内置Cortex-M3(32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道； 2)支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3)支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4)下载方式支持UART； 5)数据传输 a 数据传输:100bps<bit rate<100kbps (TBD)； b 协议栈:Supports 3GPP Rel.13 NB-IoT air interfaces and protocols [1]； c调 制:Integrated radio transceiver, protocol processor and stack supporting BPSK and QPSK for OFDM downlink; BPSK and QPSK for SC-FDMA uplink； d 覆盖:Up to +20 dB extended coverage compared to GPRS (164 dB Maximum Coupling Loss)。 6)电气特性 a Output Power 23dBm（MAX） b 灵敏度 -129dBm c 低功耗 12uW（TBD） 7)支持节点盒独立供电方式； 8)支持OLED液晶； 9)支持SWD调试接口； 10)支持传感器扩展接口。 多功能底座 1)支持USB供电，采用USB-B型母口； 2)须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示； 3)具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备； 4)内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 物联网网关 1）处理器主频不低于580MHz；内部集成了DDR2控制器 、SPI控制器接口、PCI-E控制器、TF卡等接口，硬件资源丰富，能够作为高端产品的高性能CPU使用。 2） Ethernet接口：网关内部集成了10/100自适应以太网，可直接实现LAN口及WAN口功能，每一个完整的收发器通过网口变压器连接到网口，遵循IEEE802.3和IEEE802.3u规范。 3）WIFI： a.符合IEEE 802.11b/g/n标准； b.支持2.4G 300MHz全功能无线路由； c.支持WEP/TKIP/AES数据加密； d.支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制； e.支持Wi-Fi Direct(P2P)连接； f.支持工作模式：Station/SoftAP/SoftAP+Station； g.传输距离：室内约50米；室外约100米（典型可视环境下）。 4）安全：使用硬件加密芯片，包含EEPROM 阵列，可用于存储至少16 个密钥、证书、其他读/写、只读或密码数据、使用记录和安全配置。可通过多种方式限制对存储器各个部分的访问，并且可以锁定配置以防止更改；可通过标准I2C 接口至少1 Mb/s 的速度访问器件。芯片可采用椭圆曲线加密和ECDSA 签名协议实施完整的非对称（公钥/私钥）加密签名解决方案。该器件可对NIST 标准P256 主曲线进行硬件加速，并支持从高质量私钥生成到ECDSA 签名生成、ECDH 密钥协议和ECDSA 公钥签名验证的完整密钥生命周期。此外，芯片还可以在硬件中实施AES-128、SHA256 以及多种SHA 衍生品，如HMAC（SHA）、PRF（TLS 中的密钥派生功能）和HKDF。便于GCM 加密/解密/身份验证，支持Galois Field Multiply（又名Ghash）。 5）其他接口：具备电源接口；TF卡槽；RS-232接口不少于4个；RS-485接口不少于 2个。 报警灯 1）发光材料： LED 2）工作电流：120mA 3）频闪速度： 至少90次/分钟 灯泡 1）标准螺口带底盒灯座 2）LED照明灯 继电器模块 1）至少两路控制继电器 2）继电器规格为7A-240VAC；10A-24VDC；10A-110VAC 可定义传感器（支持模拟输出） 1）支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2）可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。 3）工作电压：DC 12V@1A 4）通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯 WiFi技术参数： 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5）输出： 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 6）外型尺寸不大于：90×70×60MM （含天线）。 模拟量传感模块 输出信号是电压型模拟量的传感器组合，用于光照度、气体浓度传感实验。 光敏传感器模块： 1）暗电流：0.2μA； 2）亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)； 3）感光光谱：880~1050 nm； 4）功耗不大于50mW，电流不大于30μA。 可燃性气体传感器： 1）回路电压±5V，加热电压最高直流24V; 2）对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高； 3）测量范围：500~10000ppm； 4）灵敏度（电阻比）：0.60±0.05； 5）加热器功耗：835mW； 空气质量传感器： 1）加热器电压5V±0.2V AC/DC，回路电压5V±0.2V DC； 2）对VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高； 3）加热器功耗：280mW； 4）灵敏度（传感器电阻变化率）：0.15~0.5； 数字量传感模块 输出信号是数字量的传感器组合，用于温度、湿度、心率等传感实验。 温湿度传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V； 2）电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度； 3）默认测量分辨率为温度14 位、湿度12 位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12 位、湿度8 位； 4）湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃； 5）湿度测量精度： ±3.0%RH，温度测量精度： ±0.4℃； 6）全量程标定； 7）两线串行通信接口。 心率传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V； 2）集成心率监测仪和脉搏血氧仪功能； 3）I2C通信接口，并带中断信号输出，逻辑电平均为3.3V； 4）可编程采样率和LED电流，低功耗。 开关量传感模块 输出信号是开关量的传感器组合，用于热释电红外、火焰、声音等传感实验。 热释电红外传感器： 1）工作电压：3.3V或5V； 2）信号输出信号电平：高3.3V/低0V； 3）感应范围：小于120度锥角，7米以内； 4）延迟时间：可调（0.3秒~10分钟）； 5）封锁时间：0.2秒； 6）触发方式：L不可重复，H可重复，默认值为H。 声音传感模块： 1）灵敏度：-48~66dB； 2）频响范围：50~20kHz； 3）方向特性：全指向； 4）信噪比：大于58dB； 5）声音信号强度阈值电位器可调。 火焰传感模块： 1）探测波长：700~1100 nm； 2）供电电压：3.3V或5.5V； 3）探测距离：大于1.5m； 4）带有开关量和模拟量两种输出。 应用开发配件 包含线材、仿真器、接口转换器等配件 |
| 3 | 传感网应用开发教学资源 | 传感网应用开发职业技能等级认证（初级）教学资源 1）授课教材 授课教材内容须涉及“传感器应用开发（初级）”的考证要求掌握的内容。本教材包含数据采集、RS485总线技术基础、CAN总线技术基础、ZiggBee基础开发、NB-IoT数据传输五个学习单元，覆盖了标准四个工作领域的知识点和技能点，教材内容充分体现了传感网应用开发相关人员在职业活动和个人职业生涯发展中所需要的综合能力。 2）授课PPT 每学习单元至少准备1个PPT文档，共5个学习单元；贴合实际教学，PPT生动形象，具有带入性； 要求： a.版式设计独特、新颖、颜色统一； b.模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称； c.多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现； 3）授课视频 a.须提供不少于50个教学视频，每个视频时长不少于2分钟。 b.视频内容须基于所授课程中所包含的重要知识点，视频内容须聘请行业专业教师共同开发； c.输出统一，具有高清画质； d.声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调； 4）教学工具包 教学软件工具包： a.能够提供传感网应用开发职业技能等级认证所需的教师讲授和学生学习的辅助工具，方便在课堂教学中随时使用。 5）配套源码 ★a.能够提供传感网应用开发职业技能等级认证所需的源码须提供源码的部分样章。 (中标公示结束后，领取中标通知书前须提供样章并标注，加盖设备制造商公章) |
| 4 | 移动实训台 | 移动实训台 ★1)可置于普通桌面上，灵活快速搭建物联网实训环境（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； ★2)配置网孔面板，可从正面、背面灵活安装各类物联网设备（中标公示结束后，领取中标通知书前须提供实物照片并加盖制造厂商公章）； 3)电源输入：220V； 4)强电供电至少6组，220V 3孔插座；带电涌保护功能，有SPD指示灯 5)弱电供电至少2组，每组不少于三种不同输出电压。 6)网络接口：至少支持1个WAN口和4个LAN口； 7) 支持WIFI功能. |
| 5 | 收纳方案技术参数 | 储物柜 1）钢制储物柜，规格尺寸不大于：1800*1100*500mm； 2）至少承重500KG，柜体内置4块层板，整体呈现灰白色。 标签打印机 1）重量：0.75KG； 2）电池容量不小于：2600mAh，待机时长不少于：180天，打印宽度：18-50mm，接口类型：蓝牙和USB，可匹配线材及普通便签纸。 标签纸 1）小卷芯，配备25*38+40mm，12*22mm，12*30mm，15*26mm等多种规格、颜色标签。 |

四、商务条款

1、质保期

质保期3年（自交货验收合格之日起计）。

2、售后技术服务要求

2.1 7×24小时电话技术支持；

2.2 设备故障应当在收到客户通知后8小时内解决，必要时应有技术人员到现场维修；

2.3 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

3、交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期：合同签订后20天内供货并安装、调换完毕，且达采购人使用（验收）要求。

3.2交货方式：现场安装。

3.3交货地点：甲方指定地点。

4、货款支付

按照合同的要求交货，合同签订货到验收合格后支付至合同价款的90%，合同价款的10%作为质保金，一年后无息付清。

第五部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称（公章）：

日期：        年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：       年    月    日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：       公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）______ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加          标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加本集采机构采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

第六部分  报价单及有关承诺、说明

盐城生物工程高等职业技术学校、盐城市政府采购中心：

我单位愿意按照本询价文件（YCCG       ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、      报价单                                                                    货币单位：人民币元

| 采购号 | 项目名称 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 报价单价 | 报价金额 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签定后 日内完工，并达采购人使用（验收）要求。 |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日