询 价 文 件

项目编号： YCCG-2011-XJ30

项目名称：行政办公大厅建设大屏采购项目

盐城市司法局

2020年11月12日

第一部分   询 价 公 告

项目概况

盐城市司法局行政办公大厅建设大屏采购项目的潜在投标人应在“盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html”自行免费下载询价文件，并于2020年11月19日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YCCG-2011-XJ30

2.项目名称：盐城市司法局行政办公大厅建设大屏采购项目

3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

4.预算金额：37.128万元

5.最高限价：37.128万元

6.采购需求：本项目为盐城市司法局行政办公大厅建设大屏采购及安装。具体以招标人提供的招标项目需求为准，招标人保留对上述服务要求及范围适当调整的权利，具体详见询价文件第四章项目需求。

7.合同履行期限：合同签订后，20日历天之内安装调试完毕，并达到采购人验收（使用）标准。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网本公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月19日15点00分（北京时间）

地点：盐城市府西路1号公共资源交易中心5楼508 室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

正本份数：1份   副本份数：2份

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市司法局

地    址：江苏省盐城市亭湖区盐马路246号

联 系 人： 朱波

联系电话： 15195139856

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地　　址：盐城市公共资源交易中心(盐城市府西路1号)508

联 系 人：顾女士

联系电话：86663508

3.项目联系方式

项目联系人： 季丽娟

电　　 话： 15366451981

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2020年11月18日下午18：00时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（中标供应商须提供报价文件电子档一份）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：资信证明文件、报价单及有关承诺、说明、中小企业声明函（如有）、盐城市政府采购事前信用承诺书（内容、要求及格式详见询价文件第五、六、七、八部分）以及技术、商务条款偏离情况（如有，格式自制）等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。评标委员会将对各报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、小型和微型企业产品价格扣除

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供下列的《中小企业声明函》。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

七、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币 中标金额的5% 作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与磋商供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（格式）

项目名称：盐城市司法局行政办公大厅建设大屏项目

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市司法局行政办公大厅建设大屏项目询价的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：。

1.2 服务期限：            。

1.3 补充条款：    /  。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币中标金额的5% 作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质保期限为3年；

8.2售后服务:提供3年免费上门运维服务。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1合同签订，设备安装调试运行经验收合格后支付至合同金额的70%；审计后，支付至审计价的95%，余款作为质量保证金，质保期满后一次性结算。(无息)

10.2本合同为固定单价合同。全费用综合单价含为完成本项目所需的所有费用，至少包含方案设计、软件运行、设备安装及运行、调试维护等人工、运输、管理费、利润、规费、税金等一切费用；中标后，综合单价不因任何因素调整，结算时工程量按实际结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有

费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除

本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、项目概况

1、建设地点：盐城市司法局行政办公大厅建设大屏项目。

2、工期要求：合同签订后，20日历天之内安装调试完毕，并达到采购人验收（使用）标准。

3、质量标准：国家合格标准。

4、质保期：3年。

5、本项目采购预算为37.128万元。

6、最高限价：本项目设置最高限价为37.128万元，投标报价超过最高限价的为无效报价。

7、中标人进场后须服从招标人要求，积极与设计单位、其他交叉单位配合（配合的相关费用须包含在投标报价中），拟定施工深化方案，并报送招标人审查，审查通过后方可进行施工。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示尺寸：3.6*1.6875=6.075M² |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1)输入功率(最大值)：500 W/m² 2)箱体结构：压铸铝 3)工作温湿度：-20℃~+45℃/10%~95%RH 4)灰度等级：65536 levels per color 5）国星金线，刷新率3840 5）LED发光二极管：表贴三合一LED； 6）像素间距：≤1.5625mm； 7）像素密度：≥409600dots/m²； 8）金线封装，刷新率≥3840 9）整屏分辨率：2304*1080 | 6.075 | 平方 |  |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1)一路DVI视频输入 2)一路音频输入 3)四个网口输出或四路光纤输出 4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 2 | 台 |  |
| 3 | 大屏控制器 | 视频综合平台/解码器，管理大屏幕系统。 B/S构架，Web控制方式； 纯硬件结构，无操作系统4进6出 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |  |
| 5 | 线缆附件包 | 3芯黑色电源线，15M以及网线 | 1 | 套 |  |
| 6 | 工具附件包 | 抽真空拆卸模组工具 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能配电柜 | 10 | (KW)带漏电保护功能 | 1 | 台 |  |
| 8 | 安装结构 | 电视墙 | 1 | 项 |  |
| 9 | 大屏外观包边及墙面恢复 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 控制电脑 | 英特尔酷睿i7 13.3英寸轻薄笔记本电脑（i7-10510U 16G 512GSSD FHD) | 1 | 台 |  |

二、详细技术参数要求：

1、室内小间距LED显示屏参数

- 像素间距：≤1.5625mm；国星金线封装，刷新率≥3840；

- 像素密度：≥409600dots/m²；

- 箱体支持环路备份，控制信号、电源通过连接形成环路，中间一处断开，显示屏能够继续正常工作（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生成厂家和投标人公章）。

- 显示单元具备3C认证证书（提供中国质量认证中心出具的证书复印件并加盖投标人公章）

- 对比度：≥10000：1；（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 刷新率支持420~4800Hz可调（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 支持通过真空吸盘，利用设备与屏体之间形成的压差进行模组拆装（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★箱体模组和套件间使用磁柱吸附功能，点亮后模块间无明显裂缝（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★箱体后盖采用快拆设计，支持无工具拆装；（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★箱体间预留槽位，能够增加泡棉消除箱体间亮缝；（中标后提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 显示屏符合RoHS标准（中标后提供RoHS证明报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）

- 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（中标后提供证明文件复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（中标后提供证明文件复印件并加盖生产厂家和投标人公章）

- ★为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级（中标后提供证书证明复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级（中标后提供相关证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位（中标后提供相关证明复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★显示屏2017、2018、2019连续三年获得由中国投影网、中国视听行业协会颁发的小间距LED品牌大奖；（中标后提供相关证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（中标后提供证明文件复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★为保证显示系统稳定性，小间距显示屏、开关电源、大屏控制器、拼控软件需为同一品牌（中标后提供3C证书和软件著作权证明复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR2.0显示的要求（中标后提供认证证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

2、大屏控制器

- 要求投标产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GA/T646-2016安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。

- 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。
支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预
案（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章）。

- ★要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。

- ★要求设备单块解码板卡最高支持：150路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力；（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★单卡解码板卡提供6个HDMI输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码,支持G.711、PCM等格式音频解码（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标产品应支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码。（中标后提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明）（中标后提供相关证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- 要求投标产品具有公安部权威检测机构出具的符合GBT28181标准的检测报告（中标后提供检测报告复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★要求投标产品非OEM产品，控制软件（中标后提供国家软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标产品获得国家火炬计划项目证书（中标后提供相关证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★为确保产品显示效果，投标产品须具备视频图像处理相关专利（中标后提供相关专利不少于2个专利证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标产品具备业务线卡与PCIE背板总线设计相关的技术（中标后提供国家级权威机构出具的证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

- ★投标产品具备图像同步控制相关的技术（中标后提供国家级权威机构出具的证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。

32)★控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999《环境管理环境标志与申明自我环境声明（II型环境标志）》的要求（中标后提供CEC出具的认证证书复印件并加盖生产厂家和投标人公章）。
三、其他要求：（特别提醒）

1、投标人承诺所提供所投产品技术性能参数等全部真实并全部满足招标要求，如弄虚作假甲方有权追究责任。

2、中标人在中标后7天内需提供主要招标设备（LED显示屏、大屏控制器、多屏控制软件）原厂生产厂家针对本项目的授权及各类加盖原厂公章的证明文件的原件用于审查，如弄虚作假甲方有权追究责任。

3、中标人在中标后7天内需提供封装厂家针对本项目出具国星金线封装授权与加盖原厂公章的证明文件原件用于审查，如弄虚作假甲方有权追究责任。

4、中标人在中标后提供相关产品的材料并加生产厂家盖章等证明材料原件，如投标人弄虚作假，伪造各种检测材料和认证，造成产品质量低下的，将承担相关责任。

第五部分  资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6  法人授权书（原件）

文件7询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（询价文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件。）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称（公章）：

日期：        年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：       年    月    日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：       公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）______ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YCCG（编号）标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

附件：1、投标人企业（单位）类型声明函

投标人企业（单位）类型声明函（格式）

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业     （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为______。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　    期：

附件：2、制造商企业（单位）类型声明函

制造商企业（单位）类型声明函（格式）

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本企业（单位）作为                    单位的     项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业          （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                                 投标人名称（盖单位章）：

日　期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、如果所投项目为货物类，则对拟享受小微企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总，如所提供明细中混入大型企业产品或有弄虚作假，则本声明函将不予认定，不能进行相应的价格扣除。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

第六部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城市司法局、盐城市政府采购中心：

我单位愿意按照本询价文件（YCCG       ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、      报价单                                                                    货币单位：人民币元

| 采购号 | 项目名称 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 报价单价 | 报价金额 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签定后 日内完工，并达采购人使用（验收）要求。 |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日