目    录

第一章 招标公告………………………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………………6

一、投标人须知前附表………………………………………6

二、总则………………………………………………………7

三、招标文件…………………………………………………8

四、投标文件…………………………………………………9

五、开标………………………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………19

第四章   评标办法及评分标准………………………………28

第五章   合同主要条款………………………………………33

第六章   投标文件及格式……………………………………36

# 第一章  招标公告

建湖县教育局2020年教学设备采购项目公开招标采购公告（资格后审）

项目概况：

建湖县教育局2020年教学设备采购项目的潜在投标人应在（盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html、建湖县公共资源交易网http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html）获取招标文件，并于2020年12月15日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JHCG-2011-G007

2.项目名称：建湖县教育局2020年教学设备采购项目

3.预算金额：一标段52.05万；二标段15万。

4.采购需求：采购范围内的所有课桌凳、初中教学仪器等教学设备供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试、检验、售后服务等内容。

5.合同履行期限：接到采购人通知后，需在20个工作日内根据采购人要求，完成全部供货、安装工作，并通过验收合格。

6.标段划分：一标段：课桌凳（课桌、课凳等）、二标段：初中教学仪器（物理仪器、化学仪器、生物仪器），两个标段，可兼投兼中。开、评、定标顺序按标段自然顺序依次进行，即一标段→二标段。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1政策采购促进中小企业发展（详见招标文件中的第四章）。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1一标段：

（1）投标申请人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

（2）投标申请人所投设备生产厂商应具有中国环境标志产品认证证书CEC（十环认证），投标时须提供证书复印件加盖投标单位公章；

（3）投标申请人所投设备生产厂商应具有中国环保产品认证证书CQC（环保认证），投标时须提供证书复印件加盖投标单位公章；

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。、

3.2二标段：

（1）投标申请人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年11月20日至2020年12月14日，每天8:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html

建湖县公共资源交易网http://jianhu.yancheng.gov.cn/col/col21104/index.html

3.方式：网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2020年12月15日9:00（北京时间）

2.地点：建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处(建湖县双湖路建设大厦一楼),交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

3.开标地点：建湖县公共资源交易中心第二开标厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜：

1.凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以盐城市政府采购网和建湖县公共资源交易网上的更正或补充通知为准。

2.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3. 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4. 因疫情防控工作的需要，每个投标单位限派一名代表进入开标厅参与开标，开标结束后及时离场。所有进入交易中心的人员必须严格遵守防疫规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和体温检测，不得在交易场所区域内随意走动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：建湖县教育局

地址：建湖县双湖路

联系方式0515-86233248

2.采购代理机构信息

名称：江苏辰通项目管理有限公司

地址：建湖县建设大厦一楼

联系电话：15751125691

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：15751125691

建湖县教育局

2020年11月20日

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县教育局2020年教学设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 采购范围内的所有课桌凳、初中教学仪器等教学设备供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试、检验、售后服务等内容。 |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 标段划分 | 两个标段 |
| 采购单位联系人 | 吴建刚 | 电 话 | 13814356120 |
| 代理机构联系人 | 张 工 | 电 话 | 15751125691 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目投标人可免交投标保证金。 |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，等项目验收合格后退还。 |
| 供货期 | 接到采购人通知后，需在20个工作日内根据采购人要求，完成全部供货、安装工作，并通过验收合格。 |
| 质保期 | 一年 |
| 投标文件份数 | 一号标书：壹式伍份，其中正本壹份、副本肆份； 二号标书：资格审查材料原件； 三号标书：评分细则中涉及到相关证明材料的原件及投标人认为须提供的原件。 |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |
| 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间: 2020年12月15日9:00时地点: 建湖县公共资源交易中心大厅 |
| 开标时间及地点 | 时间: 2020年12月15日9:00时地点: 建湖县公共资源交易中心开标 二 厅 |
| 采购预算 | 本项目采购预算：一标段52.05万、二标段15万，高于采购预算的作无效标论处。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县教育局/江苏辰通项目管理有限公司 联系电话：0515-86233248/15751125691 通讯地址：建湖县双湖路/建湖县双湖路建设大厦一楼 |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 监督电话：0515-86233622 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2．定义

2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政策采购促进中小企业发展（详见招标文件中的第四章）。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1一标段

（1）投标申请人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

（2）投标申请人所投设备生产厂商应具有中国环境标志产品认证证书CEC（十环认证），投标时须提供证书复印件加盖投标单位公章；

（3）投标申请人所投设备生产厂商应具有中国环保产品认证证书CQC（环保认证），投标时须提供 证书复印件加盖投标单位公章；

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3.2二标段

（1）投标申请人应是中华人民共和国境内注册并具有相关经营范围的供应商；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标单位对招标文件、技术参数等，如有疑问需要采购单位澄清的，请在2020年12月8日9时前以书面形式通知采购代理机构（送至建湖县双湖路建设大厦一楼辰通招标代理）。招标方将在2020年12月8日17时前视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已领取招标文件的每一投标方。

5.2在投标截止日期15天前，采购单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。当文件时间、内容有矛盾时，以日期在后的文件为准。

5.3为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已领取招标文件的每一投标方（延长时间在补充通知中写明）。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用.

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标货物的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目一标段采购预算为52.05万元，二标段采购预算为15万元，高于采购预算的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书时向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为预算价的1.5%；

该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．投标文件的组成。

投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书。

9.1 一号标书至少应包括：

（1）评分对照表；

（2）开标一览表；

（3）核心产品品牌确认表；

（4）声明函；

（5）法定代表人身份证明书；

（6）法定代表人授权委托书；

（7）企业声明函复印件和2020年以来发文部门出具的相关证明材料复印件（成立不满一年无需提供）（如有）；

（8）小微企业产品分项报价表（如有）；

（9）公共资源交易投标信用承诺书；

（10）建湖县政府采购事前信用承诺书；

（11）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明复印件；

（12）清单报价表；

（13）技术响应表；

（14）售后服务承诺函；

（15）已三证合一的单位提供：企业营业执照（副本）复印件；未三证合一的单位提供：企业营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证复印件；

（16）中国环境标志产品认证证书CEC（十环认证）复印件加盖投标单位公章（一标段须提供）；

（17）中国环保产品认证证书CQC（环保认证）复印件加盖投标单位公章（一标段须提供）；

（18）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（19）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（20）招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料的复印件。

以上资料必须加盖投标单位公章，投两个标段的投标文件按标段自然顺序分别编制，合并装订。

9.2二号标书（资审材料）应包含以下内容：

（1）已三证合一的单位提供：企业营业执照（副本）原件或加盖投标单位公章的复印件；未三证合一的单位提供：企业营业执照（副本）原件或加盖投标单位公章的复印件、税务登记证（副本）原件或加盖投标单位公章的复印件、组织机构代码证原件或加盖投标单位公章的复印件；

（2）中国环境标志产品认证证书CEC（十环认证）复印件加盖投标单位公章（一标段须提供）；

（3）中国环保产品认证证书CQC（环保认证）复印件加盖投标单位公章（一标段须提供）；

（4）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件并加盖单位公章（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（5）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件并加盖单位公章（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（6）企业声明函（如有）原件和2020年以来发文部门出具的相关证明材料复印件加盖投标单位公章（成立不满一年无需提供）（如有）；

（7）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明函原件。

9.3三号标书应包含以下内容：

（1）评分细则中涉及到相关证明材料的原件；

（2）投标人认为须提供的材料原件。

投标须提供的资料如有虚假的，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

10．投标文件格式

10.1投标方必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况。

10.2投标文件应用A4纸张，打印和书写字迹应清楚工整，内容齐全，不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

11．投标文件的密封与递交

11.1投标单位应将投标文件分为一号、二号、三号标书，一号投标文件 一式伍份 ，正本 壹 份，副本 肆 份，正副本必须分别装订成册，并装于一个封袋内。当正本与副本不一致时以正本为准。投标书应在封面右上角注明正本或副本标志；二号标书为资审原件，三号标书为评分细则中涉及到相关证明材料的原件及投标人认为须提供的原件，二号、三号标书须分别单独密封与一号标书封袋一并递交。

11.2一号标书的正本和副本均需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章，投标文件副本可采用正本的复印件。一、二、三号标书封袋上须注明项目名称、投标单位名称、所投标段、委托代表人、联系电话、标书号。所有投标文件都必须在封袋或封箱密封处以显著标志密封并盖法人章印。

11.3投标人应在招标文件中规定的截止日期和时间前，将投标文件送至建湖县公共资源交易中心服务大厅标书接收处（建湖县城双湖路南建设大厦一楼），交由采购代理机构或公证人员接收。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

12．投标文件的修改与撤回

12.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知采购代理机构，所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

12.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

五、开标及资格审查

13．开标、唱标

13.1采购单位将按本招标文件投标须知规定的时间、地点开标，请投标单位的法定代表人（或委托代理人）携带其身份证原件准时出席。

13.2开标由采购单位主持，采购代理机构、投标人和有关方面代表参加。建湖县行政审批局参加全过程监督，投标人代表应参加开标会议并签到。

13.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当场逐一拆封投标文件及修改文件，宣布投标文件形式要件有效与否，由唱标人宣读投标人名称、投标报价、供货期等其它投标承诺书内主要内容。

13.4采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

14．资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人及采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，每标段推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

16.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

16.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

16.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

16.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.4符合性检查：

16.4.1依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中投标函未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的；

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

(3)超出经营范围投标的；

(4)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的；

(5)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

(6)未按招标文件规定报价的；

(7)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的；

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的；

(10)未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的；

(11)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(12)投标报价超过招标文件规定的采购预算（最高限价）的；

(13)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(14)投标单位及其法定代表人被列为失信人员名单且在有效期之内；

(15)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

(16)不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
   16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。
   16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
   16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
   16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17．投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18．比较与评价

18.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

19．评标过程及保密原则

19.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

19.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

20．定标原则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目中提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

20.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

21．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

22．中标通知书和签订合同

22.1评审结束后，中标公告在盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易网等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

22.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

22.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同。

22.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，采购单位有权取消其中标资格，并没收投标保证金，另选中标单位。

23．质疑和投诉：

23.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.2 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人或代理公司有权不予受理。

23.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

23.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

23.5、投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

23.6、质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

23.7、恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

24．其他

24.1投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：：

①国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

②江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

③盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标采购监管机构；

④建湖县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局；

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

24.2投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

第三章  招标内容及要求

一、项目基本情况

1. 项目编号：JHCG-2011-G007

2. 项目名称：建湖县教育局2020年教学设备采购项目

3. 预算金额：一标段采购预算为52.05万元，二标段采购预算为15万。

4. 采购需求：采购范围内的所有课桌凳、初中教学仪器等教学设备供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试、检验、售后服务等内容。

5. 合同履行期限：接到采购人通知后，需在20个工作日内根据采购人要求，完成全部供货、安装工作，并通过验收合格。

6.标段划分：两个标段。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、设备采购清单及技术参数要求

1、课桌凳参数

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌 | 升降式钢木结构： 长600mm（±2mm）*宽420mm（±2mm）*高760mm（±5mm） | 桌面板 | 桌面尺寸：600mm（±2mm）*420mm（±2mm） 2、升降高度：桌面高度调节范围不小于 680mm-760mm（±2mm）。 3、桌面材料及加工要求：采用优质18mm(±1mm)多层板贴防火皮，四角圆弧设计。 | 1、投标人所投设备“课桌面板”须通过权威检测机构出具的检测报告（检测内容：塑料家具中有害物质限量、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；检测结果：合格）及相应增值税专用发票复印件加盖投标单位公章。 2、投标人所投设备“钢木课凳”须通过权威检测机构出具的检测报告（检测内容：塑料家具中有害物质限量；检测结果：合格）及相应增值税专用发票复印件加盖投标单位公章。 3、投标人所投设备“螺杆”、 “螺帽”、 “自攻螺丝”、 “钢管”及“抽芯铆钉”须通过权威检测机构出具的检测报告（检测内容：轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验及轻工产品金属镀层腐蚀试验；检测结果：合格）及相应增值税专用发票复印件加盖投标单位公章。 4、投标人所投设备“塑料脚套”及“塑粉”须通过权威检测机构出具的检测报告（检测结果：合格）及相应增值税专用发票复印件加盖投标单位公章。 5、投标人所投设备“课凳面板”须通过权威检测机构出具的检测报告（检测内容：塑料家具中有害物质限量、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；检测结果：合格）及相应增值税专用发票复印件加盖投标单位公章。 6、投标人所投设备“钢木课凳”须通过权威检测机构出具的检测报告（检测内容：塑料家具中有害物质限量；检测结果：合格）及相应增值税专用发票复印件加盖投标单位公章。 |
|  |  |  | 桌铁架 | 1、桌底脚采用20(±1mm)mm*50mm(±1mm)*1.0mm椭圆型钢管，桌立柱采用20(±1mm)㎜*50(±1mm)㎜*1.0mm的椭圆形钢管，桌子为双柱双层层升降式； 2、桌子升降侧板：主体上部宽385mm（±2mm），下宽270mm（±2mm），高度410mm（±2mm），厚度为1.2mm的优质冷轧板一次冲压而成。两列孔间距140mm。周围及边缘有加强筋，两侧带有挂钩； ※升降片：1.2mm 厚冷轧板，总高 410mm（±2mm），上宽 385 mm（±2mm），上层斗高 210mm（±2mm），下宽 270mm（±2mm），升降片必须具有两列调节升降孔。两列孔间距140mm，具有凹凸状（升降片见图1），不得修补与拼接； 3、书斗：书洞规格长度为50cm（±5mm），采用0.7mm厚的冷轧钢板冲压成型，底部开口圆形卷边，中间隔板为0.7mm厚的冷轧钢板，开口处圆形卷边，并有加强筋。 |  |
|  |  |  | 工艺 | 钢材表面经打砂、除油、除锈处理，静电喷塑高温固化处理，漆膜厚度≥0.05(±1mm)㎜；焊接采用二氧化碳保护焊，无焊渣、焊点美观、焊线平整、焊接牢固、不脱焊；紧固螺丝采用国标镀锌螺丝、防退螺帽（带防护帽）；配有自锁止塑料防滑软脚套；钢材油漆为灰色。 |  |
| 2 | 课凳 | 升降式钢木结构：长340mm（±2mm）*宽240mm（±2mm）*高430mm（±5mm） | 凳面板 | 整体尺寸：240*340*18mm（±2mm） 采用优质18mm(±1mm)多层板贴防火皮，四角圆弧设计。 |  |
|  |  |  | 凳铁架 | 凳底脚采用20(±1mm)mm*50(±1mm)mm*1.0mm椭圆型钢管，凳立柱采用20(±1mm)㎜*50(±1mm)㎜*1.0mm的椭圆形钢管。凳脚套需与凳脚钢管紧密结合，采用优质原生塑料注塑成型。 凳架与凳面需用马车螺丝穿透固定。 |  |
|  |  |  | 凳升降片 | 采用0.9mm 厚冷轧板，总高200mm，上宽230 mm，下宽190mm，升降片必须具有两列调节升降方孔，两列孔间距110mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，敲打无效！升降片开口处需卷边处理，卷边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工程学及人性化设计。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） |  |
|  |  |  | 工艺 | 钢材表面经打砂、除油、除锈处理，静电喷塑高温固化处理，漆膜厚度≥0.05(±1mm)㎜；焊接采用二氧化碳保护焊，无焊渣、焊点美观、焊线平整、焊接牢固、不脱焊；紧固螺丝采用国标镀锌螺丝、防退螺帽（带防护帽）；配有自锁止塑料防滑软脚套；钢材油漆为灰色。 |  |

# 注：投标时需提供学生课桌凳一套、课桌和课凳不喷漆升降片各一块（升降片不得拼接，无任何焊点，一次冲压成型。本项除厚度参数之外，允许其他参数正负偏离 2mm），投标样品须做无标记处理。请投标单位将样品在提交投标文件时交由公证人员，未中标单位样品在中标公示结束后退还。

图1	                               图片仅供参考：

2、仪器参数

2.1物理实验室仪器

| 序号 | 实验器材 | 技术参数、功能参考 |
| --- | --- | --- |
| 04010 | 电池盒 | 可装１号电池４节 |
| 21030 | 杠杆 |  |
| 25005 | 光具座 |  |
| 23012-2 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s |
| 60012 | 量杯 | 250mL |
| 60001-3 | 量筒 | 100mL |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm |
| 61020-4 | 烧杯 | 100ml |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N |
| 11003-1 | 托盘天平 | 200g， 0.2g |
| 11003-2 | 托盘天平 | 500g， 0.1g |
| 13001 | 温度计 | 红液，(0～100)℃ |
| 23010 | 小灯座 |  |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL |
| 23011 | 单刀开关 |  |
|  | 木块 |  |
|  | 铁架台（核心设备） |  |
|  | 凸透镜 | (型号10cm) |
|  | 光屏 |  |
|  | 茶色玻璃片 |  |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 |
| 11021-1 | 金属钩码 | 50g×10 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个1套 |
| 64032 | 石棉网 |  |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz |
| 02125 | 碘升华凝华管（碘锤） | 密封式 |
| 25007 | 三棱镜 |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 |  |
| 25004 | 玻璃砖 |  |
|  | 凹透镜 |  |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 |
| 14011 | 演示测力计 | (0～2)N |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 |  |
| 21002-1 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，体积均为10cm3 |
| 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  |
| 31008 | 汽油机模型 |  |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 不少于4根导线，长度、截面积、材料不同 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 |

2.2化学实验室仪器

| 序号 | 仪器名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酒精喷灯 | 壶体容积≥300ml，火焰高度为150mm～180mm,火焰温度为960℃±60℃，燃烧消耗耗量为2.55±0.15mL/min |
| 2 | 量筒 | 100mL |
| 3 | 量筒 | 50mL |
| 6 | 烧杯 | 50mL |
| 7 | 烧杯 | 100mL |
| 8 | 烧杯 | 250mL |
| 9 | 烧杯 | 500mL |
| 10 | 烧杯 | 1000mL |
| 11 | 锥形瓶 | 100mL |
| 12 | 酒精灯 |  |
| 13 | 锥形瓶 | 250mL |
| 14 | 漏斗 | φ60mm |
| 15 | 漏斗 | φ90mm |
| 17 | 玻璃导管 |  |
| 18 | 铁架台（带铁圈、铁夹） |  |
| 19 | Y形管 |  |
| 20 | 滴管 | 长度≥10cm,胶头采用硅胶材质 |
| 21 | 集气瓶 | 60mL |
| 22 | 集气瓶 | 125mL |
| 23 | 广口瓶 | 250mL |
| 24 | 广口瓶 | 60mL，棕色 |
| 25 | 细口瓶 | 125mL |
| 26 | 细口瓶 | 250mL |
| 27 | 滴瓶 | 30mL |
| 28 | 滴瓶 | 60mL |
| 29 | 滴瓶 | 30mL，棕色 |
| 30 | 滴瓶 | 60mL，棕色 |
| 31 | 镊子 | 200mm，圆嘴 |
| 32 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，石棉敷面直径≥80mm |
| 33 | 燃烧匙 | 燃烧勺铜制，柄长度≥200mm。 |
| 34 | 药匙 | 单头，塑质。长度≥150mm |
| 35 | 水槽 |  |
| 36 | 铁夹 |  |
| 37 | 坩埚钳 |  |
| 39 | 三脚架 |  |
| 41 | 托盘天平 |  |
| 42 | 玻璃棒 |  |
| 43 | 胶头滴管 |  |
| 44 | 研钵 |  |
| 46 | 蒸发皿 |  |
| 8 | 活性炭 | 颗粒状 |
| 19 | 硫酸铵 | 工业 |
| 21 | 无水硫酸铜 | 试剂 |
| 22 | 碳酸钾 | 试剂 |
| 25 | 碳酸氢铵 | 工业 |
| 26 | 碱式碳酸铜 | 试剂 |
| 29 | 氨水 | 试剂 |
| 30 | 氧化钙(生石灰) |  |
| 55 | 氢氧化钠 | 工业 |
| 56 | 蜡烛 |  |
| 57 | 铁钉 |  |

2.3生物实验室仪器

| 编号 | 名称 | 技术参数、功能参考 |
| --- | --- | --- |
| 02040 | 生物显微镜 | 1、 总放大倍数:40×－1000× 2、 ※观察镜筒:铰链式单目30°斜镜筒,可360°旋转,瞳距48－75mm 3、 大视场目镜 : WF10× 4、 转换器 :四孔内倾，钢珠定位 5、 物镜:195消色差:4×,10×,40×(弹),100×(油,弹) 6、 ※载物台:按压式复位双层机械移动平台，120mm×115mm移动范围：76mm×52mm 7、 调焦结构 :齿轮箱粗微动同轴,松紧可调,粗动行程：22mm，微动精度：0．002mm 8、 聚光镜 :阿贝式NA=1.25,带可变光阑，拨杆式升降 9、 集光镜 :集光镜部件，配滤色片、毛玻片 10、 照明 : LED照明、亮度可调，5V1A电源适配器（国标）带人工光源 |
| 02041 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 |
| 02002 | 打孔器 | 每组4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦。 |
| 02020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm；不锈钢材质；至少两层，各层带护栏，带橡胶垫；车轮：Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车；载重60kg，车架扭动≤15mm |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 不锈钢水箱，自动控温，数字显示，额定电压220V，50Hz，额定功率：350W,温控范围室温～100℃，温控分度值≤±0.2℃。双列8孔 |
| 02086 | 高压灭菌锅 | 手提式，24L |
| 03002 | 方座支架 | 立杆Φ12mm×600mm，方形座210mm×135mm，质量≥1.5kg，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环、小铁环各1个，吊杆1个，其他技术要求应符合JY/T0393—2007 |
| 03006 | 三脚架 | 由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径82mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度5mm～11mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm～140mm。三脚间距相等，立放后圆环与台面平行 |
| 03008 | 试管架 | 6孔 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s |
|  | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |
|  | 温度计 | 水银，0℃～200℃ |
| 13027 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ |
| 16016 | 肺活量计 |  |
| 27001 | 听诊器 | 医用 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  |
|  | 量筒 | 10mL |
|  | 量筒 | 100mL |
|  | 量筒 | 25mL |
|  | 试管 | Ф12mm×70mm |
|  | 试管 | Ф15mm×150mm |
|  | 硬质玻璃管 | Ф15mm×150mm |
|  | 烧杯 | 玻璃制，容量50ｍL |
|  | 烧杯 | 玻璃制，容量100ｍL |
|  | 烧杯 | 玻璃制，容量 250ｍL |
|  | 烧杯 | 玻璃制，容量500ｍL |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL,玻璃制 |
| 61041-1 | 锥形瓶 | 250mL,玻璃制 |
| 62001 | 酒精灯 | 玻璃制，容量150ml,单头 |
| 62006 | 干燥器 | 玻璃制，150mm |
| 62031 | 漏斗 | 玻璃制，斗外径60±2mm |
| 62071 | T形管 | 玻璃制，横长100±6mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm |
| 62072 | Y形管 | 玻璃制，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm |
| 62073 | 滴管 | 滴管全长120~150mm，管直径7~8mm，管口直径2~3mm，壁厚1±0.2mm。滴管上端喇叭口圆正，与乳胶头配合良好。 |
| 62074 | 离心管 | 10mL，玻璃制 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 透明钠钙玻璃制，具口，尺寸为φ150mm×250mm，壁厚≥3mm。钟罩底边磨平，磨砂面宽＞10mm。口部应符合三级磨合面 |
| 62097 | 玻璃弯管 |  |
| 62098 | U形管 |  |
| 63011-1 | 广口瓶 | 透明玻璃制，容量125mL |
| 63011-3 | 广口瓶 | 透明玻璃制，容量500mL |
| 63021-2 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量250mL |
| 63021-3 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量500mL |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL，无色 |
| 63041-2 | 滴瓶 | 30mL，棕色 |
| 63041-3 | 滴瓶 | 棕色，60mL |
| 64006 | 试管夹 | 木制，长度≥200mm，宽度20mm |
| 64007 | 止水皮管夹 | 直径Φ3㎜钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º |
| 64032 | 石棉网 | 金属网尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料涂敷面直径不小于80mm |
| 64042 | 药匙 | 塑料制，大，中，小一套的，大号14.5cm，中号13.5cm，小号12cm |
| 64051 | 玻璃管 | 中性料，φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光 |
| 64053 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ3～4mm；玻璃棒长度：300±30mm |
| 64061 | 软胶塞 | 各种规格 |
| 64062 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL |
| 64071 | 试管刷 | 总长度不小于250mm。试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm |
| 64086 | 研钵 | 瓷制，口内径60±5㎜，全高35±5㎜；壁厚8±2㎜，研锤杆直径10±5㎜，长100±15㎜，研球直径15±5㎜ |
| 80302 | 载玻片 |  |
| 80303 | 盖玻片 |  |
| 80305 | 生理盐水 |  |
|  | 擦镜纸 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 |
| 70066 | 氯化钠 | 工业 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 工业 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 |
| 72022 | 蔗糖 |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 |
| 81107 | 标记笔 | 黑色 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 |
| 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡,耐酸碱，抗冲击 |
| 82008 | 乳胶手套 | 机械危害防护手套，符合GB24541－2009 |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  |
| 43202 | 顶芽纵切 |  |
| 43203 | 南瓜茎纵切 |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 |
| 43221 | 迎春叶横切 |  |
| 43222 | 玉米种子纵切 |  |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  |
| 43301 | 青霉装片 |  |
| 43304 | 细菌三型涂片 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 |  |
| 43309 | 曲霉装片 |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 |  |
| 43507 | 人血涂片 |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  |
| 43510 | 心肌切片 |  |
| 43511 | 运动神经元装片 |  |
| 43516 | 动静脉血管横切 |  |
| 43517 | 小肠切片 |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  |
|  | 模型 |  |
| 33002 | 根纵剖模型 | PVC材质 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 |  |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | PVC材质 |
| 33006 | 叶构造模型 | PVC材质 |
| 33007 | 桃花模型 |  |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm，PVC材质 |
| 33205 | 眼球解剖模型 |  |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大，PVC材质 |
| 33210 | 肺泡模型 | PVC材质 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，PVC材质 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，PVC材质 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，PVC材质 |

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.每标段推荐的中标候选人数：1名。

5.其他

(1) 评标定标顺序：评标顺序按标段自然顺序依次进行，即：一标段→二标段。

(2)本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

二、小微企业优惠情况：

1. 对小型和微型企业产品最后价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）如一个项目为服务类采购，响应单位属于小微型企业，且提供该企业的服务，对其总报价给予10%的扣除。

如一个项目为单项货物采购，响应单位属于小微型企业，且提供该企业的货物或者提供其他小型、微型企业制造的货物的，对其总报价给予10%的扣除，需填写《小微企业产品报价表》，用扣除后的价格参与价格评审。如提供其他小型、微型企业制造的货物，同时提供其他企业的小微企业证明材料，不提供证明材料或有弄虚作假的，对其总报价不作扣除。

如一个项目包含多项货物采购，响应单位属于小微型企业，则需填写《小微企业产品报价表》，注明小微企业生产产品明细及价格占比，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予10%的价格折扣。评审时（详见示例）按比例进行扣除。上述产品如有其他小型、微型企业制造的货物，须同时提供其他企业的小微企业证明材料，不提供证明材料或有弄虚作假的，对应价格不作扣除。

示例：某小微企业投标总价为P，提供小微企业制造的货物使用价值量为L，评标价为（P-L）+L*(1-10%)。

（2）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业，价格不作相应扣除。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业，价格不作相应扣除。

2. 供应商需按照采购文件的要求提供相应的企业声明函。

3. 如为货物采购，响应单位产品属于小微企业产品，则需填写《小微企业产品报价表》，如不填报，投标报价将不做相应扣除。

4. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 等有关制度规定执行。

三、评标细则

1.课桌凳评标细则

| 序号 | 评分项目 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 部分 30分 | 报价 部分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |
| 二 | 技术 响应 40分 | 技术标准响应 | 40分 | 投标人完全满足招标文件第三章“设备采购清单及技术参数要求”中“课桌凳参数”的得满分40分，不满足技术参数及要求的，每有一项扣2分，扣完为止。评标依据：技术条款响应表及投标样品为佐证（如招标文件要求提供其他材料的须提供相关材料复印件加盖投标单位公章）。未提供投标样品为佐证此项不得分且不推荐为中标候选人。 |
| 三 | 售后 服务 3分 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标文件售后服务承诺书，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、对故障的接受工作制度和机制，排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较，量化打分。（一般的得1分，良的得2分,优的得3，未提供相关说明的不得分），应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 四 | 实施 方案 5分 | 项目实施方案 | 5分 | 评标委员会根据投标单位提供实施方案进行量化打分，未提供相关说明的不得分： ①部分工程施工方案是否合理、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ②质量保证措施是否合理、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ③安全文明施工及环境保护措施是否合理、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ④施工进度计划及工期保证措施是否具体、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ⑤对本工程重点、难点、特殊部位有详细的施工方法及处理措施（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）。 |
| 五 | 投标人业 绩 15分 | 合同业绩 | 15分 | 投标人提供2017年1月1日以来承担过类似业绩证明，每个得5分。 【最高得15分，业绩证明材料（证明材料包括合同原件和中标通知书原件]），未提供不得分。】 |
| 六 | 其它 7分 | 企业认证 | 2分 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2、投标人具有有效的ISO14001环境体系认证证书，得1分。 本项最多得2分，提供证书原件(国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do网站可查询)。 |
|  |  |  | 2分 | 1、投标人具有高新企业证书得1分（须提供证书原件）； 2、投标人具有五星级售后服务认证证书得1分（须提供证书原件）。 |
|  |  | 售后服务响应承诺 | 3分 | 投标人承诺质保期内上门维修响应时间在1小时及以内的得3分，超过1小时的或无承诺的不得分（需提供承诺书及必要的证明材料，未提供或提供不全，不得分。） |

2．仪器评分细则

| 序号 | 评分项目 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 部分 30分 | 报价 部分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“小微企业优惠情况” |
| 二 | 技术 响应 35分 | 技术标准响应 | 35分 | 投标人完全满足招标文件第三章“设备采购清单及技术参数要求”中“仪器参数”的得满分35分，不满足技术参数及要求的，每有一项扣2分，扣完为止。 |
| 三 | 售后 服务 3分 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标文件售后服务承诺书，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、对故障的接受工作制度和机制，排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较，量化打分。（一般的得1分，良的得2分,优的得3，未提供相关说明的不得分），应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |
| 四 | 实施 方案 5分 | 项目实施方案 | 5分 | 评标委员会根据投标单位提供实施方案进行量化打分，未提供相关说明的不得分： ①部分工程施工方案是否合理、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ②质量保证措施是否合理、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ③安全文明施工及环境保护措施是否合理、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ④施工进度计划及工期保证措施是否具体、可行、针对性强（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）； ⑤对本工程重点、难点、特殊部位有详细的施工方法及处理措施（一般的得0.5分，良的得0.8分,优的得1）。 |
| 五 | 投标人业 绩 15分 | 合同业绩 | 15分 | 投标人提供2017年1月1日以来承担过类似业绩证明，每个得5分。 【最高得15分，业绩证明材料（证明材料包括合同原件和中标通知书原件]），未提供不得分。】 |
| 六 | 其它 12分 | 企业认证 | 2分 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2、投标人具有有效的ISO14001环境体系认证证书，得1分。 本项最多得2分，提供证书原件(国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do网站可查询)。 |
|  |  |  | 7分 | 1、投标人具有全国教学设备行业质量放心、国家标准合格产品证书的得2分（须提供证书原件）； 2、投标人具有中国优秀绿色环保节能产品证书的得2分（须提供证书原件）； 3、投标人所投核心设备“铁架台”具有权威检测机构出具的检测报告的，得3分（须提供检测报告原件）。 |
|  |  | 售后服务响应承诺 | 3分 | 投标人承诺质保期内上门维修响应时间在1小时及以内的得3分，超过1小时的或无承诺的不得分（需提供承诺书及必要的证明材料，未提供或提供不全，不得分。） |

第五章、合同主要条款

采购人（全称）：            建湖县教育局          （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县教育局2020年教学设备采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

2. 合同中合同总价应包括全部产品供货、运输（送达至甲方指定地点并卸货）、安装、调试、检验、培训及售后服务等内容的价格及相关税费、招标代理费等其他有关的所有费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3. 乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价5%的履约保证金，在供货结束验收合格后退还。

4.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

二、质量保证

1. 乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2. 具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

四、交付与验收

1. 交付时间：接到采购人通知后，需在20个工作日内根据采购人要求，完成全部供货、安装工作，并通过验收合格。

交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具。

3. 在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4. 甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

五、售后服务

1. 乙方承诺所有产品免费质保期为     年。免费质保期间出现的问题，在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

六、结算方式及期限

1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续

2.结付方式及期限：

供货安装调试验收合格后付总价的90%，质保期满一年后付总价的5%，余款在质保期满后付清。

3.结算方式：具体采购数量根据采购人需要最终确定，工程量按实结算。

七、 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

八、不可抗力

1．甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2．不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、安全问题

1、乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、施工不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十一、合同争议解决方式

# 本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1.合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件和投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式柒份，甲乙双方各叁份，建湖县公共资源交易中心壹份。

- 投标文件及格式

（一）、开标一览表

采购人：建湖县教育局

1、根据已查看的建湖县教育局2020年教学设备采购项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以一标段总价为 （大写）       元，（小写）          元；二标段总价为 （大写）       元，（小写）          元的投标报价完成所有产品的供货、运输、安装、售后服务等内容，并承担任何质量缺陷包修和保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证在合同签订后    个工作日内供货、安装、调试完成。

3、我方承诺所有设备免费质保期为     年。免费质保期间出现的问题，我方以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

4、我方接受招标文件中的货款支付条件。

5、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳中标价的5%的履约保证金。

6、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、我方承诺设备运输、安装过程中的安全责任

8、你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（二）核心产品品牌确认表

| 序号 | 设备名称 | 选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月   日

（三）声明函

采购人：建湖县教育局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县教育局2020年教学设备采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（五）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（六）企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为 (请填写：小型、微型、中型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为(请填写：小型、微型、中型)企业。（附2020年以来发文部门出具的相关证明材料复印件加盖投标单位公章，成立不满一年无需提供）

2、本公司参加的               项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（提供其他企业制造的货物，须同时提供其他企业的小微企业2020年以来发文部门出具的相关证明材料复印件加盖投标单位公章，成立不满一年无需提供）

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微产品/服务使用价值量L为人民币（大写）         元整；（小写￥：            ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：1、为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目投标人可免交投标保证金。

2、供应商如不提供此声明函或不提供2020年以来发文部门出具的相关证明材料复印件加盖投标单位公章（成立不满一年无需提供），投标报价将不做相应扣除。

3、上述声明函第三条为小微型企业单独填写。如一个项目为单项货物/服务采购,响应单位属于小微型企业，且提供该企业的货物或服务或者提供其他小型、微型企业制造的货物的，小微产品/服务使用量L为投标报价。如一个项目中包含多项货物采购，响应单位属于小微型企业，小微产品/服务使用量L与《小微企业产品报价表》L一致。

4、未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的作无效标处理。

（七）小微企业产品报价表（如有）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 企业划型（小微型企业） | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （元） |

填报要求：

1.如为货物采购，响应单位产品属于小微企业产品，则需填报本表，如不填报，投标报价将不做相应扣除。

2.本表内容、金额须应与《清单报价表》一致。

3.只填写内容为“小型”或“微型”提供的产品和服务。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。上述产品如有其他小型、微型企业制造的货物，须同时提供其他企业2020年以来的小微企业证明材料（成立不满一年无需提供），不提供证明材料或有弄虚作假的，对应价格不作扣除。

5.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（或其授权代表）（签名或盖章）：

（八）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月   日

(九) 建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

### （十）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

### 日期：______年    月    日

- 清单报价表

（1）一标段报价表

建湖县教育局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。                                                     单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 3470 |  |  |  |
| 2 | 课凳 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 3470 |  |  |  |
| 合计 |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目采购预算为52.05万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（2）二标段报价表

建湖县教育局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。                                                     单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 选用品牌 及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物理实验室仪器 |
| 04010 | 电池盒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 80 |  |  |  |
| 21030 | 杠杆 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 25005 | 光具座 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 23012-2 | 滑动变阻器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 34 |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 2 |  |  |  |
| 60012 | 量杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 74 |  |  |  |
| 60001-3 | 量筒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 10002 | 木直尺 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 80 |  |  |  |
| 61020-4 | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 22 |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 22 |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 11003-1 | 托盘天平 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 24 |  |  |  |
| 11003-2 | 托盘天平 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 28 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 23010 | 小灯座 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
| 15009 | 直流电压表 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 23011 | 单刀开关 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
|  | 木块 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 24 |  |  |  |
|  | 铁架台 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 36 |  |  |  |
|  | 凸透镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
|  | 光屏 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 茶色玻璃片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
| 23018 | 电阻圈 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
| 11022 | 金属槽码 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 30 |  |  |  |
| 11021-1 | 金属钩码 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 30 |  |  |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 02016 | 抽气盘 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 02125 | 碘升华凝华管（碘锤） | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 25007 | 三棱镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 25004 | 玻璃砖 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 12 |  |  |  |
|  | 凹透镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 22202 | 内聚力演示器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 14011 | 演示测力计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 21003 | 运动和力实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 21016 | 微小压强计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 21002-1 | 立方体组 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 21032 | 滑轮组 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 31008 | 汽油机模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 22204 | 爆燃器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 12 |  |  |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 12 |  |  |  |
| 小计1 |  |
| 二、化学实验室仪器 |
| 1 | 酒精喷灯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 14 |  |  |  |
| 2 | 量筒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 80 |  |  |  |
| 3 | 量筒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 56 |  |  |  |
| 6 | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 7 | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
| 8 | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 48 |  |  |  |
| 9 | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
| 10 | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 92 |  |  |  |
| 11 | 锥形瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 96 |  |  |  |
| 12 | 酒精灯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 72 |  |  |  |
| 13 | 锥形瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 84 |  |  |  |
| 14 | 漏斗 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 100 |  |  |  |
| 15 | 漏斗 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 100 |  |  |  |
| 17 | 玻璃导管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 96 |  |  |  |
| 18 | 铁架台（带铁圈、铁夹） | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 32 |  |  |  |
| 19 | Y形管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 66 |  |  |  |
| 20 | 滴管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 220 |  |  |  |
| 21 | 集气瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 112 |  |  |  |
| 22 | 集气瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 86 |  |  |  |
| 23 | 广口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 24 | 广口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 25 | 细口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 78 |  |  |  |
| 26 | 细口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 92 |  |  |  |
| 27 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 28 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 114 |  |  |  |
| 29 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 30 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 31 | 镊子 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 140 |  |  |  |
| 32 | 石棉网 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 140 |  |  |  |
| 33 | 燃烧匙 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 120 |  |  |  |
| 34 | 药匙 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 112 |  |  |  |
| 35 | 水槽 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 116 |  |  |  |
| 36 | 铁夹 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 37 | 坩埚钳 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 116 |  |  |  |
| 39 | 三脚架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 108 |  |  |  |
| 41 | 托盘天平 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 30 |  |  |  |
| 42 | 玻璃棒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 60 |  |  |  |
| 43 | 胶头滴管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 108 |  |  |  |
| 44 | 研钵 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 120 |  |  |  |
| 46 | 蒸发皿 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 186 |  |  |  |
| 8 | 活性炭 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫克 | 1000 |  |  |  |
| 19 | 硫酸铵 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫克 | 1000 |  |  |  |
| 21 | 无水硫酸铜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 22 | 碳酸钾 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 25 | 碳酸氢铵 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 26 | 碱式碳酸铜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 29 | 氨水 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 30 | 氧化钙(生石灰) | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫克 | 1000 |  |  |  |
| 55 | 氢氧化钠 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫克 | 1000 |  |  |  |
| 56 | 蜡烛 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 10 |  |  |  |
| 57 | 铁钉 | 详见技术参数要求及相关说明 | 根 | 1000 |  |  |  |
| 小计2 |  |
| 三、生物实验室仪器 |
| 02040 | 生物显微镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 14 |  |  |  |
| 02041 | 生物显微镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 14 |  |  |  |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 14 |  |  |  |
| 02051 | 放大镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 45 |  |  |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 14 |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 22 |  |  |  |
| 02020 | 仪器车 | 详见技术参数要求及相关说明 | 辆 | 3 |  |  |  |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 2 |  |  |  |
| 02086 | 高压灭菌锅 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 11 |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 69 |  |  |  |
| 03006 | 三脚架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 135 |  |  |  |
| 03008 | 试管架 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 140 |  |  |  |
| 10006 | 软尺 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 87 |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 67 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 详见技术参数要求及相关说明 | 块 | 70 |  |  |  |
|  | 温度计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 70 |  |  |  |
|  | 温度计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 70 |  |  |  |
| 13027 | 干湿球温度计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 付 | 15 |  |  |  |
| 16016 | 肺活量计 | 详见技术参数要求及相关说明 | 台 | 11 |  |  |  |
| 27001 | 听诊器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 28 |  |  |  |
| 27002 | 解剖器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 80 |  |  |  |
| 27003 | 解剖盘 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 25 |  |  |  |
| 27004 | 骨剪 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 11 |  |  |  |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 套 | 13 |  |  |  |
| 10mL | 量筒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 量筒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 量筒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 试管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 380 |  |  |  |
|  | 试管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 180 |  |  |  |
|  | 硬质玻璃管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 160 |  |  |  |
|  | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 烧杯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 61041-1 | 锥形瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 61 |  |  |  |
| 62006 | 干燥器 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 14 |  |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 62071 | T形管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 62072 | Y形管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 160 |  |  |  |
| 62073 | 滴管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 220 |  |  |  |
| 62074 | 离心管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 支 | 72 |  |  |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 17 |  |  |  |
| 62097 | 玻璃弯管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 千克 | 111 |  |  |  |
| 62098 | U形管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 105 |  |  |  |
| 63011-1 | 广口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 120 |  |  |  |
| 63011-3 | 广口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 175 |  |  |  |
| 63021-2 | 细口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 130 |  |  |  |
| 63021-3 | 细口瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 75 |  |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 120 |  |  |  |
| 63041-2 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 120 |  |  |  |
| 63041-3 | 滴瓶 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 90 |  |  |  |
| 64007 | 止水皮管夹 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 90 |  |  |  |
| 64042 | 药匙 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 46 |  |  |  |
| 64051 | 玻璃管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 千克 | 14 |  |  |  |
| 64053 | 玻璃棒 | 详见技术参数要求及相关说明 | 千克 | 14 |  |  |  |
| 64061 | 软胶塞 | 详见技术参数要求及相关说明 | 千克 | 14 |  |  |  |
| 64062 | 橡胶管 | 详见技术参数要求及相关说明 | 千克 | 27 |  |  |  |
| 64067 | 洗耳球 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 28 |  |  |  |
| 64071 | 试管刷 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 783 |  |  |  |
| 64086 | 研钵 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 50 |  |  |  |
| 80302 | 载玻片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 盒 | 10 |  |  |  |
| 80303 | 盖玻片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 包 | 54 |  |  |  |
| 80305 | 生理盐水 | 详见技术参数要求及相关说明 | 瓶 | 13 |  |  |  |
|  | 擦镜纸 | 详见技术参数要求及相关说明 | 本 | 21 |  |  |  |
| 70042 | 氯化钠 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 6000 |  |  |  |
| 70066 | 氯化钠 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 6000 |  |  |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 6000 |  |  |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 6000 |  |  |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 6000 |  |  |  |
| 72022 | 蔗糖 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 6000 |  |  |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 500 |  |  |  |
| 72052 | 酚酞 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 55 |  |  |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 详见技术参数要求及相关说明 | 本 | 5 |  |  |  |
| 77011 | 盐酸 | 详见技术参数要求及相关说明 | 毫升 | 5500 |  |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 详见技术参数要求及相关说明 | 克 | 500 |  |  |  |
| 81107 | 标记笔 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 55 |  |  |  |
| 81117 | 橡皮锤 | 详见技术参数要求及相关说明 | 把 | 26 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 28 |  |  |  |
| 82003 | 护目镜 | 详见技术参数要求及相关说明 | 个 | 42 |  |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 | 详见技术参数要求及相关说明 | 付 | 42 |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43202 | 顶芽纵切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43221 | 迎春叶横切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43301 | 青霉装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43309 | 曲霉装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43507 | 人血涂片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43510 | 心肌切片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43511 | 运动神经元装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43517 | 小肠切片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 168 |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 详见技术参数要求及相关说明 | 片 | 36 |  |  |  |
| 模 型 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 12 |  |  |  |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 2 |  |  |  |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 2 |  |  |  |
| 33006 | 叶构造模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 11 |  |  |  |
| 33007 | 桃花模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 12 |  |  |  |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 3 |  |  |  |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 13 |  |  |  |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 3 |  |  |  |
| 33210 | 肺泡模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 2 |  |  |  |
| 33212 | 耳解剖模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 2 |  |  |  |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 2 |  |  |  |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 详见技术参数要求及相关说明 | 件 | 6 |  |  |  |
| 小计3 |  |  |
| 合 计 （小计1+小计2+小计3） | 大 写： |
|  | 小 写： |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目采购预算为15万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（十二）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目的服务保障和承诺要求，未响应或部分响应的不得分。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十三）技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应扣分处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）评分对照表

注：此表须放在首页